ISTRUZIONI PER L’USO

OPERATING INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D’EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUCÇOES E MODO DE EMPREGO

SYNCRONY LOGIC

Congratulazioni!

Ci congratuliamo con voi per l’acquisto di questa macchina per caffè espresso, di qualità superiore, e vi ringraziamo per la ﬁducia accordataci. Prima di mettere in funzione la macchina, vi consigliamo di leggere attentamente  le  istruzioni  per  l’uso  che  vi  spiegano  come  utilizzarla,  pulirla  e  mantenerla  in  perfetta efﬁcienza. Se avete altre domande, rivolgetevi al rivenditore o direttamente alla nostra casa. Saremo lieti

di darVi tutti i chiarimenti desiderati.

Congratulations!

Congratulations on choosing this top-quality espresso machine and many thanks you for you conﬁdence in our products. Before operating the machine, we reccomend you read the following instructions thoroughly which explain how to use, clean and maintain the machine. For any other information, please contact the leader or our company directly. We will be glad to provide you with any explanations you may need.

Félicitations!

Nous  vous  felicitons  de  l’achat  de  cette  machine  pour  café  express  de  qialité  superieure  et  Vous remencions pour Votre préférence. Avant de mettre la machine en marche, nous Vous recommandons de lire attentivement ces instructions d’emploi qui expliquent comment employer, nettoyer et conserver

la machine en parfait état de functionnement. Si Vous avez des questions à poser, nous Vous prions de  contacter  le  détaillant  ou  directement  notre  maison.  Nous  Vous  donnerons  avec  plaisir  toutes  les informations nécessaires.

Wir gratulieren Jhnen Kauf dieser Espressomaschine höchster Qualität und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Vor der Inbetribnahme der Maschine empfehlen wir, diese Bedienung sanleitung sorgfaltig durchzulesen, die Anweisungen über den Gebrauch, die Reinigung und die Pﬂege der Maschine gibt. Wenn Sie weitere Fragen haben, werden Sie sich bitte an den Handler oder direkt an uns. Wir werden Ihnen gerne alle notwendigen Erklärungen geben.

Felicidades!

Congratulándonos con Ud por haber comprado esta máquina para café expreso, de calidad superior, Le agradecemos la conﬁanza depositada en nuestros productos. Antes de poner en marcha el aparado Le aconsejamos lea atentamente las intrucciones de empleo que explican como utilizarla, limpiarla y mantenerla correctamente. En caso tenga más cuestiones, acuda al revendedor o directamente a nuestra casa. Será un placer darle las informaciones deseadas.

Parabéns!

Obrigado  por  ter  adquirido  esta  máquina  de  café  expresso  de  qualidade  superior  e  pela  conﬁança demonstrada. Antes de utilizar a máquina é aconselhável ler atentamente o manual de instruções, no qual explicamos como utilizá-la, limpá-la e mantê-la em perfeitas condições. Caso existam outras dúvidas é aconselhável contatar o revendedor ou o fabricante diretamente. Estaremos à disposição para todos os esclarecimentos necessários.

Gefeliciteerd!

Wij feliciteren u met het feit dat u dit espresso-apparaat van topkwaliteit gekocht heeft en wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, adviseren wij u deze instructies aandachtig te lezen. In deze gebruiksaanwijzing wordt namelijk uitgelegd hoe u het apparaat het beste kunt gebruiken, schoonmaken en onderhouden zodat het apparaat lang meegaat.

|  | 3 |  |
| --- | --- | --- |

4

5

|  | 6 |  |
| --- | --- | --- |

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Durante l’utilizzo di elettrodomestici, è consigliabile prendere alcune precauzioni per limitare il rischio di incendi, scosse elettriche e/o incidenti.

1    Leggere attentamente tutte le istruzioni ed infor- mazioni riportate in questo manuale e in qualsiasi altro opuscolo contenuto nell’imballo prima di av- viare od utilizzare la macchina espresso.

2    Non toccare superfici calde.

3    Non immergere cavo, spine o il corpo della macchina in acqua o altro liquido per evitare incendi, scosse elettriche o incidenti.

4    Fare particolare attenzione durante l’utilizzo della macchina espresso in presenza di bambini.

5    Togliere la spina dalla presa se la macchina non viene utilizzata o durante la pulizia. Farla raffred- dare prima di inserire o rimuovere pezzi e prima di procedere alla sua pulizia.

6    Non  utilizzare  la  macchina  con  cavo  o  spina danneggiati  o  in  caso  di  guasti  o  rotture.  Far controllare o riparare l’apparecchio presso il centro di assistenza più vicino.

7    L’utilizzo di accessori non consigliati dal produttore possono causare danni a cose e persone.

8    Non utilizzare la macchina espresso all’aperto.

9    Evitare che il cavo penda dal tavolo o che tocchi superfici calde.

10  Tenere la macchina espresso lontano da fonti di calore.

11  Controllare che la macchina espresso sia in posizione

“Spento” prima di inserire la spina nella presa. Per spegnerla, posizionarla su “Spento” e rimuovere quindi la spina dalla presa.

12  Utilizzare la macchina unicamente per uso domestico.

13  Fare estrema attenzione durante l’utilizzo del vapore.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZA

La macchina espresso è stata studiata unicamente per uso domestico. Qualsiasi intrvento di assistenza, fatta eccezione per le operazioni di pulizia e di normale manutenzione, dovrà essere prestato da un centro di assistenza autorizzato. Non immergere la macchina in acqua. Qualsiasi riparazione dovrà essere effettuata unicamente dal centro di assistenza autorizzato.

1    Controllare che il voltaggio indicato sulla targhetta corrisponda al vostro.

2    Non utilizzate mai acqua tiepida o calda per riempire

il serbatoio dell’acqua. Utilizzate unicamente acqua fredda.

3    Non toccate con le mani le parti calde della macchina ed il cavo di alimentazione durante il funzionamento.

4    Non pulire mai con detersivi corrosivi o utensili che graffiano, è sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.

5    Per evitare la formazione di calcare, si può utilizzare acqua minerale naturale.

ISTRUZIONI SUL CAVO ELETTRICO

A    Viene fornito un cavo elettrico abbastanza corto per evitare che si attorcigli o che vi inciampiate.

B   Si possono utilizzare, con molta attenzione, delle prolunghe.

C	Qualora venga utilizzata una prolunga, verificare:

1   che il voltaggio riportato sulla prolunga sia perlomeno,   uguale   al   voltaggio   elettrico dell’elettrodomestico;

2   che sia munito di una spina a tre pin con messa

a terra (qualora il cavo dell’elettrodomestico sia di questo tipo);

3   che il cavo non penda dal tavolo per evitare di inciamparvi.

| GENERALITÀ - DATI TECNICI | 7 |  |
| --- | --- | --- |

1	GENERALITÀ

La macchina da caffè è indicata per la preparazione di caffè espresso impiegando sia caffè in grani sia caffè macinato ed è dotata di un dispositivo per l’erogazione del vapore e dell’acqua calda. Il corpo della macchina dall’elegante  design  è  stato  progettato  per  uso domestico  e  non  è  indicato  per  un  funzionamento continuo di tipo professionale.

sicuro ed allegarle alla macchina per caffè qualora

un’altra persona dovesse utilizzarla.

Per ulteriori informazioni o nel caso di problemi, non trattati  del  tutto  o  soltanto  insufﬁcientemente  nelle presenti istruzioni, rivolgetevi ai Centri di Assistenza Autorizzati.

2	DATI TECNICI

Attenzione. Non si assumono responsabilità

per eventuali danni in caso di:

•   impiego errato e non conforme agli scopi previsti;

•   riparazioni non eseguite presso i centri d’assi- stenza autorizzati;

•   manomissione del cavo di alimentazione;

•   manomissione di qualsiasi componente della macchina;

• Tensione nominale

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Potenza nominale

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Materiale corpo

Termoplastico

• Dimensioni (l x a x p) (mm)

390 x 380 x 330

•   impiego di pezzi di ricambio ed accessori non

originali.

In questi casi viene a decadere la garanzia.

• Peso (Kg)

• Lunghezza cavo (mm)

8,7

1.1   Per facilitare la lettura

Il  triangolo  d’avvertimento  indica  tutte le  istruzioni  importanti  per  la  sicurezza dell’utente.

Attenersi scrupolosamente a tali indicazioni

• Pannello comandi

• Serbatoio acqua

• Alimentazione

1200

Frontale

Estraibile

per evitare ferimenti gravi!

Il riferimento ad illustrazioni, parti della macchina ed  organi  di  comando  avviene  mediante  numeri  e lettere, come da esempio, il riferimento all’illustrazione

2 di questo paragrafo.

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Serbatoio acqua (lt.)

1,7

• Capacità contenitore caffè (gr)

350 di caffè in grani

• Pressione pompa (bar)

13-15

Questo simbolo evidenzia le informazioni da

tenere  in  maggiore  considerazione,  per  un

• Caldaia

Alluminio

migliore utilizzo della macchina.

Le illustrazioni corrispondenti al testo si trovano nel risvolto di copertina.

Tenere  questa  pagina  aperta durante la lettura delle istruzioni per l’uso.

1.2   Impiego di queste istruzioni per l’uso

Conservare queste istruzioni per l’uso in un luogo

• Dispositivi di sicurezza

Valvola di sicurezza pressione caldaia;

termostato di sicurezza.

Con  riserva  di  modifiche  di  costruzione  ed esecuzione dovute al progresso tecnologico.

Macchina  conforme  alla  Direttiva  Europea  89/336/ CEE (Decreto legislativo 476 del 04/12/92), relativa all’eliminazione dei disturbi radiotelevisivi.

misure in millimetri

| NORME DI SICUREZZA | 9 |  |
| --- | --- | --- |

3	NORME DI SICUREZZA

Mai mettere a contatto dell’acqua le parti sotto corrente:  pericolo  di  cortocircuito!  Il  vapore surriscaldato e l’acqua calda possono provocare scottature! Mai dirigere il getto di vapore o del- l’acqua calda verso parti del corpo, toccare con precauzione il beccuccio vapore / acqua calda: pericolo di scottature!

Destinazione d’uso

La macchina per caffè è prevista esclusivamente per l’impiego domestico.

È vietato apportare modiﬁche tecniche e ogni impiego illecito, a causa dei rischi che essi comportano!

La macchina per caffè deve essere utilizzata solo da adulti in condizioni psico-ﬁsiche non alterate.

Alimentazione di corrente

Allacciare la macchina per caffè soltanto ad una presa di corrente adeguata.

La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell’apparecchio.

Cavo d’alimentazione

M a i  u s a r e  l a  m a c c h i n a  p e r  c a ff è  s e  i l  c a v o d’alimentazione è difettoso.

Se  il  cavo  d’alimentazione  è  danneggiato,  deve essere  cambiato  dal  produttore  o  dal  suo  servizio assistenza clienti.

Non far passare il cavo d’alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall’olio.

Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo.

Non  estrarre  la  spina  tirandola  per  il  cavo  oppure toccarla con le mani bagnate.

Evitare che il cavo d’alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali.

Protezione d’altre persone

Assicurarsi che nessun bambino abbia la possibilità di  giocare  con  la  macchina  per  caffè.  I  bambini non  si  rendono  conto  del  pericolo  connesso  agli elettrodomestici.

Pericolo d’ustioni

Evitare di dirigere contro se stessi e/o altri il getto di vapore surriscaldato e/o d’acqua calda: pericolo di scottature!

Usare sempre le apposite maniglie o manopole.

Ubicazione

Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno può rovesciarla o venirne ferito.

Non usare la macchina per caffè all’aperto.

Non posare la macchina su superﬁci molto calde e nelle vicinanze di ﬁamme aperte per evitare che la carcassa fonda o comunque si danneggi.

Pulizia

Prima  di  pulire  la  macchina,  è  indispensabile posizionare  l’interruttore  generale  (7)  su  -0-  e  poi staccare la spina dalla presa di corrente.

Inoltre, aspettare che la macchina si raffreddi. Mai immergere la macchina nell’acqua!

È severamente vietato cercare d’intervenire all’interno della macchina.

Spazio per l’uso e la manutenzione

Per il corretto e buon funzionamento della macchina per caffè si consiglia quanto segue:

•   Scegliere un piano d’appoggio ben livellato;

•   Scegliere un ambiente sufﬁcientemente illuminato, igienico  e  con  presa  di  corrente  facilmente accessibile;

•   Prevedere una distanza minima dalle pareti della macchina come indicato in ﬁgura.

Custodia della macchina

Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato,  spegnere  la  macchina  e  staccare  la spina dalla presa. Custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini. Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.

Riparazioni / Manutenzione

Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito la spina dalla presa. Mai mettere in funzione una macchina difettosa.

Soltanto  i  Centri  di Assistenza Autorizzati  possono effettuare interventi e riparazioni.

Le  riparazioni  vanno  eseguite  unicamente  da  un

|  | 10 | NORME DI SICUREZZA - INSTALLAZIONE |
| --- | --- | --- |

centro di assistenza autorizzato.

Nel caso di interventi non eseguiti a regola d’arte, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.

Antincendio

In  caso  di  incendio  utilizzare  estintori  ad  anidride carbonica (CO ). Non utilizzare acqua o estintori a polvere.

Legenda componenti macchina

Contenitore caffè in grani

Coperchio contenitore caffè in grani

Pomello regolazione macinatura

Pomello regolazione dose

Coperchio dosatore caffè macinato

Piano appoggia-tazze

Interruttore generale (ON/OFF)

Coperchio serbatoio acqua

Serbatoio acqua

Cassetto raccoglifondi

Cavo alimentazione

Vasca raccogligocce + griglia

Galleggiante livello vasca raccogligocce

Erogatore caffè regolabile in altezza

Tubo vapore/acqua calda

Sportello anteriore

Pomello erogazione vapore

Gruppo erogatore caffè

Chiave gruppo erogatore caffè

Spazzolino per pulizia

Misurino caffè macinato

Pannello comandi

Pomello regolazione quantità caffè in tazza

Pulsante erogazione caffè

Led pronto temperatura / funzione caffè

Pulsante selezione caffè macinato

Led selezione caffè macinato

Pulsante selezione funzione vapore

Led temperatura funzione vapore

Led macchina accesa

Led segnalazione allarmi

4	INSTALLAZIONE

Per la propria sicurezza e quella di terzi attenersi scrupolosamente alle “Norme di sicurezza” ripor- tate nel cap.3.

4.1   Imballaggio

L’imballo originale è stato progettato e realizzato per proteggere la macchina durante la spedizione.

Si consiglia di conservarlo per un eventuale trasporto futuro.

4.2   Operazioni preliminari

•   Prelevare dall’imballo la vasca raccogligocce (12)

con griglia.

•   Prelevare  dall’imballo  la  macchina  da  caffè  e posizionarla in un luogo idoneo rispondente ai requisiti richiesti e descritti nelle norme di sicurezza (cap.3).

•   Inserire la vasca raccogligocce (12) nell’apposita sede  sulla  macchina;  assicurarsi  che  la  vasca stessa, il cassetto fondi (10) ed il gruppo erogatore caffè  (18)  siano  inseriti  correttamente  e  che  lo sportello anteriore (16) sia chiuso.

•   Posizionare il coperchio contenitore caffè in grani

(2) sul contenitore caffè in grani (1). Conservare a portata di mano lo spazzolino per la pulizia (20), la chiave gruppo erogatore caffè (19) ed il misurino per il caffè macinato (21).

•   Prima di inserire la spina nella presa di corrente, assicurarsi  che  l’interruttore  generale  (7)  sia  in posizione -0-.

Se  all’accensione  della  macchina  il  led  rosso  (30) lampeggia, signiﬁca che una delle parti sopra descritte non è stata posizionata correttamente.

Nota importante: É importante leggere quanto riportato nel Capitolo 14, ove viene spiegato

in dettaglio il signiﬁcato di tutte le segnalazioni che la macchina fornisce all’utilizzatore, mediante le luci posizionate sul pannello comandi.

4.3   Prima accensione

•    Estrarre il serbatoio acqua (9) sollevandolo e togliere il coperchio (8). Sciacquarlo e riempirlo con  acqua  fresca;  si  consiglia  di  non  riempire  il serbatoio in modo eccessivo. Reinserire il serbatoio nella sede apposita e riposizionare il coperchio (8)

sopra ad esso.

| INSTALLAZIONE - MACINACAFFE' - REGOLAZIONE DOSE CAFFE' | 11 |  |
| --- | --- | --- |

Immettere  nel  serbatoio  (9)  sempre  e

soltanto acqua fresca non gassata. Acqua calda nonché altri liquidi possono danneggiare il serbatoio e/o la macchina. Non mettere in funzione la macchina senza acqua: accertarsi che ve ne sia a sufﬁcienza all’interno del serbatoio.

•    Togliere il coperchio (2) ed immettere caffè in grani nel contenitore (1).

Immettere  nel  contenitore  (1)  sempre  e soltanto  caffè  in  grani.  Caffè  macinato, lioﬁlizzato, nonché altri oggetti danneggiano la

macchina.

•   Riposizionare il coperchio (2) nel contenitore caf- fè (1).

•   Inserire la spina (11) in una presa adeguata.

•   La macchina si presenta con l’interruttore generale

(7) in posizione -0-; per accenderla è sufﬁciente premere il pulsante (7); si illumina il led (29) del pannello comandi.

•    Per caricare il circuito, dirigere il tubo vapore

(15) sulla vasca raccogligocce; ruotare il pomello

(17) in senso antiorario ed attendere ﬁno a quando fuoriesce acqua in modo regolare dal tubo vapore; per interrompere l’erogazione di acqua, ruotare il pomello (17) in senso orario.

Nota: Prima di procedere alla prima messa in funzione, in caso di prolungata inattività o se

il serbatoio acqua è stato vuotato completamente, è consigliabile caricare il circuito.

•   Terminate le operazioni di cui sopra, la macchina è predisposta per l’uso.

•   Per  erogare  caffè,  acqua  calda  o  vapore,  ed utilizzare  correttamente  la  macchina,  seguire attentamente le istruzioni che seguono.

5	MACINACAFFÈ

Attenzione! La manopola di regolazione della macinatura, posta all’interno del contenitore

caffè, deve essere ruotata solo quando il macinacaffè è in funzione. Non inserire caffè macinato e/o lioﬁlizzato nel contenitore caffè in grani.

È vietato introdurre qualsiasi materiale che

non sia caffè in grani. Il macinacaffè contiene organi in movimento che possono essere pericolosi; vietato introdurre le dita e/o altri oggetti. Prima di intervenire, per qualsiasi motivo, all’interno del contenitore caffè, disinserire l’interruttore generale e staccare la spina dalla presa di corrente. Non immettere caffè in grani quando il macinacaffè è

in funzione.

La qualità ed il gusto del caffè dipendono, oltre che dalla miscela utilizzata anche dal grado di macinatura. La  macchina  è  dotata  di  un  pomello  (3)  per  la regolazione  del  grado  di  macinatura.  Per  variare

il  grado  di  macinatura  ruotare  il  pomello  graduato quando il macinacaffè è in funzione; le cifre riportate sulla manopola indicano il grado di macinatura.

Ogni apparecchio è regolato, in fabbrica, su un grado di macinatura medio: se la macinatura risulta essere troppo ﬁne è necessario ruotare la manopola verso valori più alti; se la macinatura risulta essere troppo grossa è necessario ruotare la manopola verso valori più bassi.

La  variazione  del  grado  di  macinatura  si  noterà soltanto dopo l’erogazione di tre/quattro caffè.

Usare miscele di caffè in grani per macchine espresso. Evitare di utilizzare gradi di macinatura in posizioni estreme (Es.1 – 16); in questi casi utilizzare miscele di caffè differenti. Conservare il caffè al fresco, in un contenitore chiuso ermeticamente.

La macinatura deve essere regolata nel caso in cui il caffè venga erogato in modo non ottimale: Erogazione troppo veloce = macinatura troppo grossa

> Regolare la manopola su numeri più bassi; Erogazione a gocce e/o assente = macinatura troppo ﬁne > Regolare la manopola su numeri più alti.

6	REGOLAZIONE DOSE CAFFÈ

Nella macchina è possibile regolare la quantità del caffè (dose) che si desidera macinare.

La  dose  viene  impostata,  dal  costruttore,  su  un valore  medio  che  soddisfa  la  maggior  parte  delle esigenze; tacca (A) in corrispondenza del riferimento

(B).  Ruotando  il  pomello  (4),  situato  all’interno  del

|  | 12 | EROGAZIONE CAFFE' |
| --- | --- | --- |

contenitore caffè, in senso antiorario si aumenta la

dose di caffè macinato; ruotando il pomello in senso orario si diminuisce la dose di caffè macinato.

La  regolazione  della  dose  deve  essere  effettuata prima di premere il pulsante di erogazione caffè. Questo sistema permette di ottenere un’erogazione ottimale con tutti i tipi di caffè presenti in commercio.

7	EROGAZIONE CAFFÉ

Nota: Nel caso in cui la macchina non eroghi caffè,  verificare  che  il  serbatoio  acqua contenga acqua; nel lato sinistro della macchina si può veriﬁcare il livello dell’acqua nel serbatoio.

Prima di erogare caffè veriﬁcare che il led verde di pronto temperatura (24) sia acceso

ﬁsso, che il serbatoio acqua e che il serbatoio caffè siano pieni.

•    Posizionare  1  o  2  tazze  sotto  ai  beccucci dell’erogatore  (14);  potete  regolare  l’altezza dell’erogatore  in  modo  che  si  adatti  alle  vostre tazzine.

•    L’erogatore  può  essere  spostato  per  con- sentire l’utilizzo di tazze grandi.

Per utilizzare tazze di grandi dimensioni occorre spingere  manualmente  l’erogatore  verso  la macchina ﬁno a battuta (in questo caso utilizzare solo una tazza alla volta); per sistemare l’erogatore nella  posizione  ideale  all’utilizzo  delle  tazzine, occorre  tirare  l’erogatore  nella  posizione  più esterna assicurandosi che sia bloccato.

•   Regolare la quantità di caffè che si desidera nella tazzina  mediante  il  pomello  (22):  ruotandolo  in senso orario si aumenta la quantità di caffè che viene  erogato;  ruotandolo  in  senso  antiorario  si diminuisce la quantità di caffè che viene erogato.

Nota: quando il galleggiante livello (13)

si solleva è consigliato vuotare la vasca recupero acqua.

7.1   Erogazione con caffè in grani

•   Per erogare il caffè occorre premere il pulsante (23), successivamente si avvia il ciclo di erogazione: per erogare 1 caffè premere una sola volta il pulsante

(23); per erogare 2 caffè premere 2 volte di seguito

il pulsante (23).

In questa modalità di funzionamento, la macchina provvede automaticamente a macinare e dosare la giusta quantità di caffè; la preparazione di due caffè richiedere due cicli di macinatura e due cicli di erogazione gestiti

automaticamente dalla macchina.

•   Dopo aver compiuto il ciclo di preinfusione, il caffè co- mincerà a fuoriuscire dal beccuccio erogatore (14).

•   L’erogazione del caffè si fermerà automaticamente quando viene raggiunto il livello impostato con il pomello (22); è comunque possibile interrompere l’erogazione del caffè premendo il pulsante (23).

7.2   Erogazione con caffè macinato

Inserire nel dosatore (5) solo caffè macinato per  macchine  espresso;  caffè  in  grani, liofilizzato,  ed  altri  materiali  danneggiano  la

macchina.

È  vietato  inserire  le  dita  all’interno  del dosatore  caffè  macinato,  vi  sono  degli

organi in movimento.

•   Per prelevare la giusta quantità, di caffè macinato, da inserire nel dosatore, utilizzare solo il misurino

(21) in dotazione alla macchina

I n s e r i r e  u n  s o l o  m i s u r i n o ,  d i  c a f f è macinato,  alla  volta;  per  ottenere  due

caffè è obbligatorio effettuare due cicli separati in successione l’uno all’altro.

•   Premere  il  pulsante  (25)  per  selezionare  la funzione; il led (26) si accende.

•   Sollevare il coperchio dosatore caffè macinato (5).

•   Prelevare, con il misurino (21), una dose di caffè; togliere  la  quantità  eccessiva  di  caffè  macinato presente nel misurino.

•    Vuotare il caffè macinato all’interno del do- satore.

•   Chiudere il coperchio (5).

•   Per erogare il caffè occorre premere il pulsante (23), successivamente si avvia il ciclo di erogazione.

| EROGAZIONE ACQUA CALDA - EROGAZIONE VAPORE | 13 |  |
| --- | --- | --- |

•   Dopo aver compiuto il ciclo di preinfusione, il caffè

comincerà a fuoriuscire dal beccuccio erogatore (14).

•   L’erogazione del caffè si fermerà automaticamente quando viene raggiunto il livello impostato con il pomello (22); è comunque possibile interrompere l’erogazione del caffè premendo il pulsante (23).

•   Successivamente  la  macchina  si  riporta  auto- maticamente nel modo di funzionamento normale

(vedi par. 7.1).

8	EROGAZIONE ACQUA CALDA

Attenzione: all’inizio possono veriﬁcarsi brevi spruzzi di acqua calda: pericolo di scottature. Il tubo di erogazione dell’acqua calda può raggiungere temperature elevate: evitare di

toccarlo direttamente con le mani.

•   Prima d'erogare acqua calda veriﬁcare che la luce verde di pronto temperatura (24) sia accesa.

Con la macchina pronta per l’erogazione del caffè, procedere nel seguente modo:

•   Mettere una tazza e/o un recipiente sotto al tubo acqua calda/vapore (15).

•    Aprire in senso antiorario il pomello (17).

•   Prelevare la quantità desiderata di acqua calda;

per fermare l’erogazione dell’acqua calda ruotare in senso orario il pomello (17). La macchina si riporta nel funzionamento normale.

9	EROGAZIONE  VAPORE/PREPA- RAZIONE DEL CAPPUCCINO

Il  vapore  può  essere  utilizzato  per  montare  il  latte per  il  cappuccino  ma  anche  per  il  riscaldamento delle bevande.

Pericolo di scottature! All’inizio dell’ero- gazione possono veriﬁcarsi brevi spruzzi

di  acqua  calda.  Il  tubo  di  erogazione  può raggiungere  temperature  elevate:  evitare  di toccarlo direttamente con le mani.

•   Con la macchina pronta per erogare caffè, premere

il pulsante (27). La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento.

•   Prima  di  erogare  vapore  attendere  che  la  luce

verde di pronto temperatura (28) si sia accesa.

•   Dirigere il tubo vapore (15) sopra la vasca racco- gligocce,  aprire  il  pomello  (17)  “Acqua  calda/ vapore” per qualche istante, in modo da far uscire l’acqua residua dal tubo vapore; in breve tempo comincerà ad uscire solo vapore.

•   Chiudere il pomello (17).

•   Riempire con latte freddo 1/3 del contenitore che si desidera utilizzare per preparare il cappuccino.

Per  garantire  un  miglior  risultato  nella preparazione del cappuccino, il latte e la

tazza utilizzata debbono essere freddi.

•     Immergere  il  tubo  vapore    nel  latte  da riscaldare ed aprire il pomello (17); far ruotare il recipiente con lenti movimenti dal basso verso l’alto per rendere uniforme la formazione di schiuma.

•   Dopo aver utilizzato il vapore per il tempo desi- derato chiudere il pomello (17).

•   Lo  stesso  sistema  può  essere  utilizzato  per  il riscaldamento di altre bevande.

Pulire, dopo questa operazione il tubo vapore con un panno umido.

9.1   Passaggio da vapore a caffè

•   Per poter erogare caffè è necessario premere il pulsante (27).

•   Nel  passaggio  da  erogazione  vapore  a  ero- gazione  caffè,  i  led  (24)  e  (28)  lampeggiano contemporaneamente indicando che la macchina è in sovratemperatura e non può erogare caffè.

•   Per potere erogare caffè, è necessario scaricare dell’acqua ruotando il pomello Vapore (17) ﬁno a quando non rimane accesa in modo ﬁsso solo il led di pronto temperatura (24).

10	PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia generica

•   La  manutenzione  e  la  pulizia  possono  essere effettuate soltanto quando la macchina è fredda e scollegata dalla rete elettrica.

•   Non  immergere  la  macchina  nell’acqua  e  non inserire i componenti nella lavastoviglie.

|  | 14 | PULIZIA E MANUTENZIONE - DECALCIFICAZIONE |
| --- | --- | --- |

•   Non utilizzare oggetti acuminati o prodotti chimici

aggressivi (solventi) per la pulizia.

Si consiglia di pulire quotidianamente il serbatoio dell’acqua:

- Estrarre il ﬁltro (C) posto all’interno del serbatoio e pulirlo con acqua corrente potabile.

- Riposizionare il ﬁltro (C) nel suo alloggiamento esercitando una leggera pressione combinata ad una leggera rotazione.

- Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.

Pulire quotidianamente, se utilizzato, il dosatore caffè macinato:

- Prendere il pennello in dotazione e pulire il do- satore.

•   Per la pulizia dell’apparecchio utilizzare un panno morbido inumidito con acqua.

•   Non asciugare la macchina e/o i suoi componenti utilizzando  un  forno  a  microonde  e/o  un  forno convenzionale.

•		Pulire il vano di servizio ed il gruppo erogatore, raccomandiamo di vuotare ogni giorno il cassetto raccoglifondi (10).

•   L’erogatore caffè (14) può essere tolto per la pulizia; risciacquare accuratamente i canali di erogazione con acqua calda.

10.1 Gruppo erogatore

•   Il gruppo erogatore (18) deve essere pulito ogni volta che si riempie il contenitore di caffè in polvere o, in ogni caso, almeno una volta alla settimana.

•   Spegnere la macchina premendo l’interruttore (7) in posizione -0- ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

•		Togliere quindi il cassetto raccoglifondi (10) e la vasca raccogli-gocce (12), successivamente aprire lo sportello di servizio (16).

•    Estrarre il gruppo erogatore (18) tenendolo per l’apposita maniglia e premendo sul tasto «PRESS».

Il  gruppo  erogatore  può  essere  lavato  solo  con acqua calda senza detergente.

•   Assicurarsi che i due ﬁltri in acciaio siano liberi da ogni residuo di caffè. Il ﬁltro superiore si può togliere svitando, in senso antiorario, il perno di plastica con l’apposita chiave in dotazione (19).

•   Lavare ed asciugare accuratamente tutte le parti del gruppo erogatore.

•   Rimontare il ﬁltro e riavvitare con cura il perno in

plastica servendosi dell’apposita chiave.

•   Pulire accuratamente il vano.

•    Tenendolo per l’apposita maniglia, introdurre di nuovo il gruppo erogatore nell’apposito vano ﬁno ad ottenerne l’aggancio.

•   Chiudere  quindi  lo  sportello,  inserire  il  cassetto raccoglifondi e la vasca raccogligocce.

11	DECALCIFICAZIONE

La  formazione  del  calcare  avviene  con  l’uso dell’apparecchio;  la  decalciﬁcazione  è  necessaria ogni 3-4 mesi o quando si osserva una riduzione della portata dell’acqua.

Qualora si voglia eseguirla personalmente, si può utilizzare un prodotto decalciﬁcante

per macchine da caffè di tipo non tossico e/o nocivo, comunemente reperibile in commercio.

Attenzione! Non utilizzare in nessun caso l’aceto come decalciﬁcante.

•   Miscelare  il  decalcificante  con  acqua  come s p e c i f i c a t o  s u l l a  c o n f e z i o n e  d e l  p r o d o t t o decalciﬁcante e riempire il serbatoio dell’acqua.

•   Accendere  la  macchina  con  l’interruttore  gene- rale (7).

•   Dirigere  il  tubo  vapore  (15)  sulla  vasca  raccogli gocce.

•    Prelevare ad intervalli (una tazza per volta)

l’intero contenuto del serbatoio dell’acqua ruotando

il  pomello  vapore  (17)  in  senso  antiorario;  per fermare  l’erogazione  ruotare  il  pomello  (17)  in senso orario.

•   Durante i singoli intervalli si deve lasciare agire per circa 10-15 minuti, scollegando la macchina con l’interruttore generale (7) su -0-.

•   Terminata la soluzione decalciﬁcante, sciacquare

il  serbatoio  dell’acqua  e  riempirlo  con  acqua fresca.

•   A c c e n d e r e  l a  m a c c h i n a  c o n  l ’ i n t e r r u t t o r e generale.

•    Vuotare  2/3  del  contenuto  del  serbatoio dell’acqua  ruotando  il  pomello  vapore  (17)  in senso antiorario; per fermare l’erogazione ruotare

il pomello (17) in senso orario.

| INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO - SMALTIMENTO | 15 |  |
| --- | --- | --- |

•   Lasciare  riscaldare  la  macchina  e  vuotare  il

rimanente  contenuto  del  serbatoio  dell’acqua ruotando il pomello vapore (17) in senso antiorario; per fermare l’erogazione ruotare il pomello (17) in senso orario.

Qualora  si  utilizzi  un  prodotto  diverso da quello consigliato si raccomanda di rispettare  comunque  le  istruzioni  della  casa produttrice riportate sulla confezione del prodotto

decalciﬁcante.

12	INFORMAZIONI  DI  CARATTERE GIURIDICO

•   Le  presenti  istruzioni  per  l’uso  contengono  le informazioni necessarie per l’impiego corretto, per le funzioni operative e la manutenzione accurata dell’apparecchio.

•   Queste conoscenze e l’osservanza delle presenti istruzioni,  rappresentano  la  premessa  per  un uso  senza  pericolo  nel  pieno  rispetto  della sicurezza in caso di funzionamento e manutenzione dell’apparecchio.  Se  si  desiderano  ulteriori informazioni, o se dovessero subentrare particolari problemi che si ritiene nelle presenti istruzioni d’uso non siano stati spiegati con sufﬁciente chiarezza, preghiamo di rivolgersi al rivenditore o direttamente alla ditta costruttrice.

•   Inoltre facciamo notare che il contenuto di queste istruzioni  d’uso  non  è  parte  di  una  convenzione precedente  o  già  esistente,  di  un  accordo  o  di un  contratto  legale  e  che  non  ne  cambiano  la sostanza.

•   Tutti gli obblighi del costruttore si basano sul relativo contratto di compravendita che contiene anche il regolamento completo ed esclusivo riguardo alle prestazioni di garanzia.

•   Le  norme  di  garanzia  contrattuali  non  vengono né  limitate  né  estese  in  base  alle  presenti spiegazioni.

•   Le  istruzioni  per  l’uso  contengono  informazioni protette dal diritto d’autore.

•   Non è permesso fotocopiarle o tradurle in un’altra lingua senza previo accordo scritto da parte del Costruttore.

13	SMALTIMENTO

•   Rendere  inutilizzabile  gli  apparecchi  non  più  in uso.

•   Staccare  la  spina  dalla  presa  e  tagliare  il  cavo elettrico.

•   Consegnare gli apparecchi fuori uso a un centro di raccolta idoneo.

|  | 16 | SPIE PANNELLO COMANDI |
| --- | --- | --- |

14	SPIE PANNELLO COMANDI

Segnalazioni	Cause	Rimedi

Luce verde (29)	Macchina accesa

Luce verde (24) ﬁssa	Macchina in temperatura pronta:

- per l’erogazione del caffè;

- per l’erogazione dell’acqua calda.

Luce verde (24) lampeggiante	Macchina in fase di riscaldamento per  l’erogazione  caffè  ed  acqua calda

Luce verde (26) ﬁssa	Macchina in erogazione con caffè macinato

Luce verde (28) ﬁssa	Macchina  in  temperatura  pronta per l’erogazione del vapore

Luce verde (28) lampeggiante	Macchina in fase di riscaldamento per l’erogazione vapore

Luce verde (24)

lampeggiante

Luce verde (28)

lampeggiante contemporanea- mente

Macchina in sovratemperatura; in questa modalità la macchina non può erogare caffè.

È necessario scaricare dell’acqua nella vasca raccogligocce ruotando il  pomello  Vapore  (17)  fino  a quando  la  luce  verde  di  pronto temperatura  (24)  non  rimane accesa in modo ﬁsso e si spegne la luce verde (28).

Luce rossa (30) ﬁssa	Quantità d’acqua insufﬁciente nel serbatoio.

Riempire  il  serbatoio  con  acqua fresca potabile, caricare il circuito e d   i n i z i a r e   n u o v a m e n t e   l a procedura.

Serbatoio caffè vuoto.	Riempire il serbatoio con caffè in grani  ed  iniziare  nuovamente  la procedura.

Luce rossa (30) lampeggiante	Gruppo erogatore, cassetto fondi, vasca  raccogli  gocce,  sportello a n t e r i o r e   n o n   i n   p o s i z i o n e corretta per il funzionamento della macchina.

Per spegnere la luce rossa ﬁssa, veriﬁcare  che  tutti  i  componenti siano  inseriti  o  chiusi  in  modo corretto.

| PROBLEMI - CAUSE - RIMEDI | 17 |  |
| --- | --- | --- |

Problemi	Cause	Rimedi

La macchina non si accende	La macchina non è collegata alla rete elettrica

Collegare  la  macchina  alla  rete elettrica

Lo sportello di servizio è aperto	Chiudere lo sportello

Il caffè non è abbastanza caldo	Le tazzine sono fredde	Scaldare le tazzine

Non  fuoriesce  acqua  calda  o vapore

Il foro del tubo vapore è otturato	Pulire il foro del tubo vapore con uno spillo

Il caffè ha poca crema	La miscela non è adatta o il caffè non è fresco di torrefazione oppure

è macinato troppo grosso

C a m b i a r e  m i s c e l a  d i  c a ff è  o regolare  la  macinatura  come  al par.5 Aumentare la dose par.6

La macchina impiega troppo tempo per scaldarsi o la quantità di acqua che fuoriesce dal tubo è limitata

Il circuito della macchina è intasata dal calcare

Decalciﬁcare la macchina

Il gruppo erogatore non può essere estratto

Gruppo erogatore fuori posizione	Accendere la macchina. Chiudere lo  sportello  di  servizio.  Il  gruppo erogatore ritorna automaticamente nella posizione iniziale

Cassetto raccoglifondi inserito	Estrarre  il  cassetto  raccoglifondi prima  di  estrarre  il  gruppo  di erogazione

Caffè non fuoriesce	Manca Acqua	Riempire il serbatoio dell’acqua e ricaricare il circuito (Par.4.3)

Gruppo sporco	P u l i r e   i l   g r u p p o   e r o g a t o r e

(Par.10.1)

Dose alta	Diminuire la dose (Par.6) Circuito non carico	Ricaricare il circuito (Par.4.3)

Caffè fuoriesce lentamente	Dose alta	Diminuire la dose (Par.6)

Caffè troppo ﬁne	C a m b i a r e  m i s c e l a  d i  c a ff è  o regolare  la  macinatura  come  al par.5 Diminuire la dose par.6

Circuito non carico	Ricaricare il circuito (Par.4.3) Gruppo erogatore sporco	P u l i r e   i l   g r u p p o   e r o g a t o r e

(Par.10.1)

C a f f è   f u o r i e s c e   a l l ’ e s t e r n o dell’erogatore

Erogatore  non  in  posizione  cor- retta

Rimettere in posizione l’erogatore

Erogatore otturato	Pulire  l’erogatore  ed  i  suoi  fori

d’uscita

Per i guasti non contemplati dalla suddetta tabella o in caso che i rimedi suggeriti non li risolvano, rivolgersi ad un centro assistenza.

|  | 18 |  |
| --- | --- | --- |

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1    Read  all  instructions  and  information  in  this instruction book and any other literature included in this carton referring to this product before operating or using this appliance.

2    Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

3    To protect against fire, electric shock and personal injury do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.

4    Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

5    Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

6    Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Return appliance to the nearest authorized service centre for examination, repair or adjustment.

7    The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.

8    Do not use outdoors.

9    Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

10  Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

11  Always turn appliance “OFF”, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn switch to “OFF”, then remove plug from wall outlet.

12  Do  not  use  appliance  for  other  then  intended household use.

13  Use extreme caution when using hot steam.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

This appliance is for household use. Any servicing, other than cleaning and user maintenance, should be performed by an authorized service centre. Do not immerse base in water.  To reduce the risk of fire or electric shock, do not disassemble the base. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

1    Check voltage to be sure that the voltage indicated on the nameplate agrees with your voltage.

2    Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.

3    Keep your hands and the cord away from hot parts of the appliance during operation.

4    Never  clean  with  scouring  powders  or  hard implements. Simply  use  a  soft  cloth  dampened with water.

5    To avoid your coffee maker scaling up, use purified or bottled water.

INSTRUCTIONS FOR THE POWER SUPPLY CORD

A    A short power-supply cord is provided to reduce risks of getting tangled up or tripping over a longer cord.

B   Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

C	If a long extension cord is used:

1   cthe marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2   if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type

3   the cable does not hang from the table to avoid the risk of getting caught up in it.

| GENERAL INFORMATION - TECHNICAL SPECIFICATIONS | 19 |  |
| --- | --- | --- |

1	GENERAL INFORMATION

This coffee machine is ideal for preparing espresso coffee using either coffee beans or ground coffee, and is equipped with a device for dispensing steam and hot water. The elegantly styled machine is designed

For more information, or should you meet with any

problems not completely or sufﬁciently explained in these  instructions,  contact  your Authorized  Service Center.

2	TECHNICAL SPECIFICATIONS

for  normal  home  use  only,  and  is  not  suitable  for

continuous professional use.

Caution. The manufacturer accepts no liabi- lity for damage or injury caused by:

•   improper use outside the deﬁned operating parameters;

•   repairs carried out by anyone other than authori- zed service centers;

•   tampering with the power cable;

•   tampering with any component of the machine;

• Rated voltage

See rating plate on machine

• Rated power

See rating plate on machine

• Casing material

Thermoplastic

• Dimensions (w x h x d) (mm)

390 x 380 x 330

• Weight (Kg)

8,7

•   use of non-original spare parts and accessories.

In such cases the warranty shall be null and void.

1.1   To facilitate interpretation

A  w a r n i n g  t r i a n g l e  i n d i c a t e s  a l l  t h e instructions  that  are  important  for  user safety. Follow these directions scrupulously

• Cable length (mm)

• Control panel

• Water container

• Power supply

1200

Front

Extractable

to avoid serious injury!!

See rating plate on machine

• Water container (lt.)

Illustrations,  parts  of  the  machine  and  control functions  are  referred  to  by  number  or  letter,  e.g. illustration 2 in this paragraph.

1.7

• Coffee container capacity (gr)

350 of coffee beans

• Pump pressure (bar)

This  symbol  identifies  the  most  important information  for  ensuring  optimal  use  of  the

machine.

• Boiler

• Safety features

13-15

Aluminium

The  illustrations  corresponding  to  the  text  may  be

Boiler pressure safety valve;

safety thermostat.

found on the inside cover ﬂap.

Keep this page open while reading

the operating instructions.

1.2   How to use these operating instructions

Keep these operating instructions in a safe place and  make  them  available  to  anyone  else  who should use the coffee machine.

The manufacturer reserves the right to change the

machine’s speciﬁcations in line with technological progress.

The machine conforms to European Directive 89/336/ EEC (Legislative Decree 476 of 04/12/92), regarding the elimination of radio-television interference.

sizes in millimeter

| SAFETY RULES | 21 |  |
| --- | --- | --- |

3	SAFETY RULES

Never place electrical parts in contact with water: danger of short-circuit! The superheated steam and hot water may cause scalding! Never aim the steam or hot water ﬂow towards parts of your body, use caution when touching the steam / hot water nozzle: danger of scalding!

Intended use

The coffee machine is designed for home use only. To avoid risks, do not make any technical changes or  use  the  machine  for  purposes  other  than  those

stated!!

The  coffee  machine  must  be  used  exclusively  by adults in good psychological and physical condition.

Power supply

Plug the coffee machine into a suitable mains outlet. The voltage must correspond to the value indicated on the rating plate.

Power cable

Never use the coffee machine if the power cable is defective.

Should  the  power  cable  be  damaged,  it  must  be replaced by the manufacturer or his customer service department.

Do  not  pass  the  cable  around  corners,  over  sharp edges or over hot objects and keep it away from oil. Do  not  use  the  cable  to  carry  or  pull  the  coffee machine.

Do not remove the plug by tugging on the cable or touch it with wet hands.

Make sure the cable cannot drop freely from tables or shelves.

Protecting others

Do not allow children to play with the coffee machine. Children are not aware of the dangers connected with household appliances.

Danger of burns

Avoid aiming the superheated steam and/or hot water ﬂow at yourself and/or at others: danger of scalding!

Always use the handles or knobs provided.

Siting

Place the coffee machine in a safe place where no one can tip it over or be injured by it.

Never use the coffee machine outdoors.

To prevent melting or damage to the casing, do not rest the machine on very hot surfaces or near open ﬂames.

Cleaning

Before cleaning the machine, you must set the main switch (7) to -0- and remove the plug from the mains outlet.

Also wait for the machine to cool down. Never immerge the machine in water!

It is strictly forbidden to tamper with internal machine parts.

Space for use and maintenance

To ensure that the coffee machine works properly and efﬁciently, we recommend that you:

•   Rest it on a perfectly level surface;

•   Place it in an adequately lit, hygienic site with an electric outlet within easy reach;

•   Ensure a minimum clearance between the machine and the walls as shown in the ﬁgure.

Storing the machine

If the machine is to remain out of use for a lengthy period, turn it off and pull out the plug.

Store it in a dry place out of children’s reach. Keep it away from dust and dirt.

Repairs / Maintenance

In  the  event  of  a  breakdown,  fault  or  suspected damage after a fall, unplug the machine immediately. Never operate a faulty machine.

Maintenance  and  repairs  are  to  be  carried  out exclusively by Authorized Service Centers.

The  manufacturer  will  accept  no  liability  for  any damage caused by unauthorized servicing.

Fire safety

In the event of ﬁre, use carbon dioxide (CO ) extin- guishers.

Do not use water or powder extinguishers.

|  | 22 | INSTALLATION |
| --- | --- | --- |

Key to machine components

Coffee bean container

Coffee bean container lid

Grinder adjustment knob

Dose adjustment knob

Ground coffee dispenser lid

Cup shelf

Power switch (ON/OFF)

Water container lid

Water container

Dregs box

Power cable

Water tray + grill

Water tray level ﬂoat

Height-adjustable coffee dispenser

Steam/hot water tube

Front door

Steam knob

Coffee dispenser unit

Coffee dispenser unit wrench

Cleaning brush

Ground coffee measuring spoon

Control panel

Knob  for  regulating  the  quantity  of  coffee dispensed in one cup

Coffee dispensing button

Coffee temperature / function ready light

Ground coffee selector button

Ground coffee light

Steam selector button

Steam temperature light

Machine ON light

Warning light

4	INSTALLATION

For your own safety and the safety of others, you must strictly comply with the “Safety Rules” described in chap.3.

4.1   Package

The original packaging was designed and made to protect the machine during shipping.

We  recommend  keeping  it  for  future  transport  pur- poses.

4.2   Preliminary operations

•   Remove the water tray (12) with grating from the packaging materials.

•   Take  the  coffee  machine  out  of  its  packing and  position  it  in  a  suitable  place  that  meets the  requirements  described  in  the  safety  rules

(chap.3.).

•   Insert the water tray (12) into the slot provided on the machine;  make sure that the tray, the dregs box (10) and the coffee dispensing unit (18) are cor- rectly ﬁtted and that the front door (16) is closed.

•   Fit the coffee bean container lid (2) onto the coffee bean container (1).

Store the cleaning brush (20), the coffee dispensing unit  wrench  (19)  and  ground  coffee  measuring spoon (21) in a safe and convenient place.

•   Before  plugging  in  the  machine,  make  sure  the power switch (7) is set to -0-.

If  the  red  light  (30)  ﬂashes  when  you  turn  on  the machine, it means that one of the above-described parts has not been correctly ﬁtted in place.

Important note: It is important to read the contents of Chapter 14, which explains in

detail the meaning of all machine signals provided to the user by the lights on the control panel.

4.3   Turning on for the ﬁrst time

•    Lift out the water container (9) and remove the lid (8). Rinse it out and ﬁll it with fresh drinking water, making sure you do overﬁll it. Lower the container back into place inside the machine and replace the lid (8).

Fill the container (9) only with cool, still water.  Hot  water  or  other  liquids  may damage the container and/or the machine. Always make  sure  there  is  enough  water  inside  the

container before starting the machine.

| INSTALLATION - COFFEE GRINDER - DOSE ADJUSTMENT | 23 |  |
| --- | --- | --- |

•    Take off the lid (2) and ﬁll the container with coffee beans (1).

Fit the lid of the coffee container (1) back into place. Ground or freeze-dried coffee or

any other objects will damage the machine.

•   Replace the lid (2) on the coffee container (1).

•   Insert the plug (11) into a suitable outlet.

•   The power switch (7) is set to -0-. Simply press the button (7) to turn on the machine; the green pilot light (29) will go on.

•     To  load  the  circuit,  position  the  steam tube  (15)  over  the  drip  tray. Turn  the  knob  (17) counterclockwise  and  wait  until  water  ﬂows  out smoothly from the steam tube; to cut off ﬂow, turn the knob (17) clockwise.

Note: Before starting up for the ﬁrst time, if the machine has been inoperative for a

lengthy period or the water container has been completely emptied, it is advisable to load the circuit.

•   Once you have completed the above operations, the machine is ready for use.

•   Carefully follow the directions below to dispense coffee, hot water, or steam, and ensure proper use of the machine.

5	COFFEE GRINDER

The  quality  and  ﬂavour  of  your  coffee  will  depend

not only on the blend you use but also on how ﬁnely you grind it.

The machine has a knob (3) for adjusting the grind. To adjust the grind, turn the graduated knob while the grinder is operating; the numbers on the knob indicate

the ﬁneness of the grind.

Every machine is factory-regulated to a medium-sized grind; turn the knob to higher numbers to obtain a coarser  grind,  turn  the  knob  to  lower  numbers  to obtain a ﬁner grind.

The  variation  in  the  ﬁneness  of  the  grind  will  be noted  only  after  three  or  four  coffees  have  been dispensed.

Use blends of coffee beans speciﬁcally for espresso machines.

Avoid using extreme grinding settings (e.g. 1 - 16); if you do use them, also use different blends of coffee. Store  coffee  in  an  airtight  container  in  a  cool,  dry place.

You should adjust the ﬁneness of the grind when the coffee is not dispensed properly:

Coffee pours out too fast  = excessively coarse grind

> Set the knob on lower numbers;

Coffee drips out slowly and/or not at all = excessively ﬁne grind > Set the knob on higher numbers.

6	DOSE ADJUSTMENT

Warning! The grinder adjustment knob inside

the coffee container must be turned only while the coffee grinder is operating. Do not introduce ground and/or freeze-dried coffee into the coffee bean container.

It is strictly forbidden to introduce any material other than coffee beans. The coffee grinder contains moving parts that may be hazardous; do not place your ﬁngers and/or other objects inside the grinder. Before performing any kind of operation inside the coffee container, switch off the machine and unplug it. Do not add coffee beans while the

grinder is operating.

The machine allows you to adjust the amount

of  coffee  (dose)  to  be  ground  according  to  your

requirements.

The  manufacturer  has  set  a  standard  dose  that satisﬁes  most  needs:  notch  (A)  corresponding  to reference point (B).

Turn the knob (4) inside the coffee container counter- clockwise to increase the dose of ground coffee; turn it clockwise to reduce the dose of ground coffee.

The dose must be adjusted before pressing the button to dispense coffee.

This system makes it possible to obtain optimal coffee with all types of commercially available coffee.

|  | 24 | DISPENSING COFFEE - DISPENSING HOT WATER |
| --- | --- | --- |

7	DISPENSING COFFEE

Note: If the machine fails to dispense coffee, make sure the water container contains

water;  you  may  check  the  water  level  in  the container on the left-hand side of the machine.

Before dispensing coffee, make sure that the  green  temperature  ready  light  (24) remains lit, and that both the water and coffee

containers are full.

•    Place  1  or  2  cups  beneath  the  dispenser nozzles  (14);  you  may  adjust  the  height  of  the dispenser to suit your cups.

•    The dispenser may be moved so that you may use large cups. In this case you must manually push the dispensing unit towards the machine as far as

it will go (allowing dispensing into only one cup t a time); to set the dispenser in the ideal position for small cups, pull it all the way outward and make sure it is locked in place.

•   Use the knob (22) to adjust the amount of coffee in the cup: turn it clockwise to increase the amount of coffee dispensed; turn it counterclockwise to reduce the amount of coffee dispensed.

Note: we recommend emptying the water tray when the level ﬂoat (13) rises.

7.1   Dispensing with coffee beans

•   To dispense coffee, press the button (23) to begin the dispensing cycle: press the button (23) once to dispense 1 cup; press it twice in succession to dispense 2 cups.

In  this  operating  mode,  the  machine automatically grinds and dispenses the

correct amount of coffee; it takes two automatic grinding cycles and two automatic dispensing cycles to prepare two coffees.

•   After completing the pre-brewing cycle, the coffee will begin to ﬂow from the dispensing nozzle (14).

•   The  machine  will  automatically  stop  dispensing coffee  when  it  reaches  the  level  set  with  the

knob (22); you may however stop ﬂow at any time

by pressing the button (23).

7.2   Dispensing with ground coffee

Fill the dispenser (5) only with coffee ground speciﬁcally for espresso machines; coffee

beans, freeze-dried coffee, and other materials will damage the machine.

It is prohibited to insert your ﬁngers into the ground coffee dispenser, which contains

hazardous moving parts.

•   Use only the measuring spoon (21) provided with the machine to measure out the correct amount of ground coffee to place in the dispenser.

Add only one measuring spoonful of ground coffee at a time. To make two coffees, you

must carry out two separate consecutive cycles.

•   Press the button (25) to select the function; the pilot light (26) will light.

•   Lift the ground coffee dispenser lid (5).

•   Use the measuring spoon (21) to measure out a dose of coffee, removing any excess coffee powder from the measuring spoon.

•    Empty the ground coffee into the dispenser.

•   Close the lid (5).

•   To dispense coffee, press the button (23) to begin the dispensing cycle.

•   After completing the pre-brewing cycle, the coffee will begin to ﬂow from the dispensing nozzle (14).

•   The  machine  will  automatically  stop  dispensing coffee  when  it  reaches  the  level  set  with  the knob (22); you may however stop ﬂow at any time by pressing the button (23).

•   Then  the  machine  automatically  returns  to  the normal operating mode (see para. 7.1).

8	DISPENSING HOT WATER

Warning:   The  steam  may  be  preceded by  brief  sprays  of  hot  water:  danger  of scalding! The dispensing tube can reach very high temperatures: avoid touching it directly with

your hands.

| DISPENSING STEAM - CLEANING AND MAINTENANCE | 25 |  |
| --- | --- | --- |

•   Before dispensing hot water, make sure that the

green temperature ready light (24) remains lit.

When  the  machine  is  ready  to  dispense  coffee, proceed as follows:

•   Place and cup and/or a receptacle beneath the hot water/steam tube (15).

•    Turn the knob (17) counter-clockwise.

•   Dispense the desired amount of hot water; turn the

knob (17) clockwise to cut off the ﬂow of hot water. The machine returns to normal operating mode.

9	DISPENSING  STEAM/MAKING CAPPUCCINO

The steam may be used to froth milk for cappuccino and to heat other beverages.

Danger of scalding! Dispensing may be preceded by brief sprays of hot water. The dispensing tube can reach very high temperatures:

avoid touching it directly with your hands.

•   When  the  machine  is  ready  to  dispense  coffee, press the button (27).  The machine requires pre- heating.

•   Before dispensing steam, make sure that the green temperature ready light (28) remains lit.

•   Position the steam tube (15) over the drip tray and open  the  “hot  water/steam”  knob  (17)  for  a  few seconds to discharge residual water from the steam tube; soon only steam will issue from the tube.

•   Close the knob (17).

•   Fill  the  receptacle  you  want  to  use  for  making cappuccino 1/3 of the way with cold milk.

To  ensure  best  results  when  making cappuccino, make sure both the milk and

receptacle are cold.

•    Place the tip of the steam tube in the milk to be  heated  and  open  the  knob  (17);  slowly  raise the receptacle, with gentle rotating movements, to obtain an even layer of foam.

•   After dispensing the amount of steam desired, close the knob (17).

•   The same procedure may be used to heat other

beverages.

After this operation, wipe the steam tube clean with a damp cloth.

9.1   Switching from steam to coffee

•   To  dispense  coffee  you  must  press  the  but- ton (27).

•   When  switching  from  dispensing  steam  to  dis- pensing coffee, the pilot lights (24) and (28) ﬂash simultaneously  to  indicate  that  the  machine  is overheated and cannot dispense coffee.

•   In order to dispense coffee, you must drain some water by turning the steam knob (17) until only the  temperature  ready  pilot  light  (24)  remains steadily lit.

10	CLEANING AND MAINTENANCE

Basic cleaning

•   Maintenance and cleaning may be carried out only when the machine is cold and disconnected from the power supply.

•   Do not immerge the machine in water and do not place any of its components in a dishwasher.

•   Do not use sharp objects or aggressive chemical products (solvents) for cleaning.

It  is  recommended  that  you  clean  the  water

container daily:

- Remove the ﬁlter (C) located inside the container, and rinse with clean drinking water.

- Return  the  ﬁlter  (C)  to  its  slot,  pressing  gently while turning slightly.

- Fill the container with fresh drinking water.

Use the brush provided to clean the ground coffee dispenser daily when in use:

•   Use a soft cloth moistened with water to clean the machine.

•   Do not dry the machine and/or its components in a microwave and/or conventional oven.

•		Clean  the  machine  compartment  and  the dispensing unit, we recommend emptying out the dregs box (10) every day.

|  | 26 | DESCALING - LEGAL NOTICE |
| --- | --- | --- |

•   The  coffee  dispenser  (14)  may  be  removed  for

cleaning. Rinse the dispensing channels thoroughly with hot water.

10.1 Dispensing unit

•   The dispensing unit (18) must be cleaned every time you ﬁll the ground coffee container or, in any case, at least once a week.

•   Turn off the machine by setting the power switch

(7)  to  -0-  and  remove  the  plug  from  the  power socket.

•		Remove the dregs box (10) and drip tray (12), then open the service door (16).

•    Take out the dispensing unit (18), holding it by the handle provided and pushing the «PRESS» button. Use hot water only, without detergents, to clean the dispensing unit.

•    Make sure that there are no coffee residues on the two steel ﬁlters. You may remove the upper ﬁlter by unscrewing the plastic pin with the wrench provided (19).

•   Thoroughly wash and dry all the parts of the dispen- sing unit.

•   Replace the ﬁlter and use the wrench provided to tighten the plastic pin ﬁrmly into place.

•   Thoroughly clean the machine compartment.

•    Holding the dispensing unit by its handle, ﬁt it back securely into place inside the compartment.

•   Then close the door and set the dregs box and drip tray back into place.

11	DESCALING

Scale forms while the machine is in use; it is necessary to remove scale every 3-4 months of use or whenever you observe a decreased ﬂow of water.

If you wish to descale the machine yourself, you may use any commercially available

non-toxic, non-harmful descaling agent for coffee machines.

Warning! Never use vinegar as a descaling agent.

•   Mix the descaling agent with water as directed on

the package and pour the solution into the water container.

•   Turn  on  the  machine  by  means  of  the  power switch (7).

•   Position the steam tube (15) over the drip tray.

•    Empty the contents of the water container at intervals (one cup at a time) by turning the steam knob  (17)  counterclockwise;  turn  the  knob  (17) clockwise to cut off ﬂow.

•   During  each  interval,  allow  the  descaling  agent to act for about 10-15 minutes, switching off the machine by setting the power switch (7) to -0-.

•   When all of the descaling agent has been used up, rinse out the water container and ﬁll it with fresh water.

•   Turn on the machine by means of the main switch.

•    Empty  out  2/3  of  the  water  in  the  tank  by turning the steam knob (17) counterclockwise; turn the knob (17) clockwise to cut off ﬂow.

•   Let the machine heat up and empty out the water remaining in the tank by turning the steam knob

(17) counterclockwise; turn the knob (17) clockwise to cut off ﬂow.

Should you use a descaling agent other

than  the  one  recommended  you  are advised in any case to follow the manufacturer’s directions on the package.

12	LEGAL NOTICE

•   The  present  operating  instructions  contain  all information necessary to use the machine correctly, understand  its  functions,  and  carry  out  proper maintenance.

•   The user must be familiar with and observe these instructions  in  order  to  ensure  safe  operation and maintenance of the machine. For any further information, or in case of any problems that may arise for which you believe the present operating instructions are not sufﬁciently clear and thorough, please  contact  your  dealer  or  the  manufacturer directly.

•   We  also  note  that  these  operating  instructions

| DISPOSAL | 27 |  |
| --- | --- | --- |

do not constitute part of any prior or pre-existing

agreement or legal contract, nor do they change the provisions thereof.

•   All manufacturer obligations are derived from the corresponding sale contract, which also includes the complete and sole rules governing the warranty.

•   The contractual warranty terms are not limited nor extended by the explanations contained herein.

•   The  operating  instructions  contain  information protected by copyright.

•   It  is  prohibited  to  photocopy  or  translate  them without  prior  written  authorization  from  the manufacturer.

13	DISPOSAL

•   When the machine is no longer in use, it should be rendered unusable.

•   Unplug the machine from the socket and cut the power cable.

•   Dispose of obsolete machines at an appropriate disposal facility.

|  | 28 | CONTROL PANEL PILOT LIGHTS |
| --- | --- | --- |

14	CONTROL PANEL PILOT LIGHTS

Warning	Causes	Remedies

Green light (29)	Machine on

Green light (24) remains lit	Machine at temperature, ready:

- to dispense coffee

- to dispense hot water

Green light (24) ﬂashing	Machine heating to dispense coffee and hot water

Green light (26) remains lit	Machine  dispensing  with  ground coffee

Green light (28) remains lit	Machine at temperature, ready to dispense steam

Green light (28) ﬂashing	Machine  heating  to  dispense steam

Green light (24) ﬂashing

Green light (28) ﬂashing simultaneously

Machine overheated; the machine cannot  dispense  coffee  in  this condition.

You must drain water into the drip tray by turning the Steam knob (17) until the green temperature ready light (24) remains steadily lit and the green light (28) goes off.

Red light (30) remains lit	Not enough water in the container.    Fill the container with fresh drinking water, load the circuit and start the procedure over again.

Coffee container empty.	Fill the container with coffee beans and  start  the  procedure  over again.

Red light (30) ﬂashing	Dispensing  unit,  dregs  box,  drip tray, front door not correctly posi- tioned  to  allow  the  machine  to function.

To shut off the red light, make sure that all parts have been correctly ﬁtted in place or closed.

| PROBLEMS - CAUSES - REMEDIES | 29 |  |
| --- | --- | --- |

Problems	Causes	Remedies

The machine does not turn on	The  machine  is  not  plugged  into the electrical mains

Plug the machine into the electrical mains

The service door is open	Close the door

The coffee is not hot enough	The cups are cold	Heat the cups

No hot water or steam ﬂows out	The steam tube hole is clogged	Use  a  pin  to  clean  the  steam tube hole

The  coffee  is  not  creamy  on  the surface

The machine takes too long to heat up, or not enough water ﬂows from the tube

The  blend  is  not  suitable  or  the coffee is not freshly roasted or is ground too coarsely

The  machine  circuit  is  clogged with scale

Change the coffee blend or adjust the  grinder  as  directed  in  par.5

Increase the dose (Par .6)

Descale the machine

The  dispensing  unit  cannot  be taken out

Dispensing unit out of place	Turn  on  the  machine.  Close  the service  door The  dispensing  unit will  automatically  go  back  into place

Dregs box still in place	Remove  the  dregs  box  before taking out the dispensing unit

No coffee is dispensed	There is no water	Refill  the  water  container  and reload the circuit (Par.4.3)

Unit is dirty	C l e a n   t h e   d i s p e n s i n g   u n i t

(Par.10)

Dose too high	Reduce the dose (Par.6) Circuit not loaded	Reload the circuit (Par.4.3)

Coffee drips out slowly	Dose too high	Reduce the dose (Par.6)

Coffee ground too ﬁnely	Change the coffee blend or adjust the  grinder  as  directed  in  par.5. Reduce the dose (Par .6)

Circuit not loaded	Reload the circuit (Par.4.3) Dispensing unit dirty	C l e a n   t h e   d i s p e n s i n g   u n i t

(Par.10.1)

Coffee leaks outside the dispensing unit

D i s p e n s i n g  u n i t  n o t  c o r r e c t ly positioned

Position  the  dispensing  unit  cor- rectly

Dispensing unit clogged	Clean the dispensing unit and its

outlets

If you should have a problem that is not dealt with in the above table or is not resolved by any of these solutions please contact an authorised service centre.

|  | 30 |  |
| --- | --- | --- |

IMPORTANT

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il est important de prendre les précautions suivantes, afin d’éviter les décharges électriques, les courts circuits et les accidents corporels.

1    Lire  toutes  les  instructions  et  les  indications données dans cette brochure, ainsi que toute autre information  que  contient  l’emballage,  avant  de mettre la machine en marche.

2    Ne pas toucher les surfaces chaudes de la machine. Utiliser les poignées ou boutons.

3    Ne pas plonger le fil électrique, la prise ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout autre liquide.

4    Faire très attention lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants.

5    Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas en service et laissez-le refroidir avant de retirer les accessoires pour le nettoyage ou de les mettre en place.

6    Ne pas utiliser l’appareil avec un cordon ou une prise en mauvais état ou après que l’appareil ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Confiez  votre  appareil  au  service  après-vente autorisé le plus proche pour examen ou réparation.

7    L’utilisation   d’accessoires   non   recommandés par le fabricant de l’appareil pourrait poser des problèmes.

8    Ne pas utiliser à l’extérieur.

9    Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou de la surface de travail, ni toucher des surfaces chaudes.

10  Ne pas poser sur une cuisinière ou dans un four chaud.

11  Mettre  toujours  l’appareil  en  position  «éteint» avant  de  le  débrancher.  Mettre  aussi  tous  les interrupteurs à «éteint» avant de le débrancher.

12  Usage domestique seulement.

13  Faire très attention en utilisant la vapeur.

GARDER CES ISTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS

Machine est réservée à un usage domestique. Tout entretien, en dehors du nettoyage et de l’entretien usuel par l’usager, doit être fait par un centre de service autorisé. Ne pas plonger la base dans l’eau. Pour éviter les courts-circuits et les décharges électriques, ne pas démonter la base. Elle ne contient aucune pièce qui demande un entretien de la part de l’usager. Toute réparation doit être effectuée par le personnel d’un service après-vente autorisé.

1    Vérifier si le voltage correspond bien aux spécifications apparaissant sur la plaque des données techniques.

2    Ne jamais mettre de l’eau tiède ou chaude dans le réservoir; mais toujours de l’eau froide.

3    Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil pendant le fonctionnement et en écarter le cordon électrique.

4    Ne jamais nettoyer avec des poudres à récurer ou des instruments durs.

5    Utiliser de l’eau purifiée ou en bouteille pour éviter la formation de tartre.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON ELECTRIQUE

A    Votre appareil est muni d’un cordon électrique court afin d’éviter qu’il ne s’emmêle ou qu’on ne s’y accroche.

B   On peut utiliser une rallonge électrique en prenant certaines précautions.

C	Si on utilise une rallonge, vérifier:

1   que sa tension est au moins égale à celle de l’appareil

2   qu’elle est munie d’une prise à trois fiches, avec mise à la terre, si c’est le cas pour le cordon de l’appareil

3   que le câble ne pende pas de la table afin d’éviter de trébucher.

| GÉNÉRALITÉS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 31 |  |
| --- | --- | --- |

1	GÉNÉRALITÉS

Cette machine à café est en mesure de préparer des cafés expresso à partir de mélanges soit en grains, soit moulus et est équipée d’un dispositif de distribution de la vapeur et de l’eau chaude. Avec un habillage machine au design élégant, cet appareil a été conçu pour un usage domestique et n’est donc pas indiqué pour un usage intensif de type professionnel.

Attention! Le Fabricant décline toute re- sponsabilité en cas de dommages dérivant

de:

•   un usage impropre et non conforme aux fonc- tions prévues;

1.2   Comment lire ce mode d’emploi

Conserver ce mode d’emploi dans un lieu sûr et le joindre à la machine à café, au cas où un autre personne doit l’utiliser.

Pour  plus  d’informations  ou  en  cas  de  problèmes non envisagés par cette notice ou simplement non sufﬁsamment traités, prière de s’adresser à un Centre d’Assistance Agréé.

2	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension nominale

Voir plaquette signalétique de l’appareil

• Puissance nominale

Voir plaquette signalétique de l’appareil

•   des réparations non effectuées par un centre

d’assistance agréé;

•   une modiﬁcation du cordon d’alimentation;

• Coque

Thermoplastique

•   une modiﬁcation d’un composant quelconque de la machine;

•   l’emploi de pièces détachées et d’accessoires non d’origine.

Dans de telles éventualités, la garantie est consi- dérée comme nulle et non avenante.

1.1   Pour faciliter la lecture

Le  triangle,  symbole  de  danger,  indique toutes les instructions importantes pour la sécurité  de  l’usager.  Prière  de  respecter scrupuleusement ces avertissements pour prévenir tout accident grave!

Dans le texte qui suit, le lecteur trouvera des numéros et des lettres de référence qui le renvoient à des illustrations, des pièces de l’appareil ou des éléments de commande (ex. voir ﬁg. 2 de cette section).

Ce symbole met en évidence les informations les  plus  importantes,  pour  une  meilleure

utilisation de l’appareil.

Les  illustrations  citées  dans  le texte se trouvent sur le volet de la première page.

Laisser cette page ouverte pen- dant la lecture du mode d’emploi.

• Dimensions (l x h x p) (mm)

390 x 380 x 330

• Poids (kg)

8,7

• Longueur du cordon (mm)

1200

• Panneau de commande

Frontal

• Réservoir d’eau

Amovible

• Alimentation

Voir plaquette signalétique de l’appareil

• Réservoir d’eau (l)

1,7

• Capacité du bac à café (g)

350 de café en grains

• Pression de la pompe (bars)

13-15

• Réchauffeur

Aluminium

• Dispositifs de sécurité

Soupape de sécurité pression réchauffeur;

thermostat de sécurité.

Sous réserve de modiﬁcations de fabrication et exécution dues au progrès technologique. Machine conforme à la Directive Européenne 89/336/ CEE  (Décret  législatif  476  du  04/12/92),  relative  à l’élimination des perturbations hertziennes.

mesures en millimètres

| NORMES DE SÉCURITÉ | 33 |  |
| --- | --- | --- |

3	NORMES DE SÉCURITÉ

Ne jamais mettre les pièces sous tension au con- tact de l’eau: danger de courtcircuit! La vapeur et l’eau atteignent une température élevée: danger de brûlures! Ne jamais diriger le jet de vapeur ou d’eau chaude vers des parties du corps, toucher le bec vapeur / eau chaude avec précaution: danger de brûlures!

Usages prévus

Cette machine à café est prévue exclusivement pour un usage domestique.

Il est interdit d’apporter des modiﬁcations techniques et  d’utiliser  improprement  la  machine  à  cause  des risques que cela comporte!

La machine à café doit être utilisée exclusivement par des adultes, en possession de toutes leurs facultés psychiques et physiques.

Alimentation en énergie électrique

Brancher la machine à café uniquement sur une prise de courant adéquate.

La tension doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette signalétique de l’appareil.

Cordon d’alimentation

Ne  jamais  utiliser  la  machine  à  café  si  le  cordon d’alimentation est défectueux.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le producteur ou son service assistance clients. Ne pas faire passer le cordon d’alimentation là où il peut s’user par frottement (coins et arêtes vives) et sur des objets très chauds; le protéger contre l’huile. Ne pas transporter ou tirer la machine à café en la tenant par son cordon d’alimentation.

Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le cordon;

ne pas toucher la ﬁche avec des mains mouillées.

Ne pas laisser le cordon pendre librement d’une table ou d’une étagère

Protection d’autres personnes

S’assurer qu’aucun enfant n’ait la possibilité de jouer avec la machine à café. Les enfants ne se rendent pas compte du danger lié aux électroménagers.

Danger de brûlures

Eviter de diriger le jet de vapeur et/ou d’eau chaude vers  soi  ou  vers  d’autres  personnes:  danger  de brûlures! Utiliser  toujours  les  leviers  ou  boutons prévus à cet effet.

Emplacement

Positionner  la  machine  à  café  dans  un  lieu  sûr  où personne ne peut la renverser ou se blesser.

Ne pas utiliser la machine à café en plein air.

Ne  pas  poser  la  machine  sur  des  surfaces  très chaudes ou à proximité de ﬂammes vives pour éviter que la carcasse ne fonde ou ne s’abîme.

Nettoyage

Avant de nettoyer la machine, il est indispensable de positionner le sélecteur (7) sur -0- puis de débrancher le cordon d’alimentation.

Attendre que la machine se refroidisse.

Ne jamais plonger la machine dans l’eau!

Il est sévèrement interdit d’intervenir à l’intérieur de la machine.

Espace nécessaire pour l’utilisation et la maintenance

Pour un fonctionnement optimal de la machine à café,

il est conseillé de:

•   Choisir un plan d’appui bien plat;

•   Choisir  un  environnement  sufﬁsamment  éclairé, propre et avec une prise de courant facile d’accès;

•   Prévoir une distance minimale entre le mur et la machine comme l’indique le dessin.

Ranger l’appareil

Si la machine doit rester inutilisée pendant longtemps, la  mettre  hors  tension  et  débrancher  son  cordon d’alimentation.

Le ranger dans un lieu sec et hors de la portée des enfants.

La protéger de la poussière et des saletés.

Réparations / Maintenance

En cas de pannes ou de défectuosités présumées ou réelles, après une chute, débrancher immédiatement le cordon d’alimentation. Ne jamais mettre en marche un appareil défectueux.

Seuls  les  Centres  d’Assistance  Agréés  peuvent effectuer des interventions et des réparations.

|  | 34 | NORMES DE SÉCURITÉ - INSTALLATION |
| --- | --- | --- |

Les réparations doivent être effectuées exclusivement

par un Centre d’Assistance Agréé.

Dans le cas d’interventions non effectuées dans la règle de l’art, le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages.

Normes en cas d’incendie

En cas d’incendie, utiliser des extincteurs à anhydride carbonique (CO ). Ne pas utiliser d’eau ou d’extincteurs

4	INSTALLATION

Pour votre sécurité et celle des autres, suivre strictement les “Normes de sécurité” reportées dans la section 3.

4.1   Emballage

L’emballage  original  a  été  conçu  et  réalisé  pour protéger l’appareil pendant l’expédition.

à poudre.

Description des composants

Bac de café en grains

Couvercle du bac de café en grains

Bouton de réglage de la mouture

Bouton de réglage de la dose

Couvercle du doseur de café moulu

Appui-tasse

Interrupteur général (ON/OFF)

Couvercle du réservoir d’eau

Réservoir d’eau

Bac du marc à café

Cordon d’alimentation

Bac récupérateur + grille

Flotteur niveau du bac récupérateur d’eau

Distributeur de café réglable en hauteur

Bec vapeur / eau chaude

Porte avant

Robinet de vapeur

Distributeur de café

Clé du distributeur de café

Brosse pour le nettoyage

Mesure de café moulu

Panneau de commandei

Bouton de réglage de la quantité de café par tasse

Bouton de distribution de café

LED température / fonction café

Sélecteur de café moulu

LED sélection café moulu

Sélecteur fonction vapeur

LED température fonction vapeur

LED machine alimentée

LED alarmes

Il est recommandé de le conserver pour un éventuel futur transport.

4.2   Opérations préliminaires

•   Déballer le bac récupérateur (12) et la grille.

•   Déballer  la  machine  à  café  et  la  déposer  à  un endroit qui répond aux conditions prévues par la réglementation  en  matière  de  sécurité  (section

3).

•   Installer le bac récupérateur (12) dans le logement de la machine prévu à cet effet; vériﬁer si le bac

(12), le bac du marc (10) et le distributeur de café

(18) sont installés correctement et si la porte avant

(16) est fermée.

•   Fermer  le  bac  de  café  en  grains  (1)  avec  le couvercle (2). Ranger, à portée de main des futurs usagers, la brosse (20), la clé du distributeur de café (19) et la mesure de café moulu (21).

•   Avant d’enfoncer le cordon d’alimentation dans la prise, vériﬁer si l’interrupteur général (7) est sur la position -0-.

Si,  à  la  mise  sous  tension  de  la  machine,  la  LED rouge (30) clignote, cela veut dire qu’une des pièces décrites supra n’est pas bien installée.

Remarque importante: L’usager est prié de lire la section 14 qui reporte, dans le détail, l’interprétation de tous les signaux lumineux des LEDs, situées sur le panneau de commande de

la machine.

4.3   Mise en service

•    Soulever le réservoir d’eau (9) pour l’extraire de la machine et retirer le couvercle (8).

Le rincer et le remplir d’eau froide; il est recommandé de ne pas dépasser le niveau maximum. Réinstaller le réservoir dans le logement prévu à cet effet et

| MOULIN À CAFÉ - RÉGLAGE DE LA DOSE DE CAFÉ | 35 |  |
| --- | --- | --- |

reposer le couvercle (8).

Pour  remplir  le  réservoir  (9),  utiliser exclusivement de l’eau froide non pétillante.

De  l’eau  chaude  et tout autre liquide peuvent abîmer  le  réservoir  et/ou  la  machine.  Ne  pas mettre la machine en marche sans eau: vériﬁer si le réservoir contient assez d’eau.

•    Retirer le couvercle (2) et remplir le bac de café en grains (1).

Ne remplir ce bac (1) qu’avec du café en grains. Du café moulu, lyophilisé ou autres

produits peuvent abîmer la machine.

•   Reposer le couvercle (2) sur le bac à café (1).

•   Enfoncer la ﬁche (11) dans une prise adéquate.

•   La machine se présente avec l’interrupteur géné- ral  (7)  sur  la  position  -0-;  pour  la  mettre  sous tension,  presser  le  bouton  (7);  la  LED  (29)  du panneau de commande s’allume.

•    Pour amorcer le circuit, diriger le bec vapeur

(15) sur le bac récupérateur, tourner le robinet (17)

dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et attendre que l’eau sorte de manière régulière du  bec  vapeur;  pour  interrompre  le  débit  d’eau, tourner le robinet (17) dans le sens des aiguilles d’une montre.

Nota  bene:  Après  une  longue  période d’inactivité,  avant  la  première  mise  en

service ou si le réservoir a été entièrement vidé, il est recommandé d’amorcer le circuit.

•   Ces opérations terminées, la machine est prête à l’emploi.

•   Pour utiliser la machine correctement, c’est-à-dire pour la distribution de café, eau chaude ou vapeur, suivre attentivement les instructions suivantes.

5	MOULIN À CAFÉ

Attention! Tourner le bouton de réglage de la mouture, situé à l’intérieur du bac à café, uniquement quand le moulin est en marche. Ne pas remplir le bac de café en grains avec du café moulu

et/ou lyophilisé.

Il est interdit de remplir le bac avec autre chose que du café en grains. Le moulin

à  café  contient  des  organes  en  mouvement qui peuvent être dangereux; il est interdit d’y introduire les doigts et/ou autres objets. Avant d’intervenir à l’intérieur du bac à café, mettre la machine hors tension avec l’interrupteur général et débrancher le cordon d’alimentation. Ne pas remplir le bac de café en grains quand le moulin est en marche.

La qualité et le goût du café dépendent non seulement du  mélange  utilisé  mais  aussi  de  la  mouture.  La machine est équipée d’un bouton (3) qui permet de régler la mouture.

Pour modiﬁer la mouture, tourner le bouton gradué quand le moulin à café est en marche; les chiffres reportés  sur  le  bouton  correspondent  au  type  de mouture (haute ou basse). Tous nos appareils sont réglés  en  usine  sur  une  mouture  moyenne:  si  la mouture  est  trop  fine,  tourner  le  bouton  vers  un numéro  plus  grand;  si  la  mouture  est  trop  grosse, tourner  le  bouton  vers  un  numéro  plus  petit.  Pour goûter une variation dans la mouture, il faut attendre la distribution de trois ou quatre cafés.

Utiliser des mélanges de café en grains pour machines expresso. Ne pas utiliser des moutures extrêmes (ex.

1 – 16); dans ce cas, utiliser des mélanges de café différents. Conserver le café au frais, dans un récipient hermétiquement fermé.

Régler la mouture si le café ne coule pas très bien. Si le café sort très rapidement = la mouture est trop grosse > Régler le bouton sur des numéros plus bas; Si le café sort à gouttes ou pas du tout = la mouture est trop

ﬁne > Régler le bouton sur des numéros plus élevés.

6	RÉGLAGE DE LA DOSE DE CAFÉ

Cette machine permet de régler la quantité de café (dose) que l’on souhaite moudre. La dose est réglée,  par  le  Fabricant,  sur  une  valeur  moyenne qui répond à la plupart des exigences; l’entaille (A) à hauteur du repère (B).

Pour  augmenter  la  dose  de  café  moulu,  tourner  le bouton (4), situé à l’intérieur du bac de café, dans

|  | 36 | DISTRIBUTION DE CAFÉ |
| --- | --- | --- |

le  sens  contraire  des  aiguilles  d’une  montre;  pour

diminuer  la  dose  de  café  moulu,  tourner  le  bouton dans le sens des aiguilles d’une montre.

Le  réglage  de  la  dose  doit  être  effectué  avant  de presser le bouton de distribution du café. Ce système permet d’obtenir une distribution optimale avec toutes les catégories de café en vente dans le commerce.

7	DISTRIBUTION DE CAFÉ

Nota bene: Si la machine ne distribue plus de café, vériﬁer si le réservoir d’eau n’est

pas vide; le niveau d’eau du réservoir est visible sur le côté gauche de la machine.

Avant de distribuer du café, vériﬁer si la

LED de température verte (24) est allumée dans le mode continu et si le réservoir d’eau et le bac à café sont remplis.

•    Poser 1 ou 2 tasses sous les becs du distri- buteur  (14);  la  hauteur  du  distributeur  peut  être réglée de manière à mieux s’adapter aux tasses.

•    Le  distributeur  peut  être  déplacé  pour  per- mettre l’utilisation de tasses plus grandes.

Pour utiliser des grandes tasses, il sufﬁt de pousser le distributeur à la main vers le haut jusqu’au ﬁn de course (dans ce cas, utiliser une seule tasse à la fois); pour placer le distributeur dans la position idéale à l’utilisation de petites tasses, tirer sur le distributeur le plus à l’extérieur possible et vériﬁer s’il est bien bloqué.

•   Régler la quantité de café à verser dans la tasse avec le bouton (22): pour augmenter la quantité de café à verser, le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre; pour diminuer la quantité, le tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Nota  bene:  quand  le  flotteur  (13)  se soulève, il est recommandé de vider le bac

récupérateur d’eau.

7.1   Distribution à partir de café en grains

•   Pour faire couler le café, presser le bouton (23): le cycle de distribution démarre. pour distribuer 1 café, presser une seule fois le bouton (23); pour distribuer

2 cafés, presser le bouton (23) deux fois de suite.

Dans  ce  mode  de  fonctionnement,  la machine se charge automatiquement de

moudre  et  doser  la  juste  quantité  de  café;  la préparation de deux cafés demande deux cycles de mouture et deux cycles de distribution, gérés de manière automatique par la machine.

•   Le cycle de pré-infusion terminé, le café commencera à sortir par le bec verseur (14).

•   La distribution du café s’arrête automatiquement dès que le niveau choisi avec le bouton (22) est atteint;  il  est  toutefois  possible  d’interrompre  la distribution de café à tout moment, en pressant le bouton (23).

7.2   Distribution à partir de café moulu

Introduire dans le doseur (5) uniquement du café moulu pour machines expresso;

le café en grains, lyophilisé et autres produits abîment la machine.

Il est interdit de mettre les doigts à l’intérieur du  doseur  de  café  moulu:  organes  en

mouvement.

•   Pour  prendre  la  juste  quantité  de  café  moulu,  à introduire  dans  le  doseur,  utiliser  uniquement  la mesure (21) fournie avec la machine.

Introduire une seule mesure de café moulu à la fois; pour obtenir deux cafés, il faut effectuer deux cycles séparés l’un après l’autre.

•   Presser le bouton (25) pour sélectionner la fonction;

la LED (26) s’allume.

•   Soulever le couvercle du doseur de café moulu (5).

•   Prendre, avec la mesure (21), une dose de café;

éliminer le surplus de café moulu de la mesure.

•    Vider le café moulu à l’intérieur du doseur.

•   Fermer le couvercle (5).

•   Pour faire couler le café, presser le bouton (23): le cycle de distribution démarre.

•   Le cycle de pré-infusion terminé, le café commencera à sortir par le bec verseur (14).

•   La distribution du café s’arrête automatiquement dès que le niveau choisi avec le bouton (22) est atteint;  il  est  toutefois  possible  d’interrompre  la

| DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE - DISTRIBUTION DE VAPEUR | 37 |  |
| --- | --- | --- |

distribution de café à tout moment, en pressant le

bouton (23).

•   Ensuite, la machine retourne automatiquement au fonctionnement normal (voir par. 7.1).

8	DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE

Attention! au début, de petits jets d’eau chaude peuvent s’échapper du bec: danger

de  brûlures.  Le  bec  du  distributeur  peut  être extrêmement  chaud:  ne  jamais  le  toucher  à mains nues.

•   Avant la distribution d’eau chaude, vériﬁer si la LED

de température verte (24) est allumée.

Quand la LED est allumée, la machine est prête à distribuer du café; procéder comme suit:

•   Poser une tasse et/ou un récipient en dessous du bec eau chaude / vapeur (15).

•    Ouvrir le robinet (17) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

•   Prendre  la  quantité  d’eau  chaude  souhaitée; pour arrêter la distribution d’eau chaude, tourner le  robinet  (17)  dans  le  sens  des  aiguilles  d’une montre.

La  machine  retourne  dans  le  mode  de  fonction- nement normal.

9	DISTRIBUTION  DE  VAPEUR  / PRÉPARATION DU CAPPUCCINO

La  vapeur  sert  à  faire  mousser  le  lait  pour  le cappuccino  mais  elle  peut  aussi  être  utilisée  pour réchauffer toutes sortes de boissons.

Danger de brûlures!

Au début de la distribution, de petits jets d’eau chaude peuvent s’échapper du bec.

Le tube peut atteindre une très haute température. ne jamais le toucher à mains nues.

•   La machine prête à distribuer du café, presser le bouton (27). La machine prend un certain temps pour se réchauffer.

•   Avant la distribution d’eau chaude, vériﬁer si la LED

de température verte (28) est allumée.

•   Diriger le bec vapeur (15) sur le bac récupérateur,

ouvrir le robinet (17) «Eau chaude/vapeur» le temps de faire couler l’eau résiduelle du bec vapeur; très vite, de la vapeur commencera à sortir.

•   Fermer le robinet (17).

•   Remplir, avec du lait froid, 1/3 du récipient utilisé pour préparer le cappuccino.

Pour obtenir un meilleur résultat, le lait et la tasse utilisés dans la préparation du

cappuccino doivent être froids.

•    Plonger le tube vapeur dans le lait à réchauffer et ouvrir le robinet (17); faire tourner le récipient lentement du bas vers le haut pour faire mousser le lait de manière uniforme.

•   Après  avoir  utilisé  la  vapeur  le  temps  souhaité, fermer le robinet (17).

•   Le même système peut être utilisé pour réchauffer d’autres boissons.

Après cette opération, nettoyer le bec vapeur avec un chiffon humide.

9.1   Passer de la vapeur au café

•   Pour faire couler du café, presser le bouton (27).

•   Quand  on  passe  de  la  distribution  de  vapeur  à la distribution de café, les LEDS (24) et (28) se mettent à clignoter simultanément pour signaler que la machine est trop chaude et ne peut pas distribuer de café.

•   Pour pouvoir distribuer du café, il faut vider l’eau en tournant le robinet Vapeur (17) jusqu’à ce que la LED (24) de température arrête de clignoter et reste allumée dans le mode continu.

10	NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Nettoyage général

•   Pour la maintenance et le nettoyage, la machine d o i t  ê t r e  f r o i d e  e t  d é b r a n c h é e  d e  l a  l i g n e d’alimentation en énergie électrique.

•   Ne  pas  plonger  pas  la  machine  dans  l’eau  et ne  pas  laver  ses  composants  dans  un  lave- vaisselle.

•   Ne  pas  utiliser  d’objets  pointus  ou  de  produits chimiques agressifs (solvants) pour le nettoyage.

|  | 38 | NETTOYAGE ET MAINTENANCE - DÉTARTRAGE |
| --- | --- | --- |

Il est recommandé de nettoyer chaque jour le réservoir d’eau:

- Extraire le ﬁltre (C) situé à l’intérieur du réservoir et le nettoyer avec de l’eau courante portable.

- Reposer  le  ﬁltre  (C)  dans  son  logement  et  le faire tourner doucement en exerçant une légère pression.

- Remplir le réservoir avec de l’eau froide potable.

Nettoyer chaque jour le doseur de café moulu, si utilisé:

- Avec le pinceau fourni avec la machine, nettoyer le doseur.

•   Pour le nettoyage de l’appareil, utiliser un chiffon doux, imbibé d’eau.

•   Ne pas sécher la machine et/ou ses composants dans  un  four  à  microondes  et/ou  un  four  con- ventionnel.

•		Nettoyer le logement de service et le distri- buteur; il est recommandé de vider chaque jour le bac du marc (10).

•   Le distributeur de café (14) peut être démonté pour le nettoyage. Rincer soigneusement les conduits de distribution avec de l’eau chaude.

10.1 Groupe distributeur

•   Le  distributeur  (18)  doit  être  nettoyé  à  chaque remplissage du bac à café ou au moins une fois par semaine.

•   Mettre la machine hors tension avec l’interrupteur

(7) sur la position -0- et la débrancher.

•		Extraire le bac du marc (10) et le bac récu- pérateur (12); ouvrir ensuite la porte de service (16).

•    Extraire le groupe distributeur (18) en le tenant par la poignée prévue à cet effet et en pressant la touche “PRESS”. Le distributeur peut être lavé uniquement avec de l’eau chaude sans détergent.

•    Vériﬁer si les deux ﬁltres en acier sont propres sans  résidus  de  café.  Pour  démonter  le  filtre supérieur,  dévisser,  dans  le  sens  contraire  des aiguilles d’une montre, la cheville en plastique avec la clé (19) fournie avec la machine.

•   Laver et sécher soigneusement toute les pièces du distributeur.

•   Remonter le ﬁltre et revisser avec soin la cheville en plastique en utilisant la clé prévue à cet effet.

•   Nettoyer soigneusement le logement.

•	Remettre en place le distributeur en le tenant

par la poignée prévue à cet effet.

•   Fermer ensuite la porte, remettre en place le bac du marc et le bac récupérateur.

11	DÉTARTRAGE

Avec le temps, du calcaire se forme à l’intérieur de l’appareil; nettoyer l’appareil des dépôts de calcaire quand on observe une réduction du débit d’eau ou encore tous les 3-4 mois.

Si  vous  souhaitez  l’effectuer  person- nellement, vous pouvez utilisez un produit

de détartrage pour machines à café de type non toxique et/ou nocif, en vente libre.

Attention!  N’utilisez  jamais  de  vinaigre comme produit détartrant.

•   Mélanger le détartrant à de l’eau comme spéciﬁé sur l’emballage du produit détartrant et remplir le réservoir d’eau.

•   Mettre la machine sous tension avec l’interrupteur général (7).

•   Diriger  le  bec  vapeur  (15)  sur  le  bac  récu- pérateur.

•    Vider  tout  le  contenu  du  réservoir  d’eau une  tasse  à  la  fois  en  tournant  le  robinet  de  la vapeur  (17)  dans  le  sens  contraire  des  aiguilles d’une montre; pour arrêter la distribution, tourner le  bouton  (17)  dans  le  sens  des  aiguilles  d’une montre.

•   Entre deux tasses, laisser agir la solution pendant environ  10-15  minutes;  mettre  la  machine  hors tension avec l’interrupteur général (7) sur -0-.

•   La solution détartrante terminée, rincer le réservoir d’eau et le remplir avec de l’eau froide.

•   Mettre la machine sous tension avec l’interrupteur général.

•    Vider  2/3  du  contenu  du  réservoir  d’eau en  tournant  le  robinet  vapeur  (17)  dans  le  sens contraire des aiguilles d’une montre; pour arrêter la distribution, tourner le robinet (17) dans le sens des aiguilles d’une montre.

•   Laisser  la  machine  chauffer  et  vider  le  reste  du réservoir d’eau en tournant le robinet vapeur (17) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre;

| INFORMATIONS DE NATURE JURIDIQUE - MISE À LA DÉCHARGE | 39 |  |
| --- | --- | --- |

pour arrêter la distribution, tourner le robinet (17)

dans le sens des aiguilles d’une montre.

Si  vous  utilisez  un  produit  différent  du produit préconisé, il est recommandé de respecter les instructions du fabricant, reportées

sur l’emballage du produit détartrant.

12	I N F O R M AT I O N S  D E  N AT U R E JURIDIQUE

•   Ce mode d’emploi contient toutes les informations nécessaires  pour  pouvoir  utiliser  correctement l’appareil, connaître ses fonctions et en effectuer la maintenance.

•   Le respect du mode d’emploi et des instructions sur la maintenance est une condition fondamentale d’une utilisation sans danger et en toute sécurité de l’appareil. Pour plus d’informations ou si l’usager rencontre un problème pour lequel cette notice ne fournit pas une aide sufﬁsante, prière de s’adresser au revendeur ou directement au Fabricant.

•   Nous  rappelons  également  que  ces  instructions ne  font  partie  d’aucune  convention  préalable  ou préexistante, d’aucun accord ou contrat légal et que dans l’éventualité d’un accord entre le Fabricant et l’Acheteur, elles ne changent en rien la teneur de celui-ci.

•   Toutes les obligation du Fabricant se basent sur le contrat de vente qui contient le règlement complet et exclusif des conditions de la garantie.

•   Les remarques énoncées supra ne limitent, ni éten- dent, les conditions de garantie contractuelles.

•   Le mode d’emploi contient des informations qui sont protégées par les droits d’auteur.

•   Il ne peut donc être ni photocopié, ni traduit dans une autre langue sans l’autorisation préalable et écrite du Fabricant.

13	MISE À LA DÉCHARGE

•   Mettre hors d’usage l’appareil hors service.

•   Débrancher l’appareil de la ligne et couper le cordon d’alimentation.

•   Mettre l’appareil à la décharge conformément à la réglementation en vigueur.

|  | 40 | TÉMOINS DU PANNEAU DE COMMANDE |
| --- | --- | --- |

14	TÉMOINS DU PANNEAU DE COMMANDE

Signalisations	Causes	Remèdes

Temoin vert (29)	Machine alimentée

Temoin vert (24) mode continu	Température atteinte:

- pour la distribution de café;

- pour la distribution d’eau chaude

Te m o i n  v e r t  ( 2 4 )  m o d e  c l i - gnotant

La machine est en train de chauffer pour pouvoir distribuer du café et de l’eau chaude

Temoin vert (26) mode continu	La  machine  est  dans  le  mode distribution avec café moulu

Temoin vert (28) mode continu	La machine a atteint la tempéra- ture pour pouvoir distribuer de la vapeur

Te m o i n  v e r t  ( 2 8 )  m o d e  c l i - gnotant

Temoin vert (24)

mode clignotant

Temoin vert (28) mode clignotant simultanement

La machine est en train de chauf- fer  pour  pouvoir  distribuer  de  la vapeur

La machine est trop chaude; elle n’est pas en mesure de distribuer du café

Tourner  le  robinet  vapeur  (17) pour faire couler de l’eau dans le bac  récupérateur  jusqu’à  ce  que le témoin vert de température (24) reste allumé en continu et que le témoin vert (28) s’éteint

Temoin rouge (30) mode continu    Le réservoir n’a plus assez d’eau	Remplir le réservoir avec de l’eau froide potable, amorcer le circuit et recommencer

Le bac à café est vide	Remplir  le  bac  avec  du  café  en grains et recommencer

Temoin  rouge  (30)  mode  cli- gnotant

La  position  du  distributeur  ou  du bac à marc ou du bac récupérateur ou de la porte avant n’autorise pas le fonctionnement de la machine

Pour  éteindre  le  témoin  rouge, vérifier  si  tous  ces  composants sont  correctement  installés  ou fermés

| SYMPTÔME - CAUSES - REMÈDE | 41 |  |
| --- | --- | --- |

Problèmes	Causes possibles	Remèdes

La machine ne s’allume pas	La  machine  n’est  pas  reliée  à  la ligne d’alimentation électrique

Relier la machine à la ligne

La porte de service est ouverte	Fermer la porte

Le café n’est pas assez chaud	Les tasses sont froides	Chauffer les tasses

L’eau  chaude  ou  la  vapeur  ne sort pas

L’oriﬁce du bec vapeur est colmaté	Nettoyer  l’oriﬁce  du  bec  vapeur avec une aiguille

Le café ne mousse pas	Le  mélange  ne  convient  pas  ou le  café  n’a  pas  été  fraîchement torréﬁé ou encore la mouture est trop grosse

Changer de mélange de café ou régler la mouture (voir section 5). Augmenter la dose (voir section 6)

La machine se réchauffe trop len- tement ou la quantité d’eau qui sort du bec est insufﬁsante

Le circuit de la machine est colmaté par des dépôts de calcaire

Détartrer la machine

Le  distributeur  ne  peut  être  dé- monté

Le distributeur est mal mis	Mettre  la  machine  sous  tension. Fermer  la  porte  de  service.  Le distributeur  retourne  automati- quement à sa position d’origine

Le bac à marc est installé	Extraire le bac à marc avant d’ex- traire le distributeur

Le café ne sort pas	Le réservoir d’eau est vide	Remplir le réservoir d’eau et réamorcer

le circuit (voir section 4.3)

Le distributeur est sale	Nettoyer le distributeur (voir sec- tion 10.1)

La dose est haute	Diminuer la dose (section 6)

Le circuit n’est pas amorcé	Réamorcer  le  circuit  (voir  sec- tion 4.3)

Le café coule lentement	La dose est haute	Diminuer la dose (voir sect. 6)

Le café est trop ﬁn	Changer de mélange de café ou régler la mouture (sect. 5). Diminuer la dose (sect. 6)

Le circuit n’est pas amorcé	Réamorcer  le  circuit  (voir  sec- tion 4.3)

Le distributeur est sale	Nettoyer le distributeur (voir section

10.1)

Le café sort à l’extérieur du distri- buteur

Le  distributeur  n’est  pas  dans  la bonne position

Remettre  le  distributeur  dans  la bonne position.

Le distributeur est colmaté	Nettoyer le distributeur et les ori- ﬁces par où sort le café.

Si vous ne trouvez pas la description du symptôme que vous recherchez ou si le remède conseillé est inefﬁcace, veuillez vous adressez à un Centre d’Assistance Agréé.

|  | 42 |  |
| --- | --- | --- |

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten empfiehlt es sich, sich an einige Vorsichtsmaßnahmen zu halten, um die Gefahr von Brand, elektrischen Schlägen und Unfällen einzuschränken.

1    Alle in diesem oder jedem anderen in der Verpackung enthaltenen Heft angegebenen Anweisungen und Informationen aufmerksam durchlesen, ehe die Es- pressomaschine eingeschaltet oder benutzt wird.

2    Keine heißen Flächen berühren.

3    Netzkabel, Stecker oder den Maschinenkörper nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit tauchen, um Brand, elektrische Schläge und Unfälle zu vermeiden.

4    Im Beisein von Kindern die Espressomaschine mit besonderer Vorsicht handhaben.

5    Den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald die Maschine nicht mehr benutzt wird oder gereinigt wird. Bevor Teile entnommen oder eingesetzt werden sowie vor der Reinigung die Maschine abkühlen lassen.

6    Keine kaputten oder defekten Geräte oder Geräte mit   beschädigtem   Netzkabel   oder   –stecker verwenden  Das  schadhafte  Gerät  beim  nächsten Händler  oder  Kun-dendienst  prüfen,  reparieren oder neu einstellen lassen.

7    Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehörs  kann  Brand,  elektrische  Schläge  und Unfälle verursachen.

8    Die Espressomaschine nicht im Freien verwenden.

9    Das  Kabel  darf  nicht  vom  Tisch  herunterhängen oder heiße Flächen berühren.

10  Die Espressomaschine nicht in der Nähe von heißen

Küchenherden oder Backöfen verwenden.

11  Prüfen, ob die Maschine sich in Stellung „0” befindet, bevor man den Stecker einsteckt. Zum Ausschalten auf

„0” stellen, dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

12  Die Maschine nur im Haushalt verwenden.

13  Bei Verwendung von heißem Dampf mit äußerster

Vorsicht verfahren.

DIESE ANWEISUNGEN GUT AUFBEWAHREN

HINWEISE

Diese Espressomaschine wurde ausschließlich für den Haushalt entwickelt. Sämtliche   Eingrif fe mit Ausnahme der Reinigung oder normalen Wartung dürfen ausschließlich durch den autorisierten Kundendienst vorgenommen werden. Das Gerät nicht in Wasser tauchen. Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal des autorisierten Kundendienstes erfolgen.

1    Sicherstellen, dass die auf dem Datenschild des Geräts  angegebene  Spannung  mit  der  Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.

2    Nie  lauwarmes  oder  heißes  Wasser  in  den Wasserbehälter füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.

3    Während des Betriebs nie die heißen Teile oder das

Netzkabel der Maschine berühren.

4    Keine  Schleif-  oder  Scheuermittel  zum  Reinigen verwenden.  Es  genügt  ein  weicher  Lappen  mit Wasser.

5    Zur  Vermeidung  von  Kalkablagerungen  kohlen-

säurefreies Mineralwasser verwenden.

BETRIEBSANLEITUNGEN ZUM NETZKABEL

A    Das mitgelieferte Netzkabel ist relativ kurz, damit es  sich  nicht  verdrehen  kann  oder  Sie  darüber stolpern.

B   Längere Netzkabel können verwendet werden, doch sollte man dabei mit grösste Vorsicht vorgehen.

C	Sollte ein längeres Netzkabel verwendet werden, folgendes überprüfen:

1   dass die auf der Verlängerungsschnur vermerkte Spannung mindestens der des Elektrogerätes entspricht;

2   dass es einen Stecker mit drei Stiften (Erdung) hat,  falls  das  Netzkabel  des  Elektrogerätes ebenfalls drei hat;

3   Das	Netzkabel	darf	nicht	am	Tisch herunterhängen; Sie könnten darüber stolpern.

| ALLGEMEINES - TECHNISCHE DATEN | 43 |  |
| --- | --- | --- |

1	ALLGEMEINES

Diese  Kaffeemaschine  ist  für  die  Zubereitung  von Espressokaffee  konzipiert,  wobei  sowohl  ganze Kaffeebohnen  als  auch  vorgemahlener  Kaffee  ver- wendet werden kann; sie verfügt über eine Dampf- und Heißwasserdüse. Die Maschine mit elegantem Design ist ausschließlich für den privaten und nicht den professionellen Dauerbetrieb bestimmt.

Achtung. In den folgenden Fällen wird jede

Verantwortung  seitens  des  Herstellers verweigert:

•   Unsachgemäßer und nicht vom Hersteller vor- gesehener Einsatz der Maschine;

•   Reparaturen, die nicht von den autorisierten

Servicestellen durchgeführt wurden;

•   Änderungen am Netzkabel;

•   Änderungen an irgendwelchen Bauteilen der

Maschine;

•   Benutzung von nicht originalen Ersatz- und

Zubehörteilen.

In all diesen Fällen erlischt die Garantie.

1.1   Benutzungshinweise

Alle  für  die  Sicherheit  des  Benutzers wichtigen Hinweise sind mit einem Warn- dreieck  gekennzeichnet.  Diese  Hinweise sind strengstens zu beachten, um schwere Verletzungen zu vermeiden!

Hinweise auf Abbildungen, Geräte- und Bedien- elemente  erfolgen  durch  Ziffern  und  Buchstaben, wie zum Beispiel der Hinweis auf Abbildung 2 dieses Abschnittes.

1.2   Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

Bewahren  Sie  diese  Bedienungsanleitung  an einem sicheren Platz auf und legen Sie sie der Maschine  immer  bei,  wenn  sie  von  anderen Personen benutzt wird.

F ü r  w e i t e r e  F r a g e n  o d e r  b e i  P r o b l e m e n ,  d i e nicht  ganz  oder  im  Detail  in  der  vorliegenden Bedienungsanleitung beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Servicestellen.

2	TECHNISCHE DATEN

• Nennspannung

Siehe Typenschild auf dem Gerät

• Nennleistung

Siehe Typenschild auf dem Gerät

• Material

Thermoplastik

• Abmessungen (L x H x T) (mm)

390 x 380 x 330

• Gewicht (kg)

8,7

• Kabellänge (mm)

1200

• Bedienfeld

Frontal

• Wassertank

Abnehmbar

• Stromversorgung

Siehe Typenschild auf dem Gerät

• Wassertank (l)

1,7

• Fassungsvermögen Kaffeebehälter (g)

350 g Bohnenkaffee

• Pumpenleistung (bar)

Mit  diesem  Symbol  werden  Informationen gekennzeichnet, auf die besonders geachtet

• Heizelement

13-15

Aluminium

werden  muss  und  die  die  Leistung  der  Maschine verbessern.

Die Abbildungen, die sich auf den Text beziehen, beﬁn- den sich auf der aufklappbaren Rückseite des Deck- blatts. Diese Seite ist während des

Lesens der Bedienungsanleitung immer offen zu halten.

• Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsventil; Überhitzungsschutz.

Technische Änderungen der Konstruktion und Ausführung sind aufgrund von Weiterentwicklungen der Maschine vorbehalten.

Die Maschine entspricht der europäischen Richtlinie

89/336/CEE (Gesetzesdekret 476 vom 04.12.92), über die Funkentstörung.

Maße in Milimeter

| SICHERHEITSVORSCHRIFTEN | 45 |  |
| --- | --- | --- |

3	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die unter Spannung stehenden Bauteile dürfen nie mit Wasser in Kontakt kommen: Kurzschlussgefahr! Heißer  Dampf  und  heißes  Wasser  können  zu Verbrennungen führen! Nie den Dampfstrahl auf Körperteile richten. Die Dampf-/Heißwasserdüse immer vorsichtig anfassen: Verbrennungsgefahr!

Sachgemäßer Einsatz der Maschine

Die Espressomaschine darf nur für den Hausgebrauch verwendet werden. Technische Änderungen bzw. ein unsachgemäßer Gebrauch sind verboten, da dies zu Risiken führen kann!

Die Espressomaschine darf nur von Erwachsenen in guter körperlicher und geistiger Verfassung benutzt werden.

Stromversorgung

Die Espressomaschine nur an eine Steckdose mit der richtigen Spannung anschließen.

Die Spannung  muss mit derjenigen übereinstimmen, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Netzkabel

Die Espressomaschine niemals benutzen, wenn das

Netzkabel defekt ist.

Wenn  das  Netzkabel  beschädigt  ist,  muss  es  vom Hersteller  oder  von  seinem  Kundendienst  ersetzt werden.

Das  Netzkabel  nicht  stark  biegen  oder  um  scharfe Kanten  oder  auf  heiße  Gegenstände  legen;  vor  Öl schützen.

Die  Espressomaschine  nie  am  Netzkabel  anheben oder ziehen.

Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen und den Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Das Netzkabel nicht frei von Tischen oder Regalen hängen lassen.

Schutz dritter Personen

Sicherstellen, dass Kinder keine Möglichkeit haben, mit der Espressomaschine zu spielen. Kinder können die Gefahren nicht erkennen, die von einem solchen Elektrogerät ausgehen.

Verbrennungsgefahr

Den Dampf- bzw. Heißwasserstrahl niemals auf sich selbst oder andere richten: Verbrennungsgefahr! Immer  die  entsprechenden  Griffe  und  Drehknöpfe verwenden.

Aufstellung

Die  Espressomaschine  an  einem  sicheren  Ort aufbewahren, wo sie niemand umstoßen oder sich daran verletzen kann.

Die Espressomaschine nie im Freien verwenden.

Die  Espressomaschine  nie  auf  heiße  Oberﬂächen und in die Nähe von offenem Feuer stellen, da das Gehäuse  sonst  schmelzen  oder  auf  andere  Art beschädigt werden könnte.

Reinigung

Bevor man die Espressomaschine reinigt, muss die Taste (7) auf -0- gestellt und dann der Stecker aus der Steckdose-gezogen werden.

Dann warten, bis die Espressomaschine abgekühlt ist. Die Espressomaschine niemals ins Wasser tauchen! Es ist strengstens verboten, Änderungen im Innern der Espressomaschine vorzunehmen.

Aufstellort und Wartung

Für die ordnungsgemäße und optimale Funktion der

Espressomaschine empfehlen wir folgendes:

•   Eine ebene Aufstellungsﬂäche wählen;

•   Einen  gut  beleuchteten  Aufstellort  wählen;  er sollte darüber hinaus hygienisch sein und eine gut zugängliche Steckdose aufweisen;

•   Immer einen Mindestabstand zu den Seitenwänden der Espressomaschine einhalten wie in der Abbil- dung gezeigt.

Aufbewahren der Maschine

Wenn die Espressomaschine für einen längeren Zeit- raum nicht benutzt wird, so muss man sie ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Die Maschine an einem trockenen Ort aufbewahren, zu dem Kinder keinen Zugang haben.

Vor Staub und Schmutz schützen.

Reparaturen  / Wartung

Bei  Schäden,  Defekten  oder  dem  Verdacht  auf

Defekte nach einem Sturz der Maschine sofort das

|  | 46 | SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - INSTALLATION |
| --- | --- | --- |

Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Niemals eine

defekte Espresso-maschine in Betrieb nehmen.

Nur die autorisierten Servicestellen dürfen Arbeiten und Reparaturen vornehmen.

Die  Reparaturen  müssen  ausschließlich  von  auto- risierten Servicestellen ausgeführt werden.

Sollten Eingriffe von nicht autorisierten Servicestellen vorgenommen worden sein, wird jegliche Haftung für eventuelle Schäden abgelehnt.

Brandschutz

Im  Falle  eines  Brandes  sind  nur  Feuerlöscher  mit Kohlendioxyd (CO ) zu verwenden. Niemals Wasser oder Trockenlöscher verwenden.

Legende der Bauteile der Maschine

Kaffeebohnenbehälter

Deckel Kaffeebohnenbehälter

Drehknopf zur Einstellung der Mahlstufe

Drehknopf zur Einstellung der Kaffeepulverportion

Deckel Einfüllschacht für Kaffeepulver

Tassenablage

Hauptschalter (EIN/AUS)

Wassertankdeckel

Wassertank

Kaffeesatzbehälter

Netzkabel

Abtropfschale und Abtropfgitter

Schwimmer Abtropfschale

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Heißwasser-/Dampfdüse

Servicetür

Dampfdrehknopf

Brühgruppe

Schlüssel für Brühgruppe

Reinigungsbürste

Messlöffel für Kaffeepulver

Bedienfeld

Drehknopf für die Regulierung der Füllmenge in der Tasse

Taste Kaffeezubereitung

Kontrollleuchte Temperatur  erreicht  /  Kaffee- funktion

Wählschalter Kaffeepulver

Led Kaffeepulver gewählt

Wählschalter Dampferzeugung

Kontrollleuchte Temperatur Dampffunktion

Kontrollleuchte Maschine eingeschaltet

Kontrollleuchte Alarmanzeige

4	INSTALLATION

Für die eigene Sicherheit und die Sicherheit ande- rer Personen muss man sich strengstens an die Sicherheitsvorschriften im Kap. 3 halten.

4.1   Verpackung

Die Originalverpackung ist für den Schutz der Maschine beim Transport gedacht und konzipiert.

Sie sollte deshalb für eventuelle spätere Transporte aufbewahrt werden.

4.2   Vorbereitende Schritte

•   Abtropfschale (12) mit Abtropfgitter aus der Ver- packung nehmen.

•   Die  Espressomaschine  aus  der  Verpackung nehmen und an einem geeigneten Ort aufstellen, der den Anforderungen der Sicherheitsvorschriften

(Kap.3.) entspricht.

•   Die Abtropfschale (12) in die Maschine einsetzen; sicherstellen, dass die Abtropfschale, der Kaffee- satzbehälter  (10)  und  die  Brühgruppe  (18) ordnungsgemäß eingesetzt sind und die Servicetür

(16) geschlossen ist.

•   Den Deckel (2) auf den Kaffeebohnenbehälter (1) setzen. Den Reinigungspinsel (20), den Schlüssel für die Brühgruppe(19) sowie den Messlöffel (21) griffbereit aufbewahren.

•   Bevor  man  das  Netzkabel  an  die  Steckdose anschließt,  ist  sicherzustellen,  dass  der  Haupt- schalter (7) auf -0- steht.

Sollte  beim  Einschalten  der  Maschine  die  rote Kontrollleuchte (30) blinken, so bedeutet dies, dass ein Bestandteil nicht richtig eingesetzt ist.

Wichtiger  Hinweis:  Es  ist  wichtig,  das Kapitel 14 zu lesen, wo die Bedeutung aller Anzeigen genau erklärt wird, die die Maschine dem Benutzer mit den Kontrollleuchten auf dem

Bedienfeld liefert.

| INSTALLATION - KAFFEEMÜHLE | 47 |  |
| --- | --- | --- |

4.3   Erste Inbetriebnahme

•    Den Wassertank (9) durch Anheben heraus- nehmen und den Deckel (8) abnehmen.

Mit  frischem  Wasser  ausspülen  und  füllen.  Es empﬁehlt sich, den Tank nicht allzu sehr zu füllen. Den Tank wieder in seinen Sitz einsetzen und den Deckel (8)  aufsetzen.

Den Wassertank (9) immer und ausschließlich mit kaltem Wasser, nie mit kohlesäurehaltigem Wasser  füllen.  Heißes  Wasser  bzw.  andere Flüssigkeiten können den Tank bzw. die Maschine beschädigen.  Die  Maschine  nie  ohne  Wasser betreiben: immer sicherstellen, dass sich genügend

Wasser im Tank beﬁndet.

•    Den Deckel (2) abnehmen und Kaffeebohnen in den Behälter (1) füllen.

In den Behälter (1) immer und ausschließlich K a f f e e b o h n e n  g e b e n .  K a f f e e p u l v e r, gefriergetrockneter Kaffee oder anderes können

zu Schäden an der Maschine führen.

•   Den  Deckel  (2)  wieder  auf  den  Kaffeebohnen- behälter (1) setzen.

•   Den  Stecker  (11)  in  eine  geeignete  Steckdose stecken.

•   Die Maschine wird mit dem Hauptschalter (7) auf -0- ausgeliefert. Zum Einschalten der Maschine muss man nur den Schalter (7) drücken; nun leuchtet die grüne Kontrollleuchte (29) auf.

•    Zum Auffüllen des Kreislaufs die Dampfdüse

(15)  auf  die  Abtropfschale  schwenken,  den

Drehknopf  (17)  im  Gegenuhrzeigersinn  drehen und  warten,  bis  das  Wasser  gleichmäßig  aus der  Dampfdüse  austritt;  zum  Unterbrechen der  Heißwasserabgabe  den  Drehknopf  (17)  im Uhrzeigersinn wieder zudrehen.

Hinweis: Vor der ersten Inbetriebnahme, nach längerem Stillstand oder nach einem kompletten Entleeren muss der Wasserkreislauf der

Maschine wieder aufgefüllt werden.

•   Nach Beenden der obengenannten Schritte ist die

Maschine betriebsbereit.

•   Um Kaffee zuzubereiten oder Dampf oder Wasser

herauszulassen und die Maschine ordnungsgemäß bedienen zu können, muss man sich genauestens an diese Bedienungsanleitung halten.

5	KAFFEEMÜHLE

Achtung! Der Drehknopf zur Regulierung der Mahlstufe, der sich im Kaffeebehälter befindet,  darf  nur  betätigt  werden,  wenn  die Kaffeemühle in Betrieb ist. Keinen gemahlenen bzw. gefriergetrockneten Kaffee in den Kaffee-

bohnenbehälter füllen.

Es ist verboten, irgendwelche Materialien außer

Kaffeebohnen in die Kaffeemühle zu füllen. In der Kaffeemühle beﬁnden sich bewegliche Teile, die gefährlich sein können; auf keinen Fall die Finger bzw. irgendwelche Gegenstände in die Kaffeemühle stecken. Bevor Sie aus einem beliebigen Grund irgendeinen Eingriff im Kaffeebehälter durchführen, muss  die  Maschine  durch  den  Hauptschalter ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Keine Kaffeebohnen nachfüllen, wenn die Kaffeemühle in Betrieb ist.

Die Qualität und der Geschmack des Kaffees hängen einerseits  von  der  verwendeten  Kaffeemischung, andererseits  aber  auch  von  der  Mahlstufe  ab.  Die Maschine  verfügt  über  einen  Drehknopf  (3)  für die  Regulierung  der  Mahlstufe.  Zum  Nachstellen der  Mahlstufe,  dreht  man  den  Knopf,  wenn  die Kaffeemühle lauft; die Zahlen auf dem Knopf geben die Mahlstufe an.

Jede  Maschine  ist  werksseitig  auf  eine  mittlere Mahlstufe eingestellt; durch Drehen des Knopfes auf die niedrigeren Zahlen wird die Mahlstufe verringert, durch Drehen des Knopfes auf höhere Nummern wird die Mahlstufe erhöht.

Die  Veränderung  der  Mahlstufe  wird  erst  nach dem  Zubereiten  von  drei  bis  vier  Tassen  Kaffee feststellbar.

Kaffeebohnenmischungen  für  Espresso-maschinen verwenden. Extreme Mahlstufen (z.B. 1 – 16) sollten vermieden  werden,  man  sollte  dann  besser  eine andere  Kaffeebohnenmischung  verwenden.  Den Kaffee an einem kühlen Ort hermetisch verschlossen aufbewahren.

|  | 48 | EINSTELLUNG DER KAFFEEPULVERPORTION - KAFFEEZUBEREITUNG |
| --- | --- | --- |

Die  Mahlstufe  muss  nachgestellt  werden,  falls  der

Kaffee nicht optimal zubereitet wird:

zu schnelle Zubereitung = zu grobe Mahlstufe > Den Drehgriff auf die niedrigeren Zahlen einstellen; tröpfelnde  oder  ganz  ausbleibende  Zubereitung  = zu feine Mahlstufe > Den Drehgriff auf die höheren Zahlen einstellen.

6	EINSTELLUNG  DER  KAFFEE- PULVERPORTION

In der Maschine kann die zu mahlende Kaffee- menge  (Portion)  eingestellt  werden.  Die  Portion ist  werksseitig  auf  eine  mittlere  Menge  eingestellt, die  die  meisten  Anforderungen  erfüllt,  Kerbe

(A)  auf  dem  Bezugspunkt  (B).  Durch  Drehen  im Gegenuhrzeigersinn  des  Knopfes  (4)  im  Kaffee- behälter wird die Portion gemahlenen Kaffees größer, durch Drehen im Uhrzeigersinn wird sie kleiner.

Die  Portioneneinstellung  muss  vor  dem  Betätigen der Taste für die Kaffeezubereitung erfolgen. Dieses System ermöglicht eine optimale Zubereitung mit allen im Handel erhältlichen Kaffeemischungen.

7	KAFFEEZUBEREITUNG

Anmerkung:  Falls  die  Maschine  keinen Kaffee  zubereitet  kontrollieren,  ob  im Wassertank Wasser vorhanden ist. Auf der linken Seite der Maschine kann der Wasserstand im Tank

kontrolliert werden.

B e v o r  m a n  K a f f e e  z u b e r e i t e t ,  m u s s m a n  s i c h e r s t e l l e n ,  d a s s  d i e  g r ü n e Kontrollleuchte (24) “Betriebstemperatur erreicht” konstant leuchtet sowie der Wassertank als auch

der Kaffeebehälter gefüllt sind.

•    1  oder  2  Tassen  unter  den  Kaffeeauslauf

(14)  stellen;  die  Höhe  des  Kaffeeauslaufs  kann eingestellt werden, um sie an die Größe der Tassen anzupassen.

•    Der   Kaffeeauslauf  kann  verstellt  werden, wodurch  auch  große  Tassen  benutzt  werden können.  Zur  Verwendung  von  großen  Tassen muss  man  den  Kaffeeauslauf  von  Hand  bis zum Anschlag  in  Richtung  Maschine  schieben

(in  diesem  Fall  wird  jeweils  nur  eine  Tasse

verwendet); um den Kaffeeauslauf in die ideale Stellung  für  kleine  Tassen  zu  bringen,  muss man ihn möglichst weit nach außen ziehen und sicherstellen, dass er blockiert ist.

•   Die  gewünschte  Kaffeefüllmenge  in  der  Tasse mit  dem  Drehknopf  (22)  einstellen:  wird  er  im Uhrzeigersinn gedreht, wird eine größere Menge Kaffee  zubereitet,  beim  Drehen  im  Gegenuhr- zeigersinn  wird  die  zubereitete  Kaffeemenge kleiner.

Anmerkung: Wenn sich der Schwimmer (13)

nach oben bewegt, sollte die Abtropfschale geleert werden.

7.1   Zubereitung mit Bohnenkaffee

•   Zum  Zubereiten  des  Kaffees,  die  Taste  (23) drücken;  der  Kaffeezubereitungszyklus  wird  nun gestartet:  um  1  Kaffee  zuzubereiten,  die  Taste

(23) einmal drücken, um 2 Kaffees zuzubereiten, die Taste (23) zweimal drücken.

In dieser Betriebsweise mahlt und dosiert die  Maschine  automatisch  die  richtige Kaffeemenge. Die Zubereitung von 2 Tassen Kaffee erfordert zwei Mahl- und zwei Zubereitungszyklen, die  von  der  Maschine  automatisch  gesteuert

werden.

•   Nachdem der Vorbrühzyklus beendet ist, tritt der

Espresso aus dem Kaffeeauslauf (14) aus.

•   Die Kaffeezubereitung wird automatisch gestoppt, wenn  die  durch  den  Drehknopf  (22)  eingestellte Füllmenge  erreicht  ist;  man  kann  jedoch  die Kaffeezubereitung durch Drücken der Taste (23) unterbrechen.

7.2   Zubereitung mit Kaffeepulver

In den Einfüllschacht (5) nur Kaffeepulver für

Espressomaschinen einfüllen. Bohnenkaffee, gefriergetrockneter Kaffee oder anderes können zu Schäden an der Maschine führen.

Es  ist  verboten,  die  Finger  in  den  Ein- füllschacht zu stecken, da dort in Bewegung

beﬁndliche Organe vorhanden sind.

| HEISSWASSERFUNKTION - DAMPFFUNKTION | 49 |  |
| --- | --- | --- |

•   Mit dem mitgelieferten Messlöffel (21) die richtige

Menge Kaffeepulver in den Einfüllschacht füllen.

Jeweils nur einen Messlöffel Kaffeepulver einfüllen. Für zwei Tassen müssen zwei

separate  Zyklen  hintereinander  ausgeführt werden.

•   Den Wählschalter Kaffeepulver (25) drücken. Die

Kontrollleuchte (26) leuchtet auf.

•   Den Deckel des Einfüllschachts für Kaffeepulver

(5) öffnen.

•   Mit  dem  Messlöffel  (21)  eine  Portion  Kaffee abmessen.  Überschüssiges  Pulver  aus  dem Messlöffel entfernen.

•     Das  Kaffeepulver  in  den  Einfüllschacht geben.

•   Den Deckel (5) schließen.

•   Für die Kaffeezubereitung die Taste (23) drücken, danach beginnt der Zubereitungszyklus.

•   Nachdem der Vorbrühzyklus beendet ist, tritt der

Kaffee aus dem Kaffeeauslauf (14) aus.

•   Die Kaffeezubereitung wird automatisch gestoppt, wenn  die  durch  den  Drehknopf  (22)  eingestellte Füllmenge  erreicht  ist;  man  kann  jedoch  die Kaffeezubereitung durch Drücken der Taste (23) unterbrechen.

•   Dann  setzt  sich  die  Maschine  automatisch  auf

Normalbetrieb wieder (siehe Abschnitt 7.1).

8	HEISSWASSERFUNKTION

Achtung: Am Anfang können heiße Wasser- spritzer austreten: Verbrennungsgefahr. Die Dampfdüse kann sehr heiß werden: niemals mit

bloßen Händen berühren.

•   Bevor  man  heißes  Wasser  herausﬂießen  lässt, sicherstellen,  dass  die  grüne  Kontrollleuchte

”Betriebstemperatur erreicht“ (24) leuchtet.

Mit für die Kaffeezubereitung bereiter Maschine wie folgt vorgehen:

•   Eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter die Dampf/ Heißwasserdüse (15) stellen.

•    Den Drehknopf (17) im Gegenuhrzeigersinn aufdrehen.

•   Die gewünschte Menge heißes Wasser austreten

lassen;  zum  Stoppen  den  Drehknopf  (17)  im Uhrzeigersinn schließen. Die Maschine schaltet zum normalen Betrieb zurück.

9	DAMPFFUNKTION/CAPPUCCINO- ZUBEREITUNG

Der Dampf kann zum Aufschäumen der Milch für den Cappuccino, aber auch zum Wärmen von anderen Getränken verwendet werden.

Ve r b r e n n u n g s g e f a h r !  B e i m  B e g i n n d e r  D a m p f e r z e u g u n g  k ö n n e n  h e i ß e Wasserspritzer austreten. Das Dampfrohr kann sehr heiß werden: niemals mit bloßen Händen

berühren.

•   Mit für die Espressozubereitung bereiter Maschine die  Taste  (27)  drücken.  Die  Maschine  benötigt etwas Zeit zum Aufwärmen.

•   Bevor man Dampf erzeugt abwarten, bis die grüne Kontrollleuchte ”Betriebstemperatur erreicht” (28) leuchtet.

•   Die  Dampfdüse  (15)  über  die  Abtropfschale schwenken,  den  Drehknopf  (17)  ”Heißwasser/ Dampf ” kurz öffnen, damit das noch in der Düse beﬁndliche  Wasser  austreten  kann;  nach  kurzer Zeit tritt nur noch Dampf aus.

•   Den Drehknopf (17) wieder zudrehen.

•   1/3  des  Behälters,  in  dem  der  Cappuccino zubereitet werden soll, mit kalter Milch füllen.

D i e  M i l c h  u n d  d e r  B e h ä l t e r  f ü r  d i e

Zubereitung  des  Cappuccinos  müssen kalt  sein,  nur  so  erhält  man  einen  optimalen Cappuccino.

•    Die  Dampfdüse  in  die  Milch  tauchen  und den Drehknopf (17) öffnen; den Behälter langsam von  unten  nach  oben  bewegen,  damit  sich gleichmäßiger Schaum bildet.

•   Nachdem genügend lange aufgeschäumt wurde, den Drehknopf (17) wieder zudrehen.

•   Dieser  Vorgang  kann  auch  zum  Wärmen  von anderen Getränken benutzt werden.

|  | 50 | REINIGUNG UND WARTUNG - ENTKALKEN |
| --- | --- | --- |

Nach  diesem  Vorgang  die  Dampfdüse  mit  einem

feuchten Lappen reinigen.

9.1   Ü b e r g a n g  v o n  D a m p f  a u f  K a f f e e - zubereitung

•   Für  die  Kaffeezubereitung  muss  die  Taste  (27)

gedrückt werden.

•   Beim Übergang von der Dampffunktion auf Kaffee- zubereitung blinken die Kontrollleuchten (24) und

(28) gleichzeitig, was bedeutet, dass die Maschine überhitzt  ist  und  kein  Kaffee  zubereitet  werden kann.

•   Damit  Kaffee  zubereitet  werden  kann,  muss durch  Drehen  des  Dampfknopfs  (17)  solange Wasser herausgelassen werden, bis nur noch die Kontrollleuchte (24) “Betriebstemperatur erreicht“ konstant leuchtet.

10	REINIGUNG UND WARTUNG

Allgemeine Reinigung

•   Die Wartung und Reinigung dürfen nur bei kalter Maschine  und  unterbrochener  Stromversorgung erfolgen.

•   Die Maschine nicht ins Wasser tauchen oder die

Bauteile im Geschirrspüler waschen.

•   Keine  spitzen  Gegenstände  oder  aggressive chemische  Produkte  (Lösungsmittel)  für  die Reinigung verwenden.

Der Wassertank sollte täglich gereinigt werden:

- Den Filter (C) im Tank herausnehmen und unter ﬂießendem Trinkwasser reinigen.

- Den  Filter  (C)  mit  leichtem  Druck  und  gleich- zeitigem leichtem Drehen wieder in seine Aufnahme einsetzen.

- Den Wassertank mit frischem Trinkwasser füllen.

Wenn verwendet, den Einfüllschacht für Kaffee- pulver täglich reinigen:

- Den Einfüllschacht mit dem mitgelieferten Pinsel reinigen.

•   Für  die  Reinigung  der  Maschine  einen  weichen, feuchten Lappen benutzen.

•   Die  Maschine  bzw.  ihre  Bauteile  nicht  in  einem Mikrowellenofen  oder  einem  herkömmlichen Backofen trocknen.

•		Den Kaffeesatzbehälter und die Brühgruppe reinigen;  der  Kaffeesatzbehälter  (10)  sollte  am

besten täglich entleert werden.

•   Der Kaffeeauslauf (14) kann zum Reinigen abge- nommen werden. Die Kanäle mit heißem Wasser spülen.

10.1 Brühgruppe

•   Die Brühgruppe (18) muss immer dann gereinigt werden,  wenn  der  Kaffeebohnenbehälter  gefüllt wird, bzw. mindestens einmal pro Woche.

•   Die  Maschine  mit  dem  Schalter  (7)  auf  -0- ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

•		Dann  den  Kaffeesatzbehälter  (10)  sowie die Abtropfschale  (12)  herausnehmen  und  die Servicetüre (16) öffnen.

•    Die  Brühgruppe  (18)  herausziehen,  indem man sie am entsprechenden Griff fasst und auf die Taste “PRESS” drückt. Die Brühgruppe darf nur mit heißem Wasser und ohne Reinigungsmittel gespült werden.

•    Sicherstellen, dass die beiden Stahlsiebe von jeglichen Kaffeerückständen befreit werden. Das obere Sieb kann abmontiert werden, indem man den Plastikbolzen mit dem beiliegenden Schlüssel

(19) im Gegenuhrzeigersinn abschraubt.

•   Alle Bauteile der Brühgruppe sorgfältig spülen und abtrocknen.

•   Das Sieb wieder montieren und den Plastikbolzen mit dem beiliegenden Schlüssel wieder sorgfältig festschrauben.

•   Den Innenraum gut reinigen.

•    Die  Brühgruppe  am  entsprechenden  Griff halten  und  wieder  in  den  Sitz  einsetzen,  bis  sie eingerastet ist.

•   Danach  die  Servicetüre  schließen,  den  Kaffee- satzbehälter  und  die Abtropfschale  wieder  ein- setzen.

11	ENTKALKEN

Beim Benutzen der Maschine bildet sich Kalk; das Entkalken muss nach jeweils 3-4 Monaten der Benutzung der  Maschine  durchgeführt  werden  bzw.  wenn  ein Verringern der Wasserleistung festgestellt wird.

Wenn man das Entkalken selbst durchführen will,  muss  man  ein  handelsübliches,

| RECHTLICHE INFORMATIONEN - ENTSORGUNG | 51 |  |
| --- | --- | --- |

unschädliches und ungiftiges Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen verwenden.

Achtung! Auf keinen Fall zum Entkalken

Essig verwenden.

•   Das   Entkalkungsmittel laut Packungsbeilage mit Wasser  verdünnen  und  den  Wassertank  damit füllen.

•   Die  Maschine  mit  dem  Hauptschalter  (7)  ein- schalten.

•   Die  Dampfdüse  (15)  über  die  Abtropfschale schwenken.

•    In Intervallen (von jeweils einer Tasse) den gesamten  Inhalt  des  Wassertanks  durchlaufen lassen, indem man den Dampfdrehknopf (17) im Gegenuhrzeigersinn  dreht;  um  das Ablassen  zu stoppen,  den  Drehknopf  (17)  im  Uhrzeigersinn drehen.

•   Während der einzelnen Intervalle das Mittel ca. 10-

15 Minuten bei ausgeschalteter Maschine einwirken lassen (Hauptschalter (7) auf -0-).

•   Wenn  das  Entkalkungsmittel  verbraucht  ist,  den Wassertank ausspülen und mit frischem Wasser füllen.

•   Die Maschine mit dem Hauptschalter einschalten.

•    2/3 des Inhalts des Wassertanks ablassen, i n d e m  m a n  d e n  D a m p f d r e h k n o p f  ( 1 7 )  i m Gegenuhrzeigersinn  dreht;  um  das Ablassen  zu stoppen, dreht man den Dampfdrehknopf (17) im Uhrzeigersinn.

•   Die Maschine aufwärmen lassen und den restlichen Inhalt des Wassertanks ablassen, indem man den Dampfdrehknopf  (17)  im  Gegenuhrzeigersinn dreht; um das Ablassen zu stoppen, dreht man den Dampfdrehknopf (17) im Uhrzeigersinn.

Falls ein anderes Entkalkungsmittel als das empfohlene verwendet wird, so müssen die Anweisungen des Herstellers auf der Packung des

Entkalkungsmittels beachtet werden.

12	RECHTLICHE INFORMATIONEN

•   Diese  Bedienungsanleitung  enthält  alle  für  den ordnungsgemäßen Gebrauch der Maschine, ihre

Funktionen sowie die vorschriftsmäßige Wartung

notwendigen Informationen.

•   Die Kenntnis der vorliegenden Bedienungsanleitung ist  unter  Beachtung  aller  Sicherheitsvorschriften grundlegend  für  den  gefahrenfreien  Gebrauch und  die  Wartung  der  Maschine.  Wenn  weitere Informationen  benötigt  werden,  oder  wenn  spe- zielle Probleme auftauchen sollten, die in dieser Bedienungs-anleitung nicht ausreichend erläutert wurden,  so  bitten  wir  Sie,  sich  an  den  örtlichen Fachhändler  oder  direkt  an  den  Hersteller  zu wenden.

•   Des weiteren weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kein Bestandteil einer vorherigen oder vorher existierenden Konvention, einer Vereinbarung oder eines rechtskräftigen Ver- trags ist und deren Inhalt somit nicht ändert.

•   Alle Verpﬂichtungen des Herstellers beziehen sich auf den entsprechenden Kaufvertrag, der auch die kompletten und ausschließlichen Bedingungen für die Garantieleistungen enthält.

•   Die  vertraglichen  Garantiebedingungen  werden durch die vorliegenden Erläuterungen weder besch- nitten noch erweitert.

•   Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die urheberrechtlich geschützt sind.

•   Das Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten..

13	ENTSORGUNG

•   Die nicht mehr in Gebrauch beﬁndlichen Maschinen müssen unbrauchbar gemacht werden.

•   Den Stecker aus der Steckdose ziehen und das

Stromversorgungskabel durchschneiden.

•   Die nicht mehr in Gebrauch beﬁndlichen Maschinen b e i  e i n e r  g e e i g n e t e n  S o n d e r m ü l l d e p o n i e abgeben.

|  | 52 | KONTROLLLEUCHTEN BEDIENFELD |
| --- | --- | --- |

14	KONTROLLLEUCHTEN BEDIENFELD

Leuchten	Ursachen	Behebung

Grüne Leuchte (29)	Maschine eingeschaltet

Grüne Leuchte (24) leuchtet konstant

Maschine auf Betriebstemperatur:

- für Kaffeezubereitung;

- für Heißwasser

Grüne Leuchte (24) blinkt	Maschine heizt für Kaffee- zubereitung und Heißwasser auf

Grüne Leuchte (26) leuchtet konstant

Grüne Leuchte (28) leuchtet konstant

Maschine bereit für Kaffee- zubereitung mit Kaffeepulver

Maschine auf Betriebstemperatur für Dampferzeugung

Grüne Leuchte (28) blinkt	Maschine heizt für Dampferzeugung auf

Grüne Leuchte (24) blinkt

Grüne Leuchte (28) blinkt gleichzeitig

Maschine  überhitzt;  in  diesem Zustand kann die Maschine keinen Kaffee zubereiten

E s  m u s s  d u r c h  D r e h e n  d e s Dampfknopfs (17) solange Wasser herausgelassen  werden,  bis  nur noch  die  grüne  Kontrollleuchte

(24) “Betriebstemperatur erreicht“ konstant  leuchtet  und  die  grüne Leuchte (28) ausgelöscht ist

Rote Leuchte (30) leuchtet konstant

Zuwenig Wasser im Tank	Frisches  Trinkwasser  in  Tank einfüllen, Wasserkreislauf auffüllen u n d  d a s  Vo r g e h e n  n o c h m a l s beginnen

Kaffeebehälter leer	Bohnenkaffee  einfüllen  und  das

Vorgehen nochmals beginnen

Rote Leuchte (30) blinkt	Brühgruppe,  Kaffeesatzbehälter, Abtropfschale, Servicetür für den Betrieb  der  Maschine  nicht  in richtiger Position

Damit  die  rote  Leuchte  ablöscht prüfen,  dass  alle  Bestandteile richtig eingesetzt oder geschlossen sind

| PROBLEME - URSACHEN - BEHEBUNG | 53 |  |
| --- | --- | --- |

Probleme	Ursachen	Behebung

Die Maschine schaltet nicht ein	Die  Maschine  ist  nicht  an  das

Stromnetz angeschlossen

Die  Maschine  an  das  Stromnetz anschließen

Die Servicetür ist offen	Servicetür schließen

Der Kaffee ist nicht heiß genug	Die Tassen sind kalt	Tasse vorwärmen

Es  tritt  kein  Wasser  oder  Dampf aus

Das  Loch  in  der  Dampfdüse  ist verstopft

Das  Loch  in  der  Dampfdüse  mit einer Stecknadel reinigen

Der Kaffee hat wenig Schäumchen     Die  Mischung  ist  nicht  geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch oder zu grob gemahlen

Kaffeemischung wechseln oder die Mahlstufe nachAbschn. 5 nachstellen. Portion vergrößern, Abschn. 6

E s  d a u e r t  z u  l a n g e ,  b i s  d i e Maschine geheizt ist oder es tritt wenig Wasser aus der Düse aus

Der  Kaffeeauslauf  kann  nicht herausgenommen werden

Die Leitungen der Maschine sind verkalkt

Der Kaffeeauslauf ist nicht in der richtigen Position

Die Maschine entkalken

Die Maschine einschalten. Die Servicetür schließen.

Der Kaffeeauslauf kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück

Kaffeesatzbehälter eingesetzt	Zuerst  den  Kaffeesatzbehälter und dann erst den Kaffeeauslauf herausnehmen

Es wird kein Kaffee geliefert	Kein Wasser	Den  Wassertank  füllen  und  das

System auffüllen (Abschn.4.3)

Kaffeeauslauf verschmutzt	Kaffeeauslauf reinigen

(Abschn.10.1)

Portion zu groß	Portion verkleinern (Abschn.6) System nicht aufgefüllt	System auffüllen (Abschn.4.3)

Der Kaffee läuft langsam heraus	Portion zu groß	Portion verkleinern (Abschn.6)

Kaffeepulver zu fein	Kaffeemischung wechseln oder die Mahlstufe nachAbschn. 5 nachstellen. Portion verkleinern Abschn.6

System nicht aufgefüllt	System auffüllen (Abschn.4.3) Kaffeeauslauf verschmutzt	Kaffeeauslauf reinigen

(Abschn.10.1)

Der  Kaffee  läuft  außerhalb  des

Kaffeeauslaufes heraus

Der Kaffeeauslauf ist nicht in der richtigen Position

Kaffeeauslauf  wieder  in  Position bringen

Kaffeeauslauf verstopft	Kaffeeauslauf und Kaffee- auslauﬂöcher reinigen

Bei  Defekten,  die  nicht  in  der  obigen  Tabelle  aufgeführt  sind,  bzw.  wenn  die  vorgeschlagenen Behebungsmethoden  nicht  funktionieren  sollten,  wenden  Sie  sich  bitte  an  einen  autorisierten Fachhändler.

|  | 54 |  |
| --- | --- | --- |

PRECAUCIONES

IMPORTANTES

Durante el uso de electrodomésticos, se aconseja tomar

algunas precauciones para evitar el riesgo de sacudidas eléctricas o incendios.

1    Leer  atentamente  todas  las instrucciones e infor- maciones descritas en este manual y en cualquier otro folleto que venga dentro del embalaje antes de poner en marcha o utilizar la máquina espresso.

2    No tocar superficies calientes.

3    No sumergir el cable, los enchufes o el cuerpo de la máquina en agua o en cualquier otro líquido para evitar incendios, sacudidas eléctricas o accidentes.

4    Poner  particular  atención  durante  el  uso  de  la máquina espresso en presencia de niños.

5    Desenchufar la máquina cuando no se esté utilizan- do o mientras que se está limpiando. Enfriarla antes de introducir o quitar piezas y antes de empezar a limpiarla.

6    No utilizar la máquina si el cable o el enchufe están dañados o en caso de averías o roturas. Haga que controlen o reparen el electrodoméstico en el centro de asistencia más cercano.

7    El uso de accesorios no aconsejados por el fabricante podrá causar daños a cosas y personas.

8    No utilizar la máquina espresso en espacios abiertos.

9    Evitar que el cable cuelgue de la mesa o que toque superficies calientes.

10  Mantener la máquina espresso lejos de fuentes de calor.

11  Controlar que la máquina espresso esté en posición

“Apagado” antes de enchufarla. Para apagarla, ponerla   en   “Apagado”   y,   a   continuación, desenchufarla.

12  Utilizar la máquina únicamente para uso doméstico.

13  Extremar el cuidado durante la utilización de vapor.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

La máquina espresso ha sido estudiada únicamente para uso doméstico. Cualquier intervención de asisten- cia, excepto para las operaciones de limpieza y de mantenimiento normal, deberá ser efectuada por un centro de asistencia autorizado.

No sumergir la máquina en agua.

Cualquier reparación deberá ser efectuada únicamente por el centro de asistencia autorizado.

1    Controlar  que  el  voltaje  indicado  en  la  chapa corresponda con el suyo.

2    Nunca utilice agua tibia o caliente para rellenar el recipiente de agua. Utilice únicamente agua fría.

3    No toque con las manos las partes calientes de la máquina ni el cable de alimentación durante el funcionamiento.

4    Nunca limpie con detergentes agresivos o utensilios que rayen. Es suficiente un paño suave humedecido con agua.

5    Para evitar la formación de cal, se puede utilizar agua mineral natural.

INSTRUCCIONES ACERCA DEL CABLE ELÉCTRICO

A    Se suministra un cable eléctrico corto para evitar que se enrosque o que se enrede.

B   También  es  posible  utilizar  extensiones  pero  se aconceja utilizar con mucha atención.

C	En caso de que se utilicen una extensión,verificar:

1   Que el voltaje anotado en la extensión sea por lo menos igual al voltaje eléctrico del electro- doméstico.;

2   Que esté dotado de un enchufe de tres pin con colocación a tierra (en caso de que el cable del electrodoméstico sea de este tipo);

3   que el cable no cuelgue de la mesa para evitar tropezar con él.

| INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL - DATOS TÉCNICOS | 55 |  |
| --- | --- | --- |

1	INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Esta máquina de café es indicada para la preparación de café expreso tanto con café en granos como con café molido y está provista de un dispositivo para el suministro del vapor y del agua caliente. La máquina, con cuerpo de elegante diseño, ha sido proyectada para  uso  doméstico  y  no  es  adecuada  para  un funcionamiento continuo de tipo profesional.

1.2   Cómo utilizar estas instrucciones de uso

Guardar estas instrucciones de uso en un lugar seguro y junto a la máquina de café cuando ésta sea utilizada por otra persona.

Para ulterior información, o en caso que se presente algún  tipo  de  problema  que  haya  sido  ignorado  o no haya sido abordado de manera exhaustiva en el presente manual de instrucciones, les rogamos que se dirijan a los Centros de Asistencia Autorizados.

2	DATOS TÉCNICOS

Atención. El fabricante declina toda respon-

sabilidad por posibles daños en caso de:

•   uso inadecuado, no conforme con los objetivos a los cuales la máquina está destinada;

•   reparaciones no efectuadas en los centros de asistencia autorizados;

•   alteración del cable de alimentación;

•   alteración de uno cualquiera de los componentes de la máquina;

•   uso de piezas de recambio y accesorios no originales.

En estos casos se pierde el derecho a la garantía.

• Tensión nominal

Ver placa colocada en el aparato

• Potencia nominal

Ver placa colocada en el aparato

• Material cuerpo

Termoplástico

• Dimensiones (l x a x p) (mm)

390 x 380 x 330

• Peso (kg)

8,7

• Longitud cable (mm)

1.1   Para facilitar la lectura

El triángulo de advertencia indica todas las instrucciones importantes para la seguridad del  usuario.  ¡Atenerse  minuciosamente

• Panel control

• Depósito agua

• Alimentación

1200

Frontal

Extraíble

a  tales  indicaciones  para  evitar  heridas

graves!

La referencia hecha a ilustraciones, partes de la máquina y órganos de control, se efectúa mediante números y letras, como por ejemplo, la referencia a la ilustración 2 de este apartado.

Ver placa colocada en el aparato

• Depósito agua (l)

1,7

• Capacidad contenedor café (g)

350 de café en granos

• Presión bomba (bares)

13-15

Este  símbolo  indica  las  informaciones  que hay que tener en mayor consideración para

• Caldera

Aluminio

un mejor uso de la máquina.

Las  ilustraciones  correspondientes  al  texto  se encuentran en el reverso de la portada.

Mantener  esta  página  abierta durante la lectura de las instruc- ciones de uso.

• Dispositivos de seguridad

Válvula de seguridad presión caldera;

termostato de seguridad

Con  reserva  de  variaciones  de  fabricación  y ejecución debidas al progreso tecnológico. Máquina conforme a las Directivas Europeas 89/336/ CEE (Decreto legislativo 476 del 04/12/92), relativa a la eliminación de interferencias radiotelevisivas.

medidas en milímetros

| NORMAS DE SEGURIDAD | 57 |  |
| --- | --- | --- |

3	NORMAS DE SEGURIDAD

No poner nunca en contacto con el agua las partes por las que pasa la corriente: ¡peligro de corto- circuito!  ¡ El vapor calentado y el agua caliente pueden provocar quemaduras! No dirigir nunca el chorro de vapor o de agua a las partes del cuerpo, tocar  con  precaución  el  pitón  del  vapor/agua caliente: ¡peligro de quemaduras!

Destinación de uso

La máquina de café está concebida exclusivamente para un uso doméstico.

¡Está terminantemente prohibido modiﬁcar la parte técnica  de  la  máquina  así  como  hacer  de  ella  un uso indebido, precisamente por los riesgos que tales comportamientos entrañan!

La máquina de café debe ser utilizada únicamente por  personas  adultas  en  condiciones  psicofísicas no alteradas.

Alimentación de corriente

Conectar la máquina de café únicamente a una toma de corriente adecuada.

La tensión utilizada debe corresponder a la tensión indicada en la placa del aparato.

Cable de alimentación

No utilizar nunca la máquina de café si el cable de alimentación no se encuentra en buen estado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido  por  el  productor  o  su  servicio  asistencia clientes.

No hacer pasar el cable de alimentación por esquinas o cantos vivos, ni por encima de objetos a elevada temperatura, protegerlo del aceite. No llevar ni tirar la máquina de café cogiéndola por el cable. No extraer el enchufe tirando del cable ni tocarlo con las manos mojadas. Evitar que el cable de alimentación caiga libremente de mesas o estanterías.

Protección de otras personas

Mantener la máquina de café fuera del alcance de los niños y excluir todas las posibilidades de que jueguen

con ella. Los niños no se dan cuenta de los peligros

que entrañan los electrodomésticos.

Peligro de quemaduras

Evítese  dirigir  el  chorro  de  vapor  calentado  y/o  de agua  caliente  contra  sí  mismo  u  otras  personas:

¡peligro de quemaduras!

Usar siempre las manillas o los agarres correspon- dientes.

Ubicación

Colocar la máquina de café en un lugar seguro, donde nadie pueda volcarla ni hacerse daño.

No utilizar la máquina de café al aire libre.

No colocar la máquina sobre superﬁcies demasiado calientes  ni  cerca  de  llamas  abiertas  con  el  ﬁn  de evitar que  la parte exterior de la máquina se funda

o se dañe.

Limpieza

Antes de limpiar la máquina, es indispensable disponer el interruptor general (7) en -0- y a continuación retirar el enchufe de la toma de corriente.

Además, esperar que la máquina se enfríe.

¡No sumergir nunca la máquina en el agua!

Está terminantemente prohibido tratar de intervenir en el interior de la máquina.

Espacio para el uso y el mantenimiento

Para un correcto funcionamiento de la máquina de café se aconseja lo siguiente:

•   Escoger un plano de apoyo correctamente nivelado;

•   escoger un ambiente suﬁcientemente iluminado, higiénico  y  con  una  toma  de  corriente  de  fácil acceso;

•   dejar una distancia   mínima indispen-sable entre las paredes y la máquina, tal como se indica en la ﬁgura.

Para guardar la máquina

Cuando la máquina permanece inutilizada durante un período de tiempo prolongado, apagarla y desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Guardarla  en  un  lugar  seco,  inaccesible  para  los niños.

Proteger  la  máquina  respecto  del  polvo  y  de  la suciedad.

|  | 58 | NORMAS DE SEGURIDAD - INSTALACIÓN |
| --- | --- | --- |

Reparaciones/Mantenimiento

En caso de avería, defecto o sospecha de desperfecto después  de  una  caída,  desconectar  enseguida  el enchufe de la toma de corriente.

No poner nunca en funcionamiento una máquina que presenta una avería o un desperfecto.

Únicamente  los  Centros  de Asistencia Autorizados pueden manipular y reparar la máquina.

Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente por un Centro de Asistencia Autorizado.

En  caso  que  se  lleven  a  cabo  manipulaciones  en la  máquina  sin  haberse  atenido  a  las  precedentes indicaciones,  el  fabricante  declinará  toda  respon- sabilidad que derive de eventuales daños.

Antiincendio

En caso de incendio, utilizar extintores de anhídrido carbónico  (CO ).  No  utilizar  agua  ni  extintores  de polvo.

Lista componentes de la máquina

Contenedor café en granos

Tapa del contenedor café en granos

Pomo de regulación molienda

Pomo de regulación dosis

Tapa del dosiﬁcador café molido

Plano de apoyo tazas

Interruptor general (ON-OFF)

Tapa del depósito agua

Depósito agua

Cajón para residuos

Cable de alimentación

Recipiente recogedor de goteo + rejilla

Flotador de nivel del recipiente recogedor de goteo

Suministrador de café de altura regulable

Tubo vapor/agua caliente

Portezuela delantera

Pomo de suministro vapor

Unidad de suministro café

Llave unidad de suministro café

Escobilla para limpieza

Cubilete de medición café molido

Pannello comandi

Pomo de regulación cantidad de café en taza

Botón de suministro café

Led temperatura adecuada “lista”/función café

Botón de selección café molido

Led de selección café molido

Botón de selección función vapor

Led de temperatura función vapor

Led de máquina encendida

Led indicador de alarma

4	INSTALACIÓN

Para garantizar la propia seguridad personal y la de terceras personas, atenerse escrupulosamente a  las  “Normas  de  seguridad”  ilustradas  en  el

capítulo 3.

4.1   Embalaje

El embalaje original ha sido proyectado y realizado para proteger la máquina durante el transporte.

Se aconseja guardarlo para un eventual transporte futuro.

4.2   Operaciones preliminares

•   Extraer  del  embalaje  el  recipiente  recogedor  de goteo (12) con rejilla.

•   Extraer del embalaje la máquina de café y colocarla en un lugar adecuado que responda a los requisitos descritos en las normas de seguridad (cap. 3.).

•   Introducir  el  recipiente  recogedor  de  goteo  (12) en el lugar expresamente indicado en la máquina; controlar  que  el  mismo  recipiente,  el  cajón  para residuos (10) y la unidad suministradora de café (18) estén correctamente instaladas y que la portezuela delantera (16) esté cerrada.

•   Colocar la tapa del contenedor de café en granos (2)

en este contenedor (1).

Conservar al alcance de la mano la escobilla de limpieza (20), la llave de la unidad de suministro café  (19)  y  el  cubilete  de  medición  para  el  café molido (21).

•   Antes  de  enchufar  la  máquina  a  la  toma  de corriente, controlar que el interruptor general (7) se encuentre en posición -0-.

| INSTALACIÓN - MOLINILLO DE CAFÉ | 59 |  |
| --- | --- | --- |

Si  al  encender  la  máquina  se  enciende  de  modo

intermitente  el  led  rojo  (30),  signiﬁca  que  una  de las  partes  anteriormente  indicadas  no  ha  sido correctamente colocada.

Nota importante. Es importante leer cuanto se indica en el Capítulo 14, donde se explica

en detalle el signiﬁcado de todas las señales que la máquina facilita al usuario, mediante las luces colocadas en el panel de control.

4.3   Primer encendido

•    Extraer el depósito agua (9) levantándolo y quitar la tapa (8). Enjuagarlo y llenarlo con agua fresca; se aconseja no llenar excesivamente este depósito.  Introducir  de  nuevo  el  depósito  en  su alojamiento y colocarle su tapa (8).

Introducir en el depósito (9) únicamente agua fresca sin gas. El agua caliente, así

como otros líquidos pueden dañar el depósito y/o la máquina. No poner en funcionamiento la máquina sin agua: controlar que haya suﬁciente cantidad de agua en el interior del depósito.

•    Quitar la tapa (2) e introducir el café en granos en el contenedor (1).

Introducir en el contenedor (1) únicamente café en granos. Café molido, lioﬁlizado u

otras sustancias u objetos provocan daños a la máquina.

•   Reinstalar la tapa (2) en el contenedor de café (1).

•   Introducir el enchufe (11) en una toma de corriente adecuada.

•   La máquina se presenta con el interruptor general

(7) en posición -0-; para encenderla es suﬁciente presionar el botón (7); se ilumina el led (29) del panel de control.

•    Para cargar el circuito, colocar el tubo vapor

(15) en el recipiente recogedor de goteo; girar el

pomo (17) en sentido contrario al de las manecillas del reloj y esperar que el agua comience a salir de modo regular por el tubo del vapor; para interrumpir el suministro de agua, se deberá girar el pomo (17) en el sentido de las manecillas del reloj.

Nota. Se aconseja cargar el circuito antes de efectuar la primera puesta en marcha y en

caso de prolongada inactividad o de que el depósito de agua haya sido vaciado por completo.

•   Una vez terminadas las acciones descritas ante- riormente, la máquina está lista para ser puesta en funcionamiento.

•   Para  el  suministro  de  café,  agua  caliente  o  va- por,  utilizar  correctamente  la  máquina  y  seguir con  atención  las  instrucciones  indicadas  a  con- tinuación.

5	MOLINILLO DE CAFÉ

¡Atención! El mando de regulación de la molienda -situado en el interior del contenedor

de café- debe ser girado sólo cuando el molinillo está funcionando. No introducir café molido ni lioﬁlizado en el contenedor de café en granos.

Está prohibido introducir cualquier material o sustancia que no sea café en granos. El molinillo de café contiene órganos móviles que pueden ser peligrosos; prohibido introducir los dedos u objetos. Antes de intervenir en el interior del contenedor de café se debe suspender la alimentación eléctrica mediante el interruptor general y retirar el enchufe de la toma de corriente. No introducir el café en granos durante el funcionamiento del molinillo.

La calidad y el sabor del café dependen de la mezcla utilizada y también del grado de molienda. La máquina cuenta con un pomo (3) para la regulación del grado de  molienda;  para  efectuar  esta  regulación  girar este pomo graduado durante el funcionamiento del molinillo;  las  cifras  que  aparecen  en  este  mando indican el grado de molienda.

La máquina ha sido regulada en la fábrica dejándola en un grado de molienda medio. En caso de que la molienda resulte ser demasiado ﬁna se deberá girar el pomo hacia valores más altos y, en caso de que la molienda resulte ser demasiado gruesa, el pomo deberá ser girado hacia valores más bajos.

La variación del grado de molienda se observará sólo después del suministro de tres o cuatro cafés.

|  | 60 | REGULACIÓN DOSIS CAFÉ - SUMINISTRO DE CAFÉ |
| --- | --- | --- |

Usar  mezclas  de  café  en  granos  para  máquinas

expreso.  Evítese  el  uso  de  grados  extremos  de molienda (por ej. 1 – 16); en tales casos utilizar mezclas diferentes de café. Consérvese el café en lugar fresco, en un contenedor herméticamente cerrado.

La molienda debe regularse en caso de que el café sea suministrado de manera inadecuada:

suministro demasiado veloz = molienda demasiado gruesa -> Arreglar el pomo sobre números más bajos; suministro por gotas y/o ausente = molienda demasiado ﬁna -> Arreglar el pomo sobre números más altos.

6	REGULACIÓN DOSIS CAFÉ

Es posible regular la cantidad de café (dosis) que  se  desea  moler.  La  dosis  es  programada  por el  fabricante  en  un  valor  medio,  adecuado  para  la mayor parte de los requerimientos; muesca (A) en correspondencia  con  la  referencia  (B).  Girando  el pomo  (4)  situado  en  el  interior  del  contenedor  del café  en  sentido  contrario  al  de  las  manecillas  del reloj se aumenta la dosis de café molido y, girando este  pomo  en  sentido  opuesto,  se  reduce  la  dosis de café molido.

La regulación de la dosis debe efectuarse antes de presionar el botón de suministro café. Este sistema permite obtener un suministro optimizado con todos los tipos de café presentes en el comercio.

7	SUMINISTRO DE CAFÉ

Nota. En caso de que la máquina no suministre café,  controlar  que  no  falte  agua  en  el depósito. El nivel del agua del depósito puede ser

controlado en el lado izquierdo de la máquina.

Antes de suministrar café controlar que el led verde de temperatura adecuada “lista”

(24) esté encendido con luz ﬁja y que el depósito del agua y el contenedor del café estén llenos.

•    Colocar  1  ó  2  tazas  debajo  de  los  pitones de suministro (14); es posible regular la altura del suministrador a ﬁn de adaptarlo a las tazas.

•    El  suministrador  puede  desplazarse  para permitir el uso de tazas grandes. Para el uso de tazas de gran tamaño hay que empujar manual-

mente el suministrador hacia la máquina hasta la

posición de tope (en este caso utilizar sólo una taza por vez); para colocar el suministrador en la posición ideal para el uso de tacitas, hay que tirar el suministrador hacia la posición más externa, controlando que quede bloqueado.

•   Regular la cantidad de café que se desea utilizar para  la  tacita  operando  para  ello  con  el  pomo

(22): girándolo en el sentido de las manecillas del reloj se aumenta la cantidad de café suministrado

y  girándolo  en  el  sentido  opuesto  se  reduce  la cantidad de café suministrado.

Nota. Al elevarse el ﬂotador de nivel (13)

es  conveniente  vaciar  el  recipiente  de recuperación agua.

7.1   Suministro con café en granos

•   Para suministrar el café se debe presionar el botón

(23) con  lo  que  se  activa  el  ciclo  de suministro: para suministrar un café presionar una sola vez el botón (23) y para suministrar dos cafés presionar dos veces en sucesión el botón (23).

En esta modalidad de funcionamiento, la máquina muele y dosiﬁca automáticamente

la cantidad adecuada de café; la preparación de dos cafés requiere dos ciclos de molienda y dos ciclos de suministro, los que también son gestionados de modo automático por la máquina.

•   Después de haber efectuado el ciclo de preinfusión, el café empezará a salir a través del pitón del sumi- nistrador (14).

•   Una vez alcanzado el nivel predispuesto mediante el pomo (22), el suministro de café se detendrá automáticamente;  es  posible  interrumpir  en cualquier momento el suministro del café, para lo cual basta presionar el botón (23).

7.2   Suministro con café molido

Introducir en el dosiﬁcador (5) sólo café molido para máquinas expreso; café en granos, lioﬁli-

zado u otros materiales dañan la máquina.

Está  prohibido  introducir  los  dedos  en el dosiﬁcador de café molido ya que allí

existen órganos móviles.

| SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE - SUMINISTRO VAPOR | 61 |  |
| --- | --- | --- |

•   Para obtener la cantidad adecuada de café molido

a  introducir,  se  deberá  utilizar  sólo  el  cubilete de  medición  (21)  que  se  entrega  junto  con  la máquina.

Introducir sólo el café correspondiente a un cubilete de medición por vez; para preparar

dos cafés es obligatorio ejecutar dos ciclos de preparación separados y sucesivos.

•   Presionar el botón (25) para seleccionar la función;

se enciende el led (26).

•   Quitar la tapa del dosiﬁcador de café molido (5).

•   Utilizar el cubilete de medición (21) para tomar una dosis de café; quitar la cantidad de café molido en exceso presente en el cubilete de medición.

•    Introducir el café molido en el dosiﬁcador.

•   Aplicar la tapa (5).

•   Para suministrar el café se debe presionar el botón

(23) con lo que se activa el ciclo de suministro.

•   Después de haber efectuado el ciclo de preinfusión, el  café  empezará  a  salir  a  través  del  pitón  del suministrador (14).

•   Una vez alcanzado el nivel predispuesto mediante el pomo (22), el suministro de café se detendrá automáticamente;  es  posible  interrumpir  en cualquier momento el suministro del café, para lo cual basta presionar el botón (23).

•   Luego la máquina se vuelve automáticamente en funcionamiento normal (véase párr. 7.1).

8	SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

Atención. Al comenzar pueden producirse rociaduras de agua caliente, con peligro de

sufrir quemaduras. El tubo de suministro de agua caliente puede alcanzar temperaturas elevadas: no tocarlo directamente con las manos.

•   Antes de suministrar el agua caliente controlar que la luz verde de temperatura adecuada  “lista” (24) esté encendida.

Con la máquina lista para suministrar el café se debe proceder de la siguiente forma:

•   Colocar una taza y/o un recipiente debajo del tubo de agua caliente/vapor (15).

•	Hacer girar el pomo (17) en sentido contrario

al de las manecillas del reloj.

•   Una  vez  obtenida  la  cantidad  de  agua  caliente deseada,  para  interrumpir  el  suministro,  hacer girar el pomo (17) en el sentido de las manecillas del reloj. La máquina queda en situación de funcio- namiento normal.

9	S U M I N I S T R O  VA P O R / P R E PA- RACIÓN DEL CAPUCHINO

El  vapor  puede  ser  utilizado  para  montar  la  leche para  el  capuchino  pero  también  para  calentar  las bebidas.

¡Peligro de quemaduras! Al comenzar el suministro pueden producirse rociaduras

de agua caliente, con peligro de sufrir quemaduras. El tubo de suministro de agua caliente puede alcanzar  temperaturas  elevadas:  no  tocarlo directamente con las manos.

•   Con  la  máquina  lista  para  suministrar  café, presionar  el  botón  (27),  la  máquina  requiere  un tiempo de precalentamiento.

•   Para  suministrar  vapor  se  deberá  esperar  el encendido de la luz verde de temperatura adecuada

“lista” (28).

•   Situar el tubo de vapor (15) encima del recipiente recogedor  de  goteo,  abrir  el  pomo  (17)  “Agua caliente/vapor” durante unos momentos a ﬁn de facilitar la salida del agua residual a través del tubo de vapor; pasados unos instantes empezará a salir solamente vapor.

•   Cerrar el pomo (17).

•   Llenar con leche fría 1/3 del contenedor que se desea utilizar para preparar el capuchino.

Para garantizar un mejor resultado en la preparación del capuchino, la leche y la

taza utilizada deben estar frías.

•    Sumergir el tubo de vapor en la leche que hay que calentar y abrir el pomo (17); hacer girar el recipiente con movimientos lentos de abajo hacia arriba para hacer que la formación de la espuma sea uniforme.

•   Después  de  haber  utilizado  el  vapor  durante  el tiempo que se desee, cerrar el pomo (17).

|  | 62 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - DESCALCIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |

•   Este mismo sistema puede utilizarse para calentar

otras bebidas.

Una  vez  ejecutada  esta  operación  limpiar  el  tubo vapor con un paño húmedo.

9.1   Paso de posición vapor a posición café

•   Para  suministrar  café  se  debe  presionar  el  bo- tón (27).

•   Durante  el  paso  de  suministro  vapor  a  sumi- nistro  café,  los  leds  (24)  y  (28)  centellean simultáneamente,  indicando  que  en  la  máquina hay exceso de temperatura, por lo que no puede suministrar café.

•   Para poder suministrar café es necesario descargar agua  haciendo  girar  el  pomo  Vapor  (17)  hasta obtener que el piloto luminoso verde de temperatura adecuada “lista” (24) quede encendido con luz ﬁja.

10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza genérica

•   El mantenimiento y la limpieza pueden ser efec- tuados únicamente cuando la máquina está fría y desconectada de la red eléctrica.

•   No sumergir la máquina en el agua ni introducir ninguna de sus partes en el lavavajillas.

•   No utilizar objetos aﬁlados ni productos químicos agresivos (disolventes) para la limpieza.

Se  aconseja  limpiar  diariamente  el  depósito

del agua:

- Extraer  el  filtro  (C)  situado  en  el  interior  del depósito y limpiarlo con agua corriente potable.

- Colocar de nuevo el ﬁltro (C) en su lugar cor- respondiente  ejerciendo  una  ligera  presión combinada con una ligera rotación.

- Llenar  de  nuevo  el  depósito  con  agua  fresca potable.

Limpiar  diariamente,  si  ha  sido  utilizado,  el dosiﬁcador de café molido:

- Limpiar el dosiﬁcador utilizando para ello el pincel que se entrega adjunto.

•   Limpiar  el  aparato  utilizando  un  paño  suave humedecido con agua.

•   No secar la máquina ni sus componentes utilizando un horno microondas ni un horno convencional.

•		Limpiar  el  compartimiento  de  servicio  y la  unidad  de  suministro;  se  recomienda  vaciar diariamente el cajón recogedor de residuos (10).

•   El suministrador de café (14) puede ser quitado para efectuar la limpieza; enjuagar concienzudamente con agua caliente los canales de suministro.

10.1 Unidad de suministro

•   La  unidad  de  suministro  (18)  debe  ser  limpiada cada vez que se llena el contenedor de café en polvo y al menos una vez a la semana.

•   Apagar la máquina disponiendo el interruptor (7) en posición -0- y desconectar el enchufe de la toma de corriente.

•		Quitar a continuación el cajón recogedor de residuos (10) y el recipiente recogedor de goteo

(12) y abrir la portezuela de servicio (16).

•    Extraer la unidad de suministro (18) cogiéndola por  la  respectiva  manilla,  presionando  la  tecla

“PRESS”. La unidad de suministro puede ser lavada solamente con agua caliente sin detergente.

•    Asegurarse de que los dos ﬁltros de acero no  presenten  ningún  tipo  de  incrustación  ni residuos de café.  El ﬁltro superior puede quitarse desenroscando,  en  sentido  contrario  al  de  las manecillas del reloj, el perno de plástico utilizando la respectiva llave que se entrega adjunta (19).

•   Lavar y secar concienzudamente todas las partes de la unidad de suministro.

•   Montar de nuevo el ﬁltro y enroscar de nuevo y con cuidado el perno de plástico, utilizando siempre la llave antedicha.

•   Limpiar concienzudamente el compartimiento.

•    Cogiéndola por la correspondiente manilla, introducir  de  nuevo  la  unidad  de  suministro  en el  respectivo  compartimiento  hasta  obtener  que quede enganchada.

•   Por último cerrar la portezuela e instalar el cajón recogedor de residuos y el recipiente recogedor de goteo.

11	DESCALCIFICACIÓN

La formación de calcio tiene lugar con el uso continuado del aparato; la descalciﬁcación es necesaria cuando se observa una reducción del caudal del agua y, en todo caso, cada tres o cuatro meses.

| DESCALCIFICACIÓN - INFORMACIONES DE CARÁCTER LEGAL - DESGUACE | 63 |  |
| --- | --- | --- |

Si se desea efectuar personalmente esta

operación, se puede utilizar un producto descalciﬁcador para máquinas de café de tipo no tóxico ni nocivo, normalmente disponible en comercio.

¡Atención! En ningún caso utilizar vinagre como descalciﬁcador.

•   Mezclar  el  descalcificador  con  agua  como  se indica en el envase del producto mismo y llenar el depósito del agua.

•   Encender  la  máquina  mediante  el  interruptor general (7).

•   Situar el tubo vapor (15) en el recipiente recogedor de goteo.

•    Extraer  a  intervalos  (una  taza  por  vez)  el contenido completo del depósito del agua, girando el pomo del vapor (17) en sentido contrario al de las manecillas del reloj; para interrumpir el suministro girar el pomo (17) en el sentido de las manecillas del reloj.

•   Durante cada uno de los intervalos, hay que dejar actuar durante unos 10-15 minutos; disponer cada vez en -0- el interruptor general (7) para desco- nectar la máquina.

•   Terminada la solución descalciﬁcadora, enjuagar el depósito del agua y llenarlo nuevamente con agua fresca.

•   Encender la máquina mediante el interruptor ge- neral.

•    Vaciar 2/3 del contenido del depósito haciendo girar el pomo vapor (17) en sentido contrario al de  las  manecillas  del  reloj;  para  interrumpir  el suministro, girar el mismo pomo (17) en sentido opuesto al precedente.

•   Dejar  que  se  caliente  la  máquina  y  vaciar  el contenido  residual  presente  en  el  depósito  del agua, haciendo girar el pomo del vapor (17) en sentido contrario al de las manecillas del reloj; para interrumpir esta operación, girar el mismo pomo

(17) en sentido opuesto al precedente.

Si se utiliza un producto diferente del que se ha aconsejado, se deberán aplicar las instrucciones del fabricante que aparecen en el

envase del producto descalciﬁcador.

12	INFORMACIONES DE CARÁCTER

LEGAL

•   El presente manual de instrucciones para el uso contiene  la  información  necesaria  para  un  uso correcto, para las funciones operativas y para un cuidadoso mantenimiento del aparato.

•   Tales contenidos, sumados a la aplicación de los mismos, representan la premisa indispensable para un uso sin peligro de la máquina, respetando en todo momento las normas de seguridad durante su funcionamiento y mantenimiento. Si se desea obtener ulterior información, o si se observa que en  el  presente  manual  de  instrucciones  de  uso no  han  sido  explicados  con  suﬁciente  claridad algunos  puntos  que  se  estiman  de  interés,  le rogamos comunicarse con su revendedor local o directamente con la empresa fabricante.

•   Además, queremos subrayar que el contenido del presente manual no forma parte de una convención anterior o ya existente, ni tampoco de un acuerdo ni de un contrato legal, los cuales no cambian su sentido.

•   Cada  una  de  las  obligaciones  del  fabricante  se basa en el contrato de compraventa que contiene también un reglamento completo y exclusivo por lo que concierne a las condiciones de la garantía.

•   El alcance de las normas contractuales de garantía no se limita ni se extiende en base a las presentes explicaciones.

•   Este  manual  de  instrucciones  de  uso  contiene información protegida por el derecho de autor.

•   Este  documento  no  puede  ser  fotocopiado  ni traducido  a  otro  idioma  sin  previa  autorización escrita de parte del fabricante.

13	DESGUACE

•   Inutilizar los aparatos en desuso.

•   Desenchufar el aparato de la corriente y cortar el cable eléctrico.

•   Entregar  los  aparatos  en  desuso  a  un  centro especíﬁco de recogida.

|  | 64 | TESTIGO PANEL DE CONTROL |
| --- | --- | --- |

14	TESTIGO PANEL DE CONTROL

Señalacion	Causas	Remedio

Luz verde (29)	Máquina encendida

Luz verde (24) ﬁja	Máquina en temperatura “lista”:

- para el suministro del café;

- para el suministro del agua caliente

Luz verde (24) intermitente	Máquina en fase de calentamiento para el suministro de café y agua caliente

Luz verde (26) ﬁja	Máquina  en  suministro  con  café molido

Luz verde (28) ﬁja	Máquina  en  temperatura  “lista”

para el suministro de vapor

Luz verde (28) intermitente	Máquina en fase de calentamiento para el suministro de vapor

Luz verde (24) intermitente

Luz verde (28) intermitente simultaneamente

Máquina  recalentada;  en  esta situación  la  máquina  no  puede suministrar café.

E s   n e c e s a r i o   d e s c a r g a r   e l agua  presente  en  el  recipiente recogedor  de  goteo,  girando  el pomo Vapor (17) hasta obtener el encendido con luz ﬁja del testigo verde de temperatura “lista” (24) y el apagado de la luz verde (28).

Luz roja (30) ﬁja	Cantidad insuﬁciente de agua en el depósito.

Llenar el depósito con agua fresca potable, cargar el circuito e iniciar nuevamente el procedimiento.

Depósito café está vacío.	Llenar  el  depósito  con  café  en granos  e  iniciar  nuevamente  el procedimiento.

Luce roja (30) intermitente	Unidad de suministro, cajón para residuos,  recipiente  recogedor de  goteo  o  portezuela  delantera en  posición  incorrecta  para  el funcionamiento de la máquina.

Para  obtener  que  se  apague esta  luz  roja,  veriﬁcar  que  todos los  componentes  se  encuentren c o r r e c t a m e n t e  i n s t a l a d o s  y cerrados.

| PROBLEMAS - CAUSAS - REMEDIO | 65 |  |
| --- | --- | --- |

Problemas	Causas	Remedio

La máquina no se enciende	La máquina no está conectada a la red eléctrica

La  portezuela  de  servicio  está abierta

Conectar  la  máquina  a  la  red eléctrica

Cerrar la portezuela

El  café  no  está  suﬁcientemente caliente

Las tazas están frías	Calentar las tazas

No sale agua caliente ni vapor	El  agujero  del  tubo  vapor  está obstruido

El café tiene poca crema	La mezcla es inadecuada o el café no es de torrefacción fresca o bien ha sido molido demasiado grueso

Limpiar el agujero del tubo vapor mediante una aguja

Cambiar mezcla de café o regular la molienda de la manera ilustrada en apart. 5. Aumentar la dosis apart. 6

La  máquina  emplea  demasiado tiempo para calentarse o suministra poca agua a través del tubo

No se logra extraer la unidad de suministro

El  circuito  de  la  máquina  está obstruido  con  incrustaciones  de calcio

Unidad  de  suministro  fuera  de posición

Descalciﬁcar la máquina

Encender  la  máquina.  Cerrar  la portezuela de servicio. La unidad de suministro retorna automáticamente a su posición inicial

Cajón para residuos instalado	Extraer el cajón para residuos antes de extraer la unidad de suministro

No sale café	Falta agua	Llenar  el  depósito  del  agua  y cargar  nuevamente  el  circuito

(apart. 4.3)

Unidad sucia	Limpiar  la  unidad  de  suministro

(apart. 10)

Dosis excesiva	Reducir la dosis (apart. 6) Circuito no cargado	Cargar el circuito (apart. 4.3)

El café ﬂuye lentamente	Dosis excesiva	Reducir la dosis (apart. 6)

Café demasiado ﬁno	Cambiar mezcla de café o regular la molienda según apart. 5. Reducir la dosis, apart. 6

Circuito no cargado	Cargar el circuito (apart. 4.3) Unidad de suministro sucia	Limpiar  la  unidad  de  suministro

(apart. 10.1)

Café ﬂuye fuera del suministrador	Suministrador  en  posición  incor- recta

Situar  correctamente  el  sumi- nistrador

Suministrador obstruido	Limpiar  el  suministrador  y  sus agujeros de salida

Para averías que no estén contempladas en la tabla descrita o en caso que los remedios sugeridos no las resuelvan, dirigirse a un centro de asistencia.

|  | 66 |  |
| --- | --- | --- |

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando se usam electrdomésticos é aconselhável tomar algumas precauções para limitar o risco de incêndios, choques eléctricos e/ou acidentes.

1    Ler atentamente todas a instruções e informações apresentadas neste manual e em qualquer outro folheto contido nas embalagens, antes de preparar ou utilizar a máquina expresso.

2    Não tocar nas superfícies quentes.

3    Não mergulhar o fio, a ficha ou o corpo da máquina em água ou outro líquido, para evitar incêndios, choques eléctricos ou acidentes.

4    Ter  particular  cuidado  ao  utilizar  a  máquina expresso na presença de crianças.

5    Retirar a ficha da tomada quando a máquina não estiver a ser utilizada, ou durante a sua limpeza. Deixar  a  máquina  arrefecer  antes  de  inserir  ou retirar peças e antes de proceder à sua limpeza.

6    Não  utilizar  a  máquina  com  o  fio  ou  a  ficha danificados, nem em caso de avarias ou roturas. Mandar verificar ou reparar o aparelho no centro de assistência mais próximo.

7    A utilização de acessórios não aconselhados pelo fabricante pode provocar danos a coisas e pessoas.

8    Não utilizar a máquina expresso ao ar livre.

9    Evitar que o fio fique pendurado da mesa ou esteja em contacto com superfícies quentes.

10  Manter a máquina expresso longe de fontes de calor.

11  Verificar se a máquina expresso está na posição

“Off ” antes de inserir a ficha na tomada. Para a desligar, colocá-la no “Off ” e retirar depois a ficha da tomada.

12  Utilizar a máquina unicamente para uso doméstico.

13  Ter muito cuidado durante a utilização do vapor.

GUARDAR AS PRESENTES INSTRUÇÕES DE USO

CUIDADOS:

A máquina expresso foi concebida unicamente para uso doméstico: Qualquer intervenção de assistência, com excepção das operações de limpeza e de manutanção normal deverá ser prestada por um centro de assistência autorizado. Não mergulhar a máquina em água. Qualquer reparação deverá ser efctuada unicamente por pessoal do centro de assistência autorizado.

1    Verificar se a voltagem indicada na placa técnica corresponde à sua.

2    Nunca utilizar água tépida ou quente para encher o reservatório de água. Utilizar unicamente água fria.

3    Não tocar com as mãos nas partes quentes da máquina, nem no fio de alimentação durante o seu funcionamento.

4    Nunca  limpar  com  detergentes  corrosivos,  nem com utensílios duros.  É suficiente um pano macio humidecido com água.

5    Para evitar a formação de calcário, pode-se utilizar água mineral natural.

INSTRUÇOS SOBRE O CABO ELETRICO

A    O cabo eletrico fornecido é curto para facilitar o uso

e para impedir que prenda-se em outros objetos.

B   Podem   ser   utilizados   prolongamentos   mas prestando muito cuidado.

C	Se utilizar um prolongamento controlar:

1   que a voltagem do prolongamento seja igual à do eletrodomestico.

2   que  seja  dotado  de  uma  tomada  com  tres pin  com  ponto  de  terra  (seja  o  cabo  do eletrodomestico deste tipo);

3   que o cabo não pendure da mesa para não tropecar.

| GENERALIDADES - DADOS TÉCNICOS | 67 |  |
| --- | --- | --- |

1	GENERALIDADES

A máquina  de  café  é  indicada  para  a  preparação de  café  expresso,  utilizando  tanto  café  em  grãos como  café  em  pó,  e  possui  um  dispositivo  para  o fornecimento de vapor e de água quente. O corpo da máquina, com design elegante, foi projetado para uso doméstico e não é indicado para um funcionamento contínuo, de tipo proﬁssional.

Atenção. Não se assumem responsabilidades por eventuais danos, no caso de:

•   emprego incorreto e não conforme os objetivos previstos;

•   consertos não efetuados nos centros de assis- tência autorizados;

•   alterações do cabo de alimentação;

•   alterações  de  quaisquer  componentes  da máquina;

•   emprego de peças de substituição e acessórios não originais;

Nestes casos a garantia deixa de valer.

1.2   Emprego destas instruções de uso

Conservar estas instruções de uso em local seguro e anexá-las à máquina de café, para que uma outra

pessoa possa utilizá-las, se for o caso.

Para ulteriores informações ou no caso de problemas não  exauridos  ou  tratados  de  modo  insuficiente nas presentes ilustrações dirigir-se aos Centros de Assistência Autorizados.

2	DADOS TÉCNICOS

• Tensão nominal

Vide etiqueta colocada no aparelho

• Potência nominal

Vide etiqueta colocada no aparelho

• Material do corpo

Termoplástico

• Dimensões (l x a x p) (mm)

390 x 380 x 330

• Peso (Kg)

8,7

• Comprimento do cabo (mm)

1200

1.1   Para facilitar a leitura

• Painel de comandos

Frontal

O triângulo de advertência indica todas as instruções  importantes  para  a  segurança do  usuário.  Manter-se  absolutamente conforme  tais  indicações  para  evitar ferimentos graves!

A referência a ilustrações, partes da máquina

e órgãos de comando ocorre através de números e letras, como por exemplo a referência à ilustração 2 deste parágrafo.

• Reservatório de água

Extraível

• Alimentação

Vide etiqueta colocada no aparelho

• Reservatório de água (l)

1,7

• Capacidade do recipiente de café (g)

350 de grãos de café

• Pressão da bomba (bar)

13-15

• Caldeira

Este  símbolo  evidencia  as  informações  a serem levadas em maior consideração para

a melhor utilização da máquina.

As ilustrações correspondentes ao texto encontramse na aba da capa. Manter esta página aberta durante a leitura das instruções para o uso.

Alumínio

• Dispositivos de segurança

Válvula de segurança da pressão da caldeira;

termostato de segurança.

Salvo  mudanças  na  fabricação  devidas  ao progresso tecnológico.

Máquina em conformidade à Diretiva Européia 89/336/ CEE (Decreto legislativo 476 de 04/12/92), relativa à eliminação dos distúrbios radiotelevisivos.

medidas en milímetros

| NORMAS DE SEGURANÇA | 69 |  |
| --- | --- | --- |

3	NORMAS DE SEGURANÇA

Nunca colocar as partes ligadas à corrente elétrica em contato com a água: perigo de curto-circuito! O vapor superaquecido e a água quente podem provocar queimaduras! Nunca posicionar o jato de vapor ou de água quente em direção às partes do corpo, tocar com cuidado o bico de vapor/ água quente: perigo de queimaduras!

Destinação do uso

A máquina  para  café  é  prevista  para  o  emprego exclusivamente doméstico.

É proibido efetuar modiﬁcações técnicas e realizar qualquer tipo de emprego ilícito pois pode comportar riscos!

A máquina para café deve ser utilizada somente por adultos em boas condições psicofísicas.

Alimentação da corrente

Ligar a máquina de café somente à uma tomada de corrente adequada.

A tensão  deve  corresponder  àquela  indicada  na etiqueta do aparelho.

Cabo de alimentação

Nunca  usar  a  máquina  para  café  se  o  cabo  de alimentação estiver com defeito.

Se o cabo de alimentação estiver daniﬁcado, deve ser  substituído  na  fábrica  ou  num  dos  serviços  de assistência  aos  clientes.  Não  passar  o  cabo  de alimentação através de cantos e arestas pontudas, sobre objetos muito quentes e protegê-lo do óleo. Não carregar ou puxar a máquina para café segurando-a pelo cabo. Não extrair o plugue puxando-o pelo cabo ou mesmo tocando-o com as mãos molhadas. Evitar que o cabo de alimentação caia livremente de mesas ou estantes.

Proteção de outras pessoas

Certificar-se  de  que  nenhuma  criança  tenha  a possibilidade de brincar com a máquina para café. As  crianças  não  percebem  o  perigo  inerente  aos eletrodomésticos.

Perigo de queimaduras

Evitar  dirigir  o  jato  de  vapor  supera-quecido  e/ou de  água  quente  para  si  e/ou  outros:  perigo  de queimaduras.

Usar sempre as devidas manilhas ou alças.

Localização

Colocar a máquina para café em um local seguro, onde ninguém possa derrubá-la ou ferir-se com ela. Não usar a máquina para café ao ar livre.

Não apoiar a máquina em superfícies muito quentes e perto de chamas abertas para evitar que a estrutura funda ou sofra danos.

Limpeza

Antes de limpar a máquina, é indispensável colocar o interruptor geral (7) em -0- e depois tirar o plugue da tomada de corrente.

Além disto, esperar que a máquina se esfrie. Nunca emergir a máquina na água!

É severamente proibido tentar intervir no interior da máquina.

Espaço para o uso e a manutenção

Para o correto e bom funcionamento da máquina para café aconselha-se o quanto segue:

•   Escolher um plano de apoio bem nivelado;

•   Escolher um ambiente suﬁcientemente iluminado, higiênico  e  com  tomada  de  corrente  facilmente acessível;

•   Prever  uma  distância  mínima  das  paredes  em relação à máquina, como indicado na ﬁgura.

Conservação da máquina

Quando a máquina permanecer inutilizada por um período prolongado, desligá-la e retirar o plugue da tomada.

Guardá-la em local seco e não acessível às crianças. Protegê-la da poeira e da sujeira.

Reparação / Manutenção

No  caso  de  problemas,  defeitos  ou  suspeita  de defeito  após  uma  queda  desligar  imediatamente  o plugue da tomada.

Nunca funcionar uma máquina com defeito.

Somente  os  Centros  de Assistência Autorizados podem efetuar intervenções e reparações.

|  | 70 | NORMAS DE SEGURANÇA - INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- |

As reparações devem ser executadas unicamente por

um centro de assistência autorizado.

No caso de intervenções não efetuados de acordo com as regras declina-se qualquer responsabilidade por eventuais danos.

Anti-incêndio

Em caso de incêndio utilizar extintores de gás carbônico

(CO ). Não utilizar água ou extintores a pó.

Legenda dos componentes da máquina

Recipiente para grãos de café

Tampa do recipiente para grãos de café

Botão de regulagem da moagem

Botão de regulagem da dose

Tampa do dosador de pó de café

Plano de apoio das xícaras

Interruptor geral (ON/OFF)

Tampa do reservatório de água

Reservatório de água

Gaveta recolhedora de sedimentos

Cabo de alimentação

Recipiente recolhe-gotas + grade

Bóia de nível do recipiente recolhegotas

Fornecedor de café ajustável na altura

Tubo de vapor/água quente

Abertura dianteira

Botão de fornecimento de vapor

Grupo fornecedor de café

Chave grupo fornecedor de café

Escova para a limpeza

Dosador para pó de café

Painel de comandos

Botão para a regulagem da quantidade de café na xícara

Botão para o fornecimento de café

Led de temperatura pronta / função café

Botão seleção pó de café

Led seleção pó de café

Botão seleção função vapor

Led temperatura função vapor

Led máquina ligada

Led sinalização alarmes

4	INSTALAÇÃO

Para a própria segurança e a de terceiros manter- se absolutamente de acordo com as “Normas de segurança” indicadas no cap. 3.

4.1   Embalagem

A embalagem original foi projetada e realizada para proteger a máquina durante a expedição.

Aconselha-se conservá-la para um eventual transporte no futuro.

4.2   Operações preliminares

•   Retirar da embalagem o recipiente recolhe-gotas

(12) e a grade.

•   Retirar  da  embalagem  a  máquina  de  café   e posicioná-la  em  um  local  seguro,  que  tenha  os requisitos  pedidos  e  descritos  nas  normas  de segurança (cap. 3)

•   Colocar o recipiente recolhe-gotas (12) no devido lugar na máquina; certiﬁcar-se de que tal recipiente, a gaveta para sedimentos (10) e o grupo fornecedor de café (18) estejam colocados corretamente e de que a abertura dianteira (16) esteja fechada.

•   Colocar a tampa do recipiente para grãos de café

(2) no recipiente para grãos de café (1). Conservar a  escova  para  a  limpeza  (20)  em  local  de  fácil acesso, a chave do grupo fornecedor de café (19) e o dosador de pó de café (21).

•   Antes de colocar o plugue na tomada de corrente, certiﬁcar-se de que o interruptor geral (7) esteja na posição -0-.

Se  ao  ligar  a  máquina  o  led  vermelho  (30)  piscar, signiﬁca que uma das peças descritas acima não está colocada corretamente.

Nota  importante:  É  fundamental  ler  o conteúdo do Capítulo 14, no qual se explica

em detalhes o signiﬁcado de todas as sinalizações que a máquina dá ao usuário, através das luzes localizadas no painel de comandos.

4.3   Primeira ligação

•    Extrair o reservatório de água (9) puxando-o para cima e retirar a tampa (8). Enxaguá-lo e enchê- lo com água fria; aconselha-se não encher muito o reservatório. Recolocar o reservatório no seu lugar

e colocar novamente a tampa (8) sobre ele.

| INSTALAÇÃO - MOEDOR DE CAFÉ - REGULAGEM DA DOSE DE CAFÉ | 71 |  |
| --- | --- | --- |

Colocar no reservatório (9) sempre e so-

mente água fria sem gás. A água quente, assim como outros líquidos, pode danificar o reservatório e/ou a máquina. Não colocar a máquina para funcionar sem água: certiﬁcar-se de que a sua quantidade seja suﬁciente no reservatório.

•    Retirar a tampa (2) e pôr os grãos de café no recipiente (1).

Colocar sempre e exclu-sivamente grãos de café no recipiente (1). Café em pó, lio- ﬁlizado, além de outros objetos, podem daniﬁcar

a máquina.

•   Recolocar a tampa (2) no recipiente para café (1).

•   Ligar o plugue (11) em uma tomada de corrente adequada.

•   A máquina apresenta-se com o interruptor geral (7) na posição -0-; para ligá-la é suﬁciente pressionar o  botão  (7);  o  led  (29)  do  painel  de  comandos acende-se.

•    Para carregar o circuito, direcionar o tubo de vapor (15) sobre o recipiente recolhe-gotas; rodar o botão (17) em sentido anti-horário e esperar até que a água saia do tubo de vapor de modo regular; para interromper o fornecimento de água rodar o botão (17) em sentido horário.

Nota:  Antes  de  proceder  ao  primeiro funcionamento  em  caso  de  inatividade prolongada ou se o reservatório de água foi esva- ziado completamente é aconselhável carregar o

circuito.

•   Terminadas as ações indicadas acima a máquina está pronta para o uso.

•   Para fornecer café, água quente ou vapor e utilizar corretamente  a  máquina,  seguir  atentamente  as instruções seguintes.

5	MOEDOR DE CAFÉ

Atenção! O botão de regulagem da moagem, situado dentro do recipiente para café, deve

ser rodado somente quando o moedor de café estiver funcionando. Não colocar café em pó e/ou lioﬁlizado no recipiente para grãos de café.

É proibido introduzir qualquer outro material

que não seja café em grãos. O moedor de café contém peças em movimento que podem ser perigosas; proibido colocar os dedos e/ou outros objetos. Antes de realizar intervenções, por qualquer motivo, dentro do recipiente para café, desativar o interruptor geral e tirar o plugue da tomada de corrente. Não colocar grãos de café quando o moedor de café estiver funcionando.

A qualidade e o gosto do café dependem, além da mistura  utilizada,  também  do  grau  de  moagem. A máquina possui um botão (3) para regular o grau de moagem. Para modiﬁcar o grau de moagem, rodar o botão graduado quando o moedor de café estiver funcionando;  os  números  apresentados  no  botão

indicam o grau de moagem.

Todo  aparelho  é  regulado  na  fábrica  em  um  grau de  moagem  médio:  se  a  moagem  for  muito  ﬁna  é necessário  rodar  o  botão,  colocando-o  em  valores mais  altos;  se  a  moagem  for  muito  grossa  é necessário  rodar  o  botão,  colocando-o  em  valores mais baixos.

A mudança do grau de moagem poderá ser notada somente depois do fornecimento de três ou quatro cafés.

Usar misturas de grãos de café para máquinas de café expresso. Evitar utilizar graus de moagem em posições extremas (Ex.1 – 16); nesses casos, utilizar misturas de café diferentes. Conservar o café em local fresco, num recipiente hermeticamente fechado.

A moagem deve ser regulada caso o café não seja fornecido de modo ideal:

Fornecimento  rápido  demais   =  moagem  muito grossa > Regular o botão, colocando-o em números mais baixos;

Fornecimentos em gotas/ou ausente = moagem muito ﬁna  >  Regular  o  botão,  colocando-o  em  números mais altos.

6	REGULAGEM DA DOSE DE CAFÉ

Na máquina é possível regular a dosagem de café (dose) que se deseja moer.

A dose deﬁnida na fábrica tem um valor médio que satisfaz  a  maior  parte  das  exigências;  marca  (A)

|  | 72 | FORNECIMENTO DE CAFÉ |
| --- | --- | --- |

correspondendo à referência (B). Rodando o botão

(4), situado dentro do recipiente de café, em sentido anti-horário  aumenta-se  a  dose  de  pó  de  café; rodando  o  botão  em  sentido  horário  diminui-se  a dose de pó de café.

A regulagem da dose deve ser feita antes de pres- sionar o botão de fornecimento de café.

Esse sistema permite obter um fornecimento ideal com todos os tipos de café presentes no comércio.

7	FORNECIMENTO DE CAFÉ

Nota: Caso a máquina não forneça café, veriﬁcar se o reservatório de água contém

água;  no  lado  esquerdo  da  máquina  pode-se veriﬁcar o nível de água do reservatório.

Antes de fornecer café, veriﬁcar se o led verde  de  temperatura  pronta  (24)  está

aceso ﬁxamente e se o reservatório de água e o reservatório de café estão cheios.

•    Posicionar  1  ou  2  xícaras  abaixo  do  bico fornecedor  (14);  pode-se  regular  a  altura  do fornecimento de modo que ele se adapte às suas xícaras.

•    A posição do fornecedor pode ser mudada para consentir a utilização de xícaras grandes. Para  utilizar  xícaras  de  dimensões  grandes deve-se apertar manualmente o fornecedor em direção à máquina até o ﬁm (neste caso utilizar somente uma xícara por vez); para posicionar o fornecedor na posição ideal para a utilização de xícaras  pequenas  deve-se  puxar  o  fornecedor na posição mais externa, certiﬁcando-se de que esteja ﬁrme.

•   Regular a quantidade de café que se deseja na xícara, usando o botão (22): rodando-o em sentido horário aumenta-se a quantidade de café fornecida; rodando-o  em  sentido  anti-horário  diminui-se  a quantidade de café fornecida.

Nota: quando a bóia de nível (13) suspende- se é aconselhável esvaziar o recipiente

recolhedor de água.

7.1   Fornecimento com grãos de café

•   Para  fornecer  o  café  é  necessário  pressionar o  botão  (23),  em  seguida  inicia-se  o  ciclo  de fornecimento:  para  fornecer  1  café  pressionar o  botão  (23)  uma  vez;  para  fornecer  2  cafés pressionar duas vezes seguidas o botão (23).

Neste modo de funcionamento, a máquina mói  e  dosa  a  quantidade  certa  de  café automaticamente; a preparação de dois cafés exige dois ciclos de moagem e dois ciclos de fornecimento  geridos  automaticamente  pela

máquina.

•   Depois de ter passado pelo ciclo de pré-infusão, o café começa a sair pelo bico fornecedor (14).

•   O  fornecimento  do  café  interrompe-se  auto- maticamente quando for atingido o nível preesta- belecido pelo botão (22); no entanto, é possível interromper o fornecimento do café pressionando o botão (23).

7.2   Fornecimento com pó de café

Colocar somente pó de café para máquinas de  café  expresso  no  dosador  (5);  café

em grãos, lioﬁlizado e outros materiais podem daniﬁcar a máquina.

É  proibido  colocar  os  dedos  dentro  do dosador de pó de café, pois existem peças

em movimento.

•   Para pegar a quantidade certa de pó de café a ser colocada no dosador, utilizar somente o dosa- dor (21) fornecido com a máquina.

Colocar  somente  uma  dose  de  pó  de café por vez; para preparar dois cafés é obrigatório realizar dois ciclos separados, um

depois do outro.

•   Pressionar o botão (25) para selecionar a função, o led (26) acende-se.

•   Levantar a tampa do dosador para pó de café (5).

•   Pegar uma dose de café com o dosador (21); tirar o excesso de pó de café presente no dosador.

| FORNECIMENTO DE ÁGUA QUENTE - FORNECIMENTO DE VAPOR | 73 |  |
| --- | --- | --- |

•    Esvaziar o pó de café dentro do dosador.

•   Fechar a tampa (5).

•   Para fornecer o café é preciso pressionar o botão (23);

em seguida, inicia-se o ciclo de fornecimento.

•   Depois de ter passado pelo ciclo de pré-infusão, o café começará a sair pelo bico fornecedor (14).

•   O  fornecimento  do  café  será  interrompido  auto- maticamente quando for atingido o nível preesta- belecido pelo botão (22); no entanto, é possível interromper o fornecimento do café pressionando o botão (23).

•   Em seguida, a máquina volta automaticamente para o modo de funcionamento normal (ver parág. 7.1).

8	F O R N E C I M E N T O   D E   Á G U A QUENTE

Atenção: no início podem ocorrer breves

jatos  de  água  quente  com  perigo  de queimaduras. O tubo de fornecimento de água quente pode atingir temperaturas elevadas: evitar tocá-lo diretamente com as mãos.

•   Antes do fornecimento de água quente veriﬁcar se a luz verde de temperatura pronta (24) está acesa.

Com a máquina pronta para o fornecimento do café, proceder do seguinte modo:

•   Colocar uma xícara e/ou um recipiente abaixo do tubo de água quente/vapor (15).

•    Abrir o botão em sentido anti-horário (17).

•   Retirar  a  quantidade  desejada  de  água  quente;

para interromper o fornecimento de água quente rodar o botão (17) em sentido horário. A máquina se coloca novamente no funcionamento normal.

9	F O R N E C I M E N TO  D E  VA P O R/ PREPARAÇÃO DO CAPPUCCINO

O  vapor  pode  ser  utilizado  para  dar  volume  ao leite do cappuccino e também para o aquecimento das bebidas.

Perigo  de  queimaduras!  Ao  início  do

fornecimento  podem  ser  verificados breves  esguichos  de  água  quente.  O  tubo  de fornecimento pode atingir temperaturas elevadas: evite de tocá-lo diretamente com as mãos.

•   Com  a  máquina  pronta  para  fornecer  café,

pressionar o botão (27).

A  máquina  necessita  de  um  tempo  de  pré- aquecimento.

•   Antes do fornecimento de vapor esperar que a luz verde de temperatura pronta (28) se reacenda.

•   Direcionar o tubo de vapor (15) sobre o recipiente recolhe-gotas,  abrir  o  botão  (17)  “Água  quente

/vapor” por alguns instantes, de modo que a água residual saia do tubo de vapor; em pouco tempo começará a sair somente vapor.

•   Fechar o botão (17).

•   Encher com leite frio 1/3 do recipiente que se deseja utilizar para preparar o cappuccino.

Para  garantir  um  melhor  resultado  na preparação  do  cappuccino,  o  leite  e  a

xícara utilizados devem ser frios.

•     Emergir  o  tubo  de  vapor  no  leite  a  ser aquecido  e  abrir  o  botão  (17);  girar  o  recipiente com movimentos lentos de baixo para cima, para tornar uniforme a formação da espuma.

•   Após haver utilizado o vapor pelo tempo desejado, fechar o botão (17).

•   O mesmo sistema pode ser utilizado para o aque- cimento de outras bebidas.

Após esta operação, limpar o tubo de vapor com um pano úmido.

9.1   Passagem do vapor a café

•   Para poder fornecer café é necessário pressionar o botão (27).

•   Na passagem do fornecimento de vapor ao forne- cimento de café, os leds (24) e (28) piscam con- temporaneamente indicando que a máquina está superaquecida e não pode fornecer café.

•   Para poder fornecer café, é necessário descarregar um pouco de água, rodando o botão de Vapor (17) até que ﬁque aceso de modo ﬁxo somente o led de temperatura pronta (24).

10	LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza geral

•   A manutenção e a limpeza podem ser efetuadas

|  | 74 | LIMPEZA E MANUTENÇÃO - DESCALCIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |

somente quando a máquina estiver fria e desligada

da rede elétrica.

•   Não emergir a máquina na água e não colocar os componentes na máquina de lavar louças.

•   Não utilizar objetos pontudos ou produtos químicos agressivos (solventes) para a limpeza.

Aconselha-se a limpeza cotidiana do reservatório

de água:

- Retirar o ﬁltro (C) localizado no interior do reser- vatório e limpá-lo com água corrente potável.

- Reposicionar o ﬁltro (C) no seu lugar, exercendo uma  leve  pressão  combinada  a  uma  leve rotação.

- Encher o reservatório com água fresca potável.

Limpar o dosador de pó de café todos os dias, caso utilizado:

- Pegar o pincel fornecido com a máquina e limpar o dosador.

•   Para a limpeza do aparelho utilizar um pano macio umedecido com água.

•   Não enxaguar a máquina e/ou os seus componen- tes utilizando um forno microondas e/ou um forno convencional.

•		Limpar o vão de serviço e o grupo fornecedor; recomendamos esvaziar todos os dias a gaveta recolhedora de sedimentos (10).

•   O fornecedor de café (14) pode ser retirado para a limpeza; enxaguar cuidadosamente os canais de fornecimento com água quente.

10.1 Grupo fornecedor

•   O grupo fornecedor (18) deve ser limpo cada vez que  for  enchido  o  recipiente  de  pó  de  café  ou, de qualquer modo,  pelo menos uma vez por se- mana.

•   Desligar a máquina girando o seletor (7) na posi- ção -0- e retirar o plugue da tomada de corrente.

•		Retirar,  então,  a  gaveta  recolhedora  de sedimentos (10) e o recipiente recolhe-gotas (12); em seguida abrir a abertura de serviço (16).

•    Retirar o grupo fornecedor (18), segurando-o pela devida manilha e apertando a tecla “PRESS”. O grupo fornecedor pode ser lavado somente com água quente sem detergente.

•    Certiﬁcar-se  de  que  os  dois  ﬁltros  de  aço estejam livres de resíduos de café. O ﬁltro superior pode ser retirado desparafusando em sentido anti-

horário o pino de plástico com a chave ade-quada

anexa (19).

•   Lavar e enxugar cuidadosamente todas as partes do grupo fornecedor.

•   Montar novamente o ﬁltro e parafusar com cuidado o pino de plástico, utilizando a chave adequada.

•   Limpar cuidadosamente o vão.

•    Segurando-o pela devida manilha introduzir de novo o grupo fornecedor no vão adequado até que ﬁque travado.

•   Então, fechar a abertura, colocar a gaveta recolhedora de sedimentos e o recipiente recolhe-gotas.

11	DESCALCIFICAÇÃO

A formação  de  calcário  acontece  com  o  uso  do aparelho; a descalciﬁcação é necessária a cada 3 ou 4 meses ou quando se observa uma redução da capacidade de água.

Caso  se  deseje  fazer  a  descalciﬁcação pessoalmente, pode-se utilizar um produto

para a descalciﬁcação adequado para máquinas de café que não seja tóxico e nem nocivo, facil- mente encontrado no comércio.

Atenção!  Não  utilizar  de  modo  algum  o vinagre para a descalciﬁcação.

•   Misturar o produto para descalciﬁcação com água, como  especificado  na  embalagem  e  encher  o reservatório de água.

•   Ligar a máquina através do interruptor geral (7).

•   Direcionar o tubo de vapor (15) sobre o recipiente recolhe-gotas.

•    Retirar em intervalos (uma xícara por vez) o conteúdo  total  do  reservatório  de  água,  girando o botão vapor (17) em sentido anti-horário; para interromper o fornecimento girar o botão (17) em sentido horário.

•   Durante cada intervalo deve-se deixar agir de 10 a 15 minutos, desligando a máquina, colocando o interruptor geral (7) em -0-.

•   Terminada a solução para descalciﬁcação enxa- guar o reservatório de água e enchê-lo com água fresca.

•   Ligar a máquina através do interruptor geral.

| INFORMAÇÕES DE CARÁTER JURÍDICO - DESATIVAÇÃO DA MÁQUINA | 75 |  |
| --- | --- | --- |

•    Esvaziar 2/3 do conteúdo do reservatório de

água, girando o botão vapor (17) em sentido anti-

horário; para interromper o fornecimento girar o botão (17) em sentido horário.

•   Deixar aquecer a máquina e esvaziar o conteúdo restante  do  reservatório  de  água,  girando  o botão  vapor  (17)  em  sentido  anti-horário;  para interromper o fornecimento girar o botão (17) em sentido horário.

13	DESATIVAÇÃO DA MÁQUINA

•   Inutilizar os aparelhos fora de uso.

•   Retirar  o  plugue  da  tomada  e  cortar  o  cabo elétrico.

•   Entregar os aparelhos inutilizados a um centro de recolhimento autorizado.

Caso seja utilizado um produto diverso

daquele  aconselhado,  recomenda-se respeitar,  de  todo  modo,  as  instruções  do fabricante, indicadas na embalagem do produto para descalciﬁcação.

12	INFORMAÇÕES  DE  CARÁTER JURÍDICO

•   E s t a s  i n s t r u ç õ e s  c o n t ê m  a s  i n f o r m a ç õ e s necessárias para o uso correto do aparelho, das suas  funções  operativas  e  da  sua  manutenção cuidadosa.

•   Estas informações e o cumprimento das instruções permitem  usar  sem  perigo  e  em  segurança  o aparelho.

•   Se desejar mais informações ou caso se veriﬁquem problemas  que  se  considere  não  terem  sido tratados com clareza, contatar o revendedor local ou o fabricante diretamente.

•   Ressalta-se que estas instruções não são parte duma convenção precedente ou já existente, de um acordo ou contrato legal e que não alteram o seu conteúdo.

•   Todas as obrigações do fabricante baseiam-se no relativo  contrato  de  compra-venda,  que  contém também o regulamento completo e exclusivo da garantia.

•   Estas  instruções  não  limitam  nem  alargam  as normas de garantia contratual.

•   As instruções contêm informações protegidas pelos direitos de autor.

•   É proibido fotocopiá-las ou traduzi-las numa outra língua sem a prévia autorização escrita por parte do fabricante.

|  | 76 | LUZES DE SINALIZAÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS |
| --- | --- | --- |

14	LUZES DE SINALIZAÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS

Sinalizações	Causas	Soluções

Luz verde (29)	Máquina ligada

Luz verde (24) ﬁxa	Máquina em temperatura pronta:

- para o fornecimento do café;

- para o fornecimento de água quente.

Luz verde (24)

intermitente

Máquina em fase de aquecimento para o fornecimento de café e de água quente

Luz verde (26) ﬁxa	Máquina em fornecimento com pó de café

Luz verde (28) ﬁxa	Máquina  em  temperatura  pronta para o fornecimento de vapor

Luz verde (28)

intermitente

Luz verde (24) Intermitente

Luz verde (28) intermitente simultânea

Máquina em fase de aquecimento para o fornecimento de vapor

Máquina  superaquecida;  nesta modalidade a máquina não pode fornecer café

É  necessário  descarregar  um pouco  de  água  no  recipiente recolhegotas,  rodando  o  botão vapor  (17)  até  que  a  luz  verde de temperatura pronta (24) ﬁque acesa de modo ﬁxo e se apague a luz verde (28)

Luz vermelha (30) ﬁxa	Quantidade  de  água  insuﬁciente no reservatório

Encher  o  reservatório  com  água fria  potável,  carregar  o  circuito e  começar  novamente  o  proce- dimento

Reservatório de café vazio	Encher  o  reservatório  com  café em  grãos  e  começar  novamente

o procedimento

Luz vermelha (30)

intermitente

Grupo  fornecedor,  gaveta  para sedimentos,  recipiente  recolhe- gotas  e  abertura  dianteira  não estão  na  posição  correta  para  o funcionamento da máquina

Para desligar a luz vermelha ﬁxa, veriﬁcar se todos os componentes estão  colocados  ou  fechados corretamente

| PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUÇÕES | 77 |  |
| --- | --- | --- |

Problemas	Causas	Soluções

A máquina não liga	A máquina não está ligada à rede elétrica

Ligar a máquina à rede elétrica

O  café  não  está  suﬁcientemente quente

A abertura de serviço está aberta	Fechar a abertura

As xícaras estão frias	Aquecer as xícaras

Não sai água quente ou vapor	O  furo  do  tubo  de  vapor  está obstruído

O café tem pouco creme	A mistura  não  é  adequada  ou  o café não foi torrado recentemente ou foi moído muito grosso

Limpar o furo do tubo de vapor com uma agulha

Mudar a mistura de café ou regular a moagem de acordo com o parág.

5. Aumentar a dose (parág. 6)

A máquina leva tempo demais para se  aquecer  ou  a  quantidade  de água que sai do tubo é limitada

O grupo fornecedor não pode ser retirado

O  circuito  da  máquina  está  ob- struído pelo calcário

Grupo  fornecedor  está  fora  de posição

Gaveta recolhedora de sedimentos colocada

Descalciﬁcar a máquina

Ligar a máquina. Fechar a abertura de  serviço.  O  grupo  fornecedor retorna automaticamente à posição inicial

Retirar  a  gaveta  recolhedora  de sedimentos  antes  de  retirar  o grupo de fornecimento

O café não sai	Falta água	Encher o reservatório de água e recarregar o circuito (Parág. 4.3)

Grupo sujo	L i m p a r   o   g r u p o   f o r n e c e d o r

(Parág. 10.1)

Dose elevada	Diminuir a dose (Parág. 6)

Circuito não carregado	Recarregar o circuito (Parág. 4.3)

O café sai lentamente	Dose elevada	Diminuir a dose (Parág. 6)

Café muito ﬁno	Mudar a mistura de café ou regular

a moagem como descrito no parág.

5. Diminuir a dose (p. 6)

Circuito não carregado	Recarregar o circuito (Parág. 4.3) Grupo fornecedor sujo	L i m p a r   o   g r u p o   f o r n e c e d o r

(Parág. 10.1)

O café sai fora do fornecedor	Fornecedor em posição incorreta     Colocar o fornecedor na posição correta

Fornecedor obstruído	Limpar o recipiente de café e os seus furos para saída

Para os problemas não contemplados pela tabela acima, ou caso as soluções sugeridas não os resolvam, contatar um centro de assistência.

|  | 78 |  |
| --- | --- | --- |

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische huishoudelijke apparaten is het raadzaam enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, om brandgevaar, elektrische schokken en/of dergelijke ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.

1	Aandachtig  alle  aanwijzingen  en  informatie  in  deze gebruiksaanwijzing en  andere folders lezen, die zich in de verpakking mochten bevinden,  voordat het espresso apparaat wordt gebruikt.

2	De hete oppervlakken niet aanraken.

3	Geen kabels, stekkers of het apparaat zelf in water of andere  vloeistoffen  onderdompelen  om  brandgevaar, elektrische schokken of ongelukken te vermijden.

4	Extra goed opletten indien het apparaat gebruikt wordt met kinderen in de buurt.

5	De stekker uit het stopcontact trekken als het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt. Wachten totdat het apparaat afgekoeld is voordat de onderdelen verwijderd worden of aangebracht, ook in geval van reiniging.

6	Het apparaat niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd zijn ofwel in geval van schade of breuk. Het  apparaat  laten  controleren  of  repareren  bij  het dichtstbijzijnde servicecentrum.

7	Door het gebruik van niet door de producent aangeraden onderdelen  kan  er  schade  aan  dingen  of  letsel  aan personen worden aangericht.

8	Het  espresso  apparaat	nooit  in  de  open  lucht gebruiken.

9	De kabel niet van de tafel laten hangen en niet met hete oppervlakken in aanraking laten komen.

10  Het espresso apparaat uit de buurt van warmtebronnen houden.

11  Controleren dat het espresso apparaat altijd in de stand

“0” (uit) staat, voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken. Indien men het apparaat uitschakelen wil,de  machine  uitzetten  en  dan  de  stekker  uit  het stopcontact trekken.

12  Het apparaat   mag alleen voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden.

13  Uiterst goed opletten tijdens het gebruik van de stoom.

GELIEVE DEZE GEBRUIKSAAN- WIJZINGEN TE BEWAREN

WAARSCHUWING

Het espresso apparaat is alleen maar voor huishoudelijk gebruik geschikt. Al de servicewerkzaamheden of reparaties, behalve de reiniging en het normale onderhoud moeten door een bevoegd Servicecentrum uitgevoerd worden.

Het apparaat  niet in water onderdompelen.

Elke reparatie dient door een bevoegd Servicecentrum te worden uitgevoerd.

1    Controleren dat de aangetoonde spanning op het plaatje overeenkomt met de spanning van het stopcontact.

2    Nooit  lauw  of  warm  water  gebruiken,  om  het waterreservoir te vullen. Alleen maar koud water gebruiken.

3    De warme onderdelen van het apparaat   en de voedingskabel  tijdens  de  werking  niet  met  de handen aanraken.

4    Nooit  reinigen  met  schuurmiddelen  of  scherp gereedschap. Een met water bevochtigde zachte doek is voldoende.

5    Gebruik  mineraalwater  zonder  koolzuur,  om  de vorming van kalkaanslag te vermijden.

AANWIJZINGEN OVER DE ELEKTRICITEITSKABEL

A    Er wordt een nogal kort elektriciteitssnoer geleverd om te voorkomen dat het in elkaar draait of dat u erover kunt struikelen.

B   Er kan een verlengsnoer gebruikt worden.

C	Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan:

1   of de spanning die op het verlengsnoer vermeld is minstens gelijk is aan de spanning van het apparaat;

2   of er een stekker aan zit met drie pinnen met aarde

(als het snoer van het apparaat van dit type is);

3   of het snoer niet van de tafel hangt zodat u er niet over kunt struikelen.

| ALGEMEENALGEMEEN - TECHNISCHE GEGEVENS | 79 |  |
| --- | --- | --- |

1	ALGEMEEN

Het  kofﬁezetapparaat  is  geschikt  voor  het  zetten van  espressokoffie  met  het  gebruik  van  zowel kofﬁebonen als gemalen kofﬁe en is uitgerust met een installatie voor afgifte van stoom en warm water. Het apparaat heeft een elegant design, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor continu, professioneel gebruik.

Let op. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard  voor  eventuele  schade  in  het

geval van:

•   foutief gebruik en gebruik dat niet in overeenstem- ming is met de beoogde doelen;

•   reparaties die niet zijn uitgevoerd bij de erkende assistentiecentra;

•   onklaar gemaakt elektriciteitssnoer;

•   onklaar  gemaakte  componenten  van  het apparaat;

•   gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen en accessoires.

In deze gevallen komt de garantie te vervallen.

1.2   Gebruik van deze instructies

Bewaar deze instructies op een veilige plaats, en doe ze bij het kofﬁezetapparaat als iemand anders het apparaat gaat gebruiken.

Voor nadere informatie of in het geval van problemen die  niet  helemaal  of  slechts  onvoldoende  in  deze aanwijzingen worden behandeld, kunt u zich wenden tot de Erkende Sevicecentra.

2	TECHNISCHE GEGEVENS

• Nominale spanning

Zie het plaatje op het apparaat

• Nominaal vermogen

Zie het plaatje op het apparaat

• Materiaal behuizing

Thermoplastisch

• Afmetingen (l x a x p) (mm)

390 x 380 x 330

• Gewicht (Kg)

8,7

• Lengte snoer (mm)

1.1   Om het lezen te vergemakkelijken

De  waarschuwingsdriehoek  geeft  alle belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid van de gebruiker aan. Houdt u nauwgezet

• Bedieningspaneel

• Waterreservoir

• Voeding

1200

Frontaal

Uittrekbaar

aan  deze  aanwijzingen  om  ernstige  ver- wondingen te vermijden!

Zie het plaatje op het apparaat

• Waterreservoir (lt.)

Voor de verwijzingen naar illustraties, onderdelen van het apparaat en bedieningsorganen worden cijfers en letters gebruikt, zoals in het voorbeeld de verwijzing naar illustratie 2 van deze paragraaf.

Dit  symbool  wijst  op  informatie  waaraan grotere aandacht geschonken moet worden,

voor een beter gebruik van het apparaat.

De  illustraties  die  corresponderen  met  de  tekst bevinden zich op de uitklapbare binnenkaft.

Houd deze pagina open terwijl u de instructies leest.

1,7

• Inhoud kofﬁehouder (gr)

350 kofﬁebonen

• Pompdruk (bar)

13-15

• Verwarmingselement

Aluminium

• Veiligheidsvoorziening

Veiligheidsdrukventiel  verwarmingselement;

veiligheidsthermotaat.

Wijzigingen in de bouw en de uitvoering, t.g.v. technologische vooruitgang, voorbehouden. Apparaat  in  overeenstemming  met  de  Europese richtlijn 89/336/EEG (Wetsdecreet 476 del 04/12/92), inzake de ophefﬁng van radiostoringen.

afstanden in mm

| VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN | 81 |  |
| --- | --- | --- |

3	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Laat onderdelen die onder stroom staan nooit in aanraking komen met water: gevaar voor kortslui- ting! Oververhitte stroom en heet water kunnen brandwonden veroorzaken! Richt nooit stralen stoom of heet water op lichaamsdelen, wees voor- zichtig bij het aanraken van het mondstuk voor stoom/heet water: gevaar voor brandwonden!

Bestemming

Het  koffiezetapparaat  is  uitsluitend  bedoeld  voor huishoudelijk gebruik.  In verband met risico’s is het verboden technische wijzigingen aan te brengen of het apparaat te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden! Het kofﬁezetapparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt die in goede fysieke en psychische gezondheid verkeren.

Elektrische voeding

Sluit  het  koffiezetapparaat  uitsluitend  aan  op een  geschikt  stopcontact.  De  spanning  moet corresponderen met de spanning die vermeld staat op het plaatje van het apparaat.

Snoer

Gebruik  het  kofﬁezetapparaat  nooit  als  het  snoer

defect  is.  Als  de  voedingskabel  beschadigd  is, moet  deze  door  de  fabrikant  of  zijn  klantenservice vervangen worden. Laat het snoer  niet over hoeken of scherpe randen lopen of over zeer hete voorwerpen, en  bescherm  het  tegen  olie.  Draag  of  trek  het kofﬁezetapparaat niet aan het snoer. Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact en raak hem niet met natte handen aan. Zorg ervoor dat het snoer niet vrij omlaag hangt van tafels of planken.

Bescherming van andere personen Controleer of kinderen niet de mogelijkheid hebben om  met  het  kofﬁezetapparaat  te  spelen.  Kinderen hebben geen besef van gevaren die verbonden zijn aan elektrische huishoudelijke apparatenI.

Gevaar voor verbranding

Zorg  ervoor  dat  de  straal  oververhitte  stoom  en/of

water niet op uzelf of anderen wordt gericht: gevaar

voor brandwonden.

Gebruik altijd de handgrepen of knoppen die op het apparaat aanwezig zijn.

Plaatsing

Zet het kofﬁezetapparaat op een veilige plek, waar niemand  het  kan  omstoten  of  erdoor  verwond  kan raken. Gebruik het kofﬁezetapparaat niet in de open lucht. Zet het apparaat niet op zeer hete oppervlakken en in de buurt van open vuur, om te vermijden dat de behuizing smelt of op andere wijze beschadigd raakt.

Reiniging

Alvorens  het  apparaat  te  reinigen  dient  men  de hoofdschakelaar (7) op -0- te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht bovendien tot het apparaat is afgekoeld. Dompel het apparaat nooit  onder  in  water!  Het  is  streng  verboden  te proberen reparaties te verrichten aan het binnenwerk van  het apparaat.

Ruimte voor het gebruik en het onderhoud Voor een juiste, goede werking van het kofﬁezetapparaat wordt het volgende geadviseerd:

•   Kies een vlakke ondergrond om het apparaat op te zetten;

•   Kies een voldoende verlichte, hygiënische ruimte met een gemakkelijk te bereiken stopcontact;

•   Zorg voor de minimum afstand tussen de wanden en het apparaat.   Deze worden op de afbeelding aangegeven.

Bewaren van het apparaat

Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, moet het worden uitgeschakeld en moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

Bewaar het op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

Bescherm het apparaat tegen stof en vuil.

Reparaties / Onderhoud

In het geval van storingen, defecten of vermoedelijke defecten na een val, moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact worden gehaald.

Schakel een defect apparaat nooit in.

Alleen  erkende  servicecentra  mogen  ingrepen  en

|  | 82 | VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - INSTALLATIE |
| --- | --- | --- |

reparaties verrichten.

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.

In het geval van ingrepen die niet correct zijn uitge- voerd,  wordt  elke  aansprakelijkheid  voor  eventuele schade afgewezen.

Brandpreventie

Gebruik brandblusapparaten met kooldioxyde (CO ), in het geval van brand. Gebruik geen water of poe- derblusapparaten.

Legenda componenten apparaat

Kofﬁebonenhouder

Deksel kofﬁebonenhouder

Knop afstelling maling

Knop afstelling dosis

Deksel doseerder gemalen kofﬁe

Blad voor kofﬁekopjes

Hoofdschakelaar (ON/OFF)

Deksel waterreservoir

Waterreservoir

Kofﬁediklaatje

Elektriciteitssnoer

Druppelbakje + rooster

Niveauvlotter druppelbakje

In hoogte verstelbaar kofﬁemondstuk

Stoom-/heetwaterpijp

Voordeurtje

Stoomafgifteknop

Kofﬁe-afgiftegroep

Sleutel kofﬁe-afgiftegroep

Reinigingsborsteltje

Maatbekertje gemalen kofﬁe

Bedieningspaneel

Knop afstellen hoeveelheid kofﬁe in kopje

Toets afgifte kofﬁe

Lampje temperatuur bereikt/ kofﬁefunctie

Knop keuze gemalen kofﬁe

Lampje keuze gemalen kofﬁe

Knop keuze stoomwerking

Lampje keuze stoomwerking

Lampje apparaat in werking

Lampje alarmsignalering

4	INSTALLATIE

Neem, voor uw eigen veiligheid en die van anderen, de “Veiligheidsvoorschriften” van hoofdstuk 3 nauwgezet in acht.

4.1   Verpakking

De originele verpakking is ontworpen en gerealiseerd om het apparaat te beschermen tijdens het transport. Men raadt aan de verpakking te bewaren voor even- tueel transport in de toekomst.

4.2   Werkzaamheden vooraf

•   Haal het druppelbakje (12) met het rooster uit de verpakking.

•   Haal  het  kofﬁezetapparaat  uit  de  verpakking  en zet het op een geschikte plaats, die voldoet aan de  gestelde  eisen  die  worden  beschreven  in  de veiligheidsvoorschriften (hoofdst.3.)

•   Breng  het  druppelbakje  (12)  aan  op  zijn  plaats in  het  apparaat;  controleer  of  het  bakje  zelf,  de opvanglade  (10)  en  de  kofﬁe-afgiftegroep  (18) correct  geplaatst  zijn  en  of  het  voordeurtje  (16) dicht is.

•   Plaats  het  deksel  van  de  koffiebonenhouder

(2)  op  de  koffiebonenhouder  (1).  Houd  het reingingsborsteltje (20), de sleutel van de kofﬁe- afgiftegroep  (19)  en  het  maatbekertje  voor  de gemalen kofﬁe (21) bij de hand.

•   Alvorens de stekker in het stopcontact te steken dient men te controleren of de hoofdschakelaar (7) op -0- staat.

Het knipperen van het rode lampje (30) bij het aanzetten van het apparaat wil zeggen dat een van de eerder beschreven onderdelen niet goed geplaatst is.

Belangrijke Opmerking: het is belangrijk hoofdstuk 14 te lezen, waarin gedetailleerd

de betekenis wordt uitgelegd van alle signaleringen van het apparaat door middel van de lampjes op het bedieningspaneel.

4.3   Eerste inschakelingEerste inschakeling

•    Haal het waterreservoir (9) weg door het op te tillen en verwijder het deksel (8). Spoel het om en vul het met vers water; men raadt aan om het reservoir niet te vol te maken. Zet het reservoir weer op zijn plaats en plaats het deksel (8) erop.

| INSTALLATIE - KOFIEMOLEN - AFSTELLING KOFFIEDOSIS | 83 |  |
| --- | --- | --- |

Doe uitsluitend vers water zonder koolzuur

in het reservoir (9). Warm water of andere vloeistoffen  kunnen  het  reservoir  en/of  het apparaat beschadigen. Schakel het apparaat niet in zonder water: controleer of er voldoende water in het reservoir zit.

•    Verwijder het deksel (2) en doe de kofﬁebonen in de houder (1).

Alléén kofﬁebonen in de houder (1) doen. Gemalen en gelyoﬁliseerde kofﬁe of ander

materiaal  berokkenen het apparaat schade.

•   Plaats het deksel (2) op de kofﬁehouder (1).

•   Steek de stekker (11) in een geschikt stopcontact.

•   De  hoofdschakelaar  (7)  van  het  apparaat  staat gewoonlijk op -0-. Men zet het apparaat aan door op de  knop (7) te drukken; het lampje (29) van het bedieningspaneel gaat dan branden.

•    Om het circuit te vullen dient men de stoompijp

(15) op het druppelbakje te richten en vervolgens de

knop (17) tegen de klok in te draaien en te wachten tot het water op regelmatige wijze uit de stoompijp komt. Om de afgifte van water te stoppen dient men de knop (17) met de klok mee te draaien.

Opmerking: alvorens het apparaat voor het eerst aan te zetten, in het geval het lange

tijd niet wordt gebruikt of als het waterreservoir helemaal leeggeraakt is, is het raadzaam het circuit te vullen.

•   Als de bovenstaande handelingen zijn voltooid, is het apparaat klaar voor het gebruik.

•   Voor de afgifte van kofﬁe, warm water of stoom en voor het juiste gebruik van het apparaat dient men zich zorgvuldig aan de hieropvolgende instructies te houden.

5	KOFIEMOLEN

Let op! Men mag alleen draaien aan de knop voor de afstelling van de maling, die zich aan

de binnenkant van de kofﬁehouder bevindt, wanneer de kofﬁemolen in werking is. Geen gemalen en/of glyoﬁliseerde kofﬁe in de kofﬁebonenhouder doen.

Het  is  verboden  om  iets  anders  dan

kofﬁebonen   te gebruiken. De kofﬁemolen bevat elementen die bewegen en die gevaarlijk kunnen zijn. Het is verboden om er de vingers of voorwerpen in te stoppen. Alvorens werkzaamheden in de koffiehouder uit te voeren dient men de hoofdschakelaar uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Geen kofﬁebonen toevoegen gedurende de werking van de kofﬁemolen.

De kwaliteit en de smaak van de kofﬁe zijn behalve van de melange ook afhankelijk van de maling. Het apparaat heeft een knop (3) om de maling in te stellen. Men dient daaraan te draaien als de kofﬁemolen in werking is. De cijfers op de knop duiden op de mate van maling. Elke machine is in de fabriek afgesteld op een gemiddelde maling. Als de maling te ﬁjn is, dient men de knop naar de hogere cijfers te draaien, als de maling te grof is naar de lagere cijfers.

Men merkt het verschil in maling pas na de afgifte van drie/vier kopjes kofﬁe.

Gebruik  een  koffiebonenmelange  voor  espresso- apparaten. Stel niet af op te hoge of te lage nummers

(bijv.  1  –16).  Gebruik  in  deze  gevallen  ander kofﬁemelanges. Bewaar de kofﬁe op koele plaatsen, in een hermetisch afgesloten houder.

De maling moet afgesteld worden indien de kofﬁeafgifte niet goed is.

Te snelle afgifte = maling is te grof- De knop moet op de lagere nummers gezet worden.

Geen afgifte of druppelsgewijs = maling is te ﬁjn- De knop moet op de hogere nummers gezet worden.

6	AFSTELLING KOFFIEDOSIS

Het is mogelijk om de hoeveelheid kofﬁe (dosis) die men wenst te malen, af te stellen. De dosis wordt door de fabriek afgesteld op een gemiddeld niveau dat overeenkomt met de wensen van de meeste klanten; streepje (A) op de hoogte van (B). Door  de knop (4) in de kofﬁehouder tegen de wijzers van de klok in te draaien wordt de dosis gemalen kofﬁe verhoogd, met de wijzers van de klok mee, wordt deze verlaagd.

De dosis moet afgesteld worden alvorens op de kofﬁe-

afgiftetoets te drukken. Met dit systeem verkrijgt men

|  | 84 | AFGIFTE VAN KOFFIE' |
| --- | --- | --- |

een optimale afgifte bij alle soorten kofﬁe die in de

handel verkrijgbaar zijn.

7	AFGIFTE VAN KOFFIE

Opmerking: als het apparaat geen kofﬁe afgeeft, moet worden gecontroleerd of het waterreservoir water bevat; op de linkerkant van het apparaat kan het waterniveau in het reservoir

worden gecontroleerd.

Vóór  de  afgifte  van  koffie  dient  men

te  controleren  of  het  groene  lampje

“temperatuur bereikt” (24) continu brandt en of het water- en  kofﬁereservoir vol zijn.

•    Zet 1 of 2 kopjes onder de afgiftemondstukken

(14); u kunt het mondstuk in hoogte regelen, zodat het zich aanpast aan uw kopjes.

•    Het mondstuk kan worden verplaatst voor het gebruik van grote kopjes. Duw om grote kopjes te gebruiken het mondstuk zover als het gaat met de hand naar het apparaat. (gebruik in dit geval slechts één kopje per keer). Om het mondstuk in de ideale gebruikspositie te brengen moet het in de buitenste stand worden getrokken. Men dient te controleren of het geblokkeerd is.

•   De gewenste hoeveelheid kofﬁe met  behulp van de knop (22) in het kopje laten lopen: als men met de wijzers van de klok mee draait, krijgt men meer kofﬁeafgifte, tegen de wijzers van de klok in minder kofﬁeafgifte.

Opmerking: als de niveauvlotter (13) stijgt, wordt  geadviseerd  het  opvangbakje  te

legen.

7.1   Afgifte bij kofﬁebonen

•   Voor  kofﬁeafgifte  dient  men  op  de  toets  (23)  te drukken, vervolgens begint de afgiftecyclus: Voor

1 kopje kofﬁe een keer op de toets (23) drukken; voor 2 kopjes  kofﬁe tweemaal achter elkaar op  de toets (23) drukken.

Bij deze werkwijze maalt en doseert het apparaat automatisch de juiste hoeveelheid

kofﬁe; voor de bereiding van twee kopjes kofﬁe

worden twee maling- en twee afgiftecyclussen automatisch door het apparaat uitgevoerd.

•   Nadat  de  kofﬁe  de  pre-infusiecyclus  uitgevoerd heeft, komt de kofﬁe uit de afgiftemond (14).

•   De afgifte van de kofﬁe stopt automatisch wanneer het niveau dat met de knop (22) ingesteld is, bereikt wordt; niettemin kan men de afgifte stoppen door op de toets (23) te drukken.

7.2   Afgifte bij gemalen kofﬁe

Men dient in de doseerder (5) alléén ge- malen kofﬁe voor espresso-apparaten te

doen: kofﬁebonen, gelyoﬁliseerde kofﬁe of ander materiaal zijn schadelijk voor het apparaat.

Het is verboden uw vingers in het apparaat te steken omdat het bewegende onderdelen

bevat.

•   Gebruik  alleen  het  maatbekertje  (21)  dat  bij  het apparaat geleverd wordt  om de juiste hoeveelheid gemalen kofﬁe voor de doseerder te nemen

Doe er maar één maatbekertje gemalen kofﬁe per keer in; voor twee kopjes kofﬁe

moet  men  tweemaal  achter  elkaar  de  cyclus uitvoeren.

•   Druk op de toets (25) om de functie te kiezen; het lampje (26) gaat aan.

•   Doe het deksel van de doseerder voor gemalen kofﬁe (5) omhoog.

•   Neem met het doseerbekertje (21) een kofﬁedosis: verwijder  de  overtollige  gemalen  kofﬁe  van  het maatbekertje.

•    Doe de gemalen kofﬁe in de doseerder.

•   Sluit het deksel (5).

•   Voor  afgifte  van  kofﬁe  dient  men  op  de  toets  te drukken (23), vervolgens start de afgiftecyclus.

•   Nadat  de  kofﬁe  de  pre-infusiecyclus  uitgevoerd heeft, komt de kofﬁe uit de afgiftemond (14).

•   De afgifte van de kofﬁe stopt automatisch wanneer het niveau dat met de knop (22) ingesteld is, bereikt is; niettemin kan men de afgifte stoppen door op de toets (23) te drukken.

•   Vervolgens gaat het apparaat weer op de normale werking over (zie par. 7.1).

| WAFGIFTE HEET WATER - AFGIFTE STOOM - REINIGING EN ONDERHOUD | 85 |  |
| --- | --- | --- |

8	AFGIFTE HEET WATER

Let op: aan het begin van de afgifte kunnen er spatten heet water naar buiten komen: brandwondengevaar. De heetwaterpijp kan zeer

heet worden: kom er niet met de handen aan.

•   Controleer vóór afgifte van heet water of het groene lampje van de temperatuur (24) brandt.

Ga, met het apparaat gereed voor afgifte van kofﬁe, als volgt te werk:

•   Zet  een  kop  en/of  een  bak  onder  de  heetwater-

/stoompijp (15).

•    Draai de knop (17) tegen de klok in.

•   Laat de gewenste hoeveelheid water naar buiten

komen: Draai de knop (17) met de klok mee om de afgifte van water te stoppen. Het apparaat gaat terug naar zijn normale werking.

9	AFGIFTE  STOOM/HET  ZETTEN VAN EEN CAPPUCCINO

De  stoom  kan  worden  gebruik  om  de  melk  te kloppen voor cappuccino, maar ook om dranken te verwarmen.

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgite kunnen er spatten heet water

naar buiten komen. Het afgiftepijpje   kan zeer heet worden: raak het niet rechtstreeks aan met uw handen.

•   Druk op de toets (27) terwijl het apparaat gereed is voor afgifte van kofﬁe.

Het apparaat heeft ‘n bepaalde tijd nodig voor de voorverwarming

•   Wacht vóór stoomafgifte tot het groene lampje van de temperatuur (28) is gaan branden

•   Richt de stoompijp (15) op de druppelbak, draai de knop (17) “Warm water/stoom” even open zodat het overgebleven water uit de stoompijp kan komen: na  enkele  momenten  zal  er  stoom  naar  buiten komen.

•   Sluit de knop (17).

•   Vul 1/3 van de houder die u wilt gebruiken voor het maken van een cappuccino met koude melk.

Voor het beste resultaat bij het maken van

een cappuccino, moeten koude melk en een koud kopje worden gebruikt.

•    Dompel het stoompijpje onder in de melk die verwarmd  moet  worden  en  open  de  knop  (17); laat  de  houder  met  langzame  bewegingen  van beneden naar boven draaien, voor een gelijkmatige schuimvorming.

•   Na de stoom gedurende de gewenste tijd te hebben gebruikt sluit u de knop (17).

•   Hetzelfde systeem kan worden gebruikt voor het verwarmen van andere dranken.

Maak na deze handelingen het stoompijpje schoon met een vochtige doek.

9.1   Overgang van stoom op kofﬁe

•   Men dient voor afgifte van kofﬁe op de toets (27)

te drukken.

•   Bij het overgaan van afgifte stoom op afgifte kofﬁe knipperen  de  lampjes  (24)  en  (28)  tegelijkertijd en  ze  geven  aan  dat  het  apparaat  een  te  hoge temperatuur heeft voor afgifte van kofﬁe.

•   Voor afgifte van kofﬁe moet men water weg laten lopen  door  aan  de  stoomknop  (17)  te  draaien totdat het lampje “temperatuur bereikt” continu blijft branden.

10	REINIGING EN ONDERHOUD

Algemene reiniging

•   Het  onderhoud  en  de  reiniging  kunnen  alleen worden  uitgevoerd  als  het  apparaat  koud  is  en losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

•   Dompel het apparaat niet onder in   water en zet geen onderdelen in de vaatwasmachine.

•   Gebruik geen scherpe voorwerpen of agressieve chemische  producten  (oplosmiddelen)  voor  de reiniging.

Het  wordt  geadviseerd  het  waterreservoir

dagelijks schoon te maken:

- Haal het ﬁlter (C) dat in het reservoir zit weg en maakt het schoon onder stromend drinkwater.

- Plaats het ﬁlter (C) terug in zijn behuizing, door er

|  | 86 | REINIGING EN ONDERHOUD - ONTKALKING |
| --- | --- | --- |

zachtjes op te drukken en tegelijkertijd een beetje

te draaien.

- Vul het reservoir met vers drinkwater.

Bij gebruik  de  doseerder  voor  gemalen  kofﬁe dagelijks reinigen:

- Pak het bijgeleverde kwastje, reinig de doseerder.

•   Gebruik een zachte doek met weinig water om het apparaat schoon te maken.

•   Droog het apparaat en/of de componenten ervan nooit in een magnetron en/of een oven.

•		Maak de ruimte en de afgiftegroep schoon, wij adviseren om de opvanglade (10) dagelijks te legen.

•   Het kofﬁemondstuk (14) kan worden weggehaald voor reiniging; spoel de afgiftekanalen zorgvuldig met warm water.

10.1 Afgiftegroep

•   De  afgiftegroep  (18)  moet  telkens  wanneer de  houder  met  gemalen  koffie  wordt  gevuld, schoongemaakt worden, of minstens eenmaal per week.

•   Schakel het apparaat uit door de keuzeschakelaar

(7) in de stand -0- te draaien, en trek de stekker uit het stopcontact.

•		Haal vervolgens de opvanglade (10) en het druppelbakje  (12)  weg,  en  open  vervolgens  het deurtje (16).

•     Haal  de  afgiftegroep  (18)  weg  met  de daarvoor  bestemde  handgreep  en  door  op  de toets «PRESS» te drukken. De afgiftegroep mag alleen worden afgewassen met warm water zonder afwasmiddel.

•    Controleer  of  de  twee  stalen  filters  geen kofﬁeresten bevatten. Het bovenste ﬁlter kan worden verwijderd door de plastic pen tegen de klok in  los te schroeven met de bijgeleverde sleutel (19).

•   Was alle onderdelen van de afgiftegroep af en maak ze zorgvuldig droog.

•   Plaats  het  ﬁlter  terug  en  schroef  de  plastic  pen zorgvuldig terug met behulp van de sleutel.

•   Maak de ruimte nauwkeurig schoon.

•    Zet de afgiftegroep weer met de handgreep terug in de daarvoor bestemde ruimte, totdat hij vasthaakt.

•   Sluit vervolgens het deurtje en plaats de opvanglade en het druppelbakje weer.

11	ONTKALKING

Kalkvorming ontstaat wanneer het apparaat gebruikt wordt;  ontkalking is eens in de 3-4 maanden nodig of  wanneer  men  een  verminderde  watertoevoer waarneemt.

I n d i e n  m e n  z e l f  w i l  o n t k a l k e n ,  k a n men  een  niet  toxisch  en/of  schadelijk onkalkingsmiddel ge-bruiken dat normaal in de

handel verkrijgbaar is.

Let  op!  Gebruik  in  geen  geval  azijn  als ontkalkingsmiddel.

•   M e n g   h e t   o n t k a l k i n g s m i d d e l   m e t   w a t e r, zoals  aangegeven  op  de  verpakking  van  het ontkalkingsmiddel, en vul het waterreservoir.

•   Zet het apparaat aan met de hoofdschakelaar (7).

•   Richt het stoompijpje (15) op het druppelbakje.

•    Laat met tussenpozen (een kopje per keer) de hele inhoud uit het waterreservoir komen door de stoomknop (17) tegen de klok in te draaien; om de afgifte te stoppen draait u de knop (17) met de klok mee.

•   Tijdens de intervallen moet u het product ongeveer

10-15  minuten  laten  inwerken   en  dient  u  het apparaat uit te zetten door de hoofdschakelaar (7) op -0- te zetten.

•   Als  de  ontkalkingsoplossing  op  is,  moet  het waterreservoir  worden  omgespoeld  en  met  vers water worden gevuld.

•   Zet het apparaat aan met de hoofdschakelaar.

•    Leeg 2/3 van de inhoud van het waterreservoir door de stoomknop (17) tegen de klok in te draaien; om de afgifte te stoppen draait u de knop (17) met de klok mee.

•   Laat  het  apparaat  warm  worden  en  leeg  de resterende inhoud van het waterreservoir door de stoomknop (17) tegen de klok in te draaien; stop de afgifte door de knop (17) met de klok mee te draaien.

Als er een ander product gebruikt wordt, raadt men aan de aanwijzingen op te volgen

van de fabrikant van het ontkalkingsproduct, die op de verpakking vermeld worden.

| INFORMATIE VAN JURIDISCHE AARD - VERWERKING ALS AFVAL | 87 |  |
| --- | --- | --- |

12	INFORMATIE  VAN  JURIDISCHE

AARD

•   Deze instructies bevatten de informatie die nodig is voor een correct gebruik, voor de bediening en voor een  zorgvuldig onderhoud van het apparaat.

•   Deze  kennis,  en  het  in  acht  nemen  van  deze instructies vormen een voorwaarde om het apparaat zonder risico’s in volledig veilige omstandigheden te kunnen gebruiken en onderhouden.

•   Als  nadere  informatie  gewenst  wordt,  of  als  er bijzondere  problemen  ontstaan  waarvan  men denkt  dat  die  in  de  instructies  voor  het  gebruik niet duidelijk genoeg zijn uitgelegd, verzoeken wij u contact op te nemen met de plaatselijke dealer of rechtstreeks met de fabrikant.

•   Wij wijzen er verder op dat de inhoud van deze instructies  geen  deel  uitmaakt  van  een  vorige of  al  bestaande  conventie,  overeenkomst  of juridisch contract en dat ze er de inhoud niet van veranderen.

•   Alle plichten van de fabrikant zijn gebaseerd op het betreffende verkoopcontract dat ook het volledige en exclusieve regelement bevat met betrekking tot de garantievoorwaarden.

•   De  contractuele  garantievoorschriften  worden noch beperkt, noch uitgebreid op grond van deze uitleg.

•   De instructies voor het gebruik bevatten informatie die beschermd wordt door het auteursrecht.

•   Het  is  verboden  deze  te  fotokopiëren  of  in  een andere  taal  te  vertalen,  zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

13	VERWERKING ALS AFVAL

•   Maak het apparaat dat niet meer gebruikt wordt, onbruikbaar.

•   Haal  de  stekker  uit  het  stopcontact  en  snijd  de elektrische kabel door.

•   Overhandig het niet meer gebruikte apparaat aan een afvalverzamelcentrum.

|  | 88 | LAMPJES BEDIENINGSPANEEL |
| --- | --- | --- |

14	LAMPJES BEDIENINGSPANEEL

Signaleringen	Oorzaken	Oplossingen

Groen lampje (29)	Machine aan

Groen lampje (24) brandt con- tinu

Machine op “temperatuur bereikt”:

- voor afgifte van kofﬁe;

- voor afgifte van heet water.

Groen lampje (24) knippert	Machine  warmt  op  voor  afgifte kofﬁe en warm water

Groen lampje (26) brandt con- tinu

Groen lampje (28) brandt con- tinu

Machine geeft kofﬁe af (gemalen)

Machine op “temperatuur bereikt”

voor afgifte stoom

Groen lampje (28) knippert	Machine  warmt  op  voor  afgifte stoom

Groen lampje (24) knippert Groen lampje (28)knippert tegelijkertijd

Apparaat oververhit; het apparaat kan zo geen kofﬁe afgeven

Men dient water in de druppelbak te laten lopen door aan de stoomknop

(17)  te  draaien  totdat  het  rode lampje “temperatuur gereed” (24) continu  blijft  branden    en  het groene lampje (28) uitgaat.

Rood  lampje  (30)  brandt  con- tinu

Onvoldoende water in het reservoir     Het reservoir met vers water vullen, het circuit vullen en de procedure opnieuw starten.

Reservoir kofﬁe leeg	Het  reservoir  met  koffiebonen vullen  en  de  procedure  opnieuw starten.

Rood lampje (30) knippert	A f g i f t e g r o e p ,  k o ff i e d i k l a a t j e , druppelbak,  voordeurtje  niet  op de  juiste  plaats  voor  de  werking van het apparaat

Controleren of alle onderdelen op hun juiste plaats zitten

| PROBLEMEN - OORZAKEN - OPLOSSINGEN | 89 |  |
| --- | --- | --- |

Problemen	Oorzaken	Oplossingen

Het apparaat gaat niet aan	Het apparaat is niet op het elektri- citeitsnet aangesloten

Sluit  het  apparaat   aan  op  het elektriciteitsnet

Het deurtje is open	Sluit het deurtje

De kofﬁe is niet warm genoeg	De kopjes zijn koud	Verwarm de kopjes

Er komt geen water of stoom naar buiten

Het  gat  van  de  stoompijp  is  ver- stopt

Reinig  het  gat  van  de  stoompijp met een knopspeld

De kofﬁe heeft weinig crema	De  melange  is  niet  goed  of  de kofﬁe  is  niet  versgebrand  of  de maling is te grof

Verander van melange of stel de maling  in  zoals  in  par.  5  staat. Verhoog de dosis, par.6

Het  apparaat  wordt  te  langzaam warm of er komt te weinig water uit de pijp

Het lukt niet om de afgiftegroep te verwijderen

Het  circuit  van  het  apparaat  is verstopt door kalkafzetting

De  afgiftegroep  zit  niet  op  zijn plaats

Ontkalk het apparaat

Zet  het  apparaat  aan.  Doe  het d e u r t j e  d i c h t . D e  a f g i f t e g r o e p gaat  automatisch  terug  naar  de beginpositie

Kofﬁediklaatje aanwezig	Ve r w i j d e r  h e t  k o f f i e d i k l a a t j e alvorens  de  afgiftegroep  weg  te halen

Er komt geen kofﬁe naar buiten	Water ontbreekt	Vul het waterreservoir en vul het circuit (Par.4.3)

Groep vuil	Reinig de afgiftegroep (Par.10.1) Grote hoeveelheid	Verminder de hoeveelheid (Par.6) Circuit niet gevuld	Vul het circuit (Par.4.3)

De  koffie  komt  langzaam  naar buiten

Grote hoeveelheid	Verminder de hoeveelheid (Par.6)

Te ﬁjne kofﬁe	Verander van melange of stel de maling  in  zoals  in  par.  5  staat. Verhoog de dosis, par.6

Circuit niet gevuld	Vul het circuit (Par.4.3)

Afgiftegroep vuil	Maak  de  afgiftegroep  schoon

(Par.10.1)

Koffie  komt  baar  buiten  uit  het afgiftemondstuk

Afgiftemondstuk  niet  in  juiste positie

Zet  het  afgiftemondstuk  weer  op zijn plaats

Afgiftemondstuk verstopt	Maak het afgiftemondstuk en zijn

gaten schoon

Bij defecten die niet in deze tabel staan of wanneer de oplossingen de defecten niet verhelpen, dient men zich tot een servicecentrum te wenden.

# Text boxes

|  | 8 | NORME DI SICUREZZA |
| --- | --- | --- |

2

|  | 20 | SAFETY RULES |
| --- | --- | --- |

2

|  | 32 | NORMES DE SÉCURITÉ |
| --- | --- | --- |

2

|  | 44 | SICHERHEITSVORSCHRIFTEN |
| --- | --- | --- |

2

|  | 56 | NORMAS DE SEGURIDAD |
| --- | --- | --- |

2

|  | 68 | NORMAS DE SEGURANÇA |
| --- | --- | --- |

2

|  | 80 | VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN |
| --- | --- | --- |

2

90